# 特性测试论文_邓智鹏

导读:本文包含了特性测试论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:特性,测试,接触器,测量仪,滑阀,零位,动态。

### 特性测试论文文献综述

邓智鹏[1]（2019）在《数控车床主轴热特性测试分析》一文中研究指出电液控制系统在采煤自动化系统中是必不可少的关键子系统,其中的重要元件阀芯的生产对加工工艺提出了高精度、高可靠的要求。数控车床的加工是阀芯加工的关键工序,对这一关键工序的改进可以有效提高加工的精度,因为数控车床在进行车削加工过程中,主轴高速旋转,与轴承之间摩擦会产生大量的热量,热量急剧上升会造成数控车床在加工过程中位移的偏差。实验以CAK3675经济型数控车床为研究对象,利用米铱激光叁角测量仪和FLIR红外热像仪对其主轴系统进行高精度测量,最后从实验结果中得到重要结论,由于前后轴承位置温升值各不相同,使得主轴箱前后位置温升不同,从而导致热变形有相对差异,产生误差。(本文来源于《光电技术应用》期刊2019年06期）

翁之旦,雷蕾,蔡红旭,王世杰,袁堂波[2]（2019）在《比例电磁铁特性测试系统研究》一文中研究指出比例电磁铁的静、动态特性与电液比例阀的工作点匹配有着紧密联系,其动态响应性能在高精度、高频响的液压控制系统中更是至关重要。为获取完整的电磁铁性能指标,根据相关标准研制了比例电磁铁特性测试系统。采用滚珠丝杠和步进电机构成高精度进给平台,通过多功能数据采集卡完成数据采集和驱动控制,并基于LabVIEW开发环境下的生产者/消费者模式搭建测试系统的上位机软件,最终实现电磁铁静、动态特性的自动测试与分析。实验结果表明,该测试系统功能全面,测试结果准确,能为比例电磁铁的研究设计提供实验支撑。(本文来源于《液压与气动》期刊2019年12期）

陈冬冬,金瑶兰,周竹,渠立鹏,张宪[3]（2019）在《射流管式伺服阀滑阀轴向配磨及零位特性测试系统的研究》一文中研究指出射流管式电液伺服阀因抗污染能力强、灵敏度高、失效对中等特点,被广泛应用于航空、航天、船舶及民用等领域。介绍滑阀轴向配磨及零位特性测试系统的测试原理,利用系统建模与仿真软件AMESim建立了滑阀轴线配磨及零位特性的仿真模型,分析滑阀组件四边在不同重迭量下的配磨曲线及零位特性曲线。搭建滑阀轴向配磨及零位特性试验台,验证了滑阀轴向配磨及零位特性试验台的可行性及功能性,对提高伺服阀制造工艺水平,进而提升伺服阀生产效率有着重要意义。(本文来源于《机床与液压》期刊2019年22期）

于浩,胡丹[4]（2019）在《电力系统通信数据网传输特性自动测试方法研究》一文中研究指出为了实现电力系统通信数据网传输信道均衡设计,提高数据网的传输性能,需要进行信道优化自动测试设计,提出一种基于分簇链路稀疏性配置的电力系统通信数据网传输信道自动测试平台设计方法。利用S-V(Saleh-Valenzuela)统计模型构建电力系统通信数据网传输信道模型,计算数据网传输链路的冲激响应,对电力系统通信数据网传输电力数据进行最大似然估计,使得电力系统通信数据网传输信息特征分量以簇的形式在接收终端得到有效检测,根据分簇链路均衡控制模型进行网络传输信道自动测试优化设计。测试结果表明,采用该方法进行电力系统通信数据网传输特性测试的抗干扰性较好,测试结果准确可靠,电力系统通信数据网传输的误码率较低。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2019年11期）

唐旗[5]（2019）在《一种测试直流断路器短路瞬动保护特性的脉冲电源》一文中研究指出分析直流断路器对直流系统的重要性,以及直流断路器短路瞬动保护特性检测的现状,提出了一种无输出整流二极管的脉冲电源作为直流断路器短路瞬动保护特性测试装置的测试电源。测量脉冲电源中直流升流器的磁特性,通过实验测量电源系统的阶跃响应数据,并使用阶跃响应数据建立预测模型进行预测控制,使用matlab进行仿真。结果表明,设计的电源系统达到了设计要求。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年11期）

许芸芸[6]（2019）在《煤自燃氧化特性测试系统的耗氧规律分析》一文中研究指出基于煤自燃氧化特性测试系统,推导煤自燃过程中的平均耗氧速率和标准耗氧速率计算式,求解各温度点煤体的平均氧浓度数值以及氧浓度和耗氧速率分布函数,确定煤自燃氧化动力学参数表达式。采用模拟实验对此系统的耗氧规律进行分析,结果表明,煤自燃过程中随着温度升高,反应体平均氧浓度点逐渐沿气体流动方向远离流动距离中心点,各温度点煤体氧浓度及耗氧速率沿流动路径呈负指数分布,当温度较低时可近似作线性处理。此外,分析表明,若以平均耗氧速率作为煤自燃氧化反应速率,可更全面、直观地对煤自燃氧化阶段进行划分。(本文来源于《唐山学院学报》期刊2019年06期）

杨书生,柴强,蒋函珂,郄录朝,徐旸[7]（2019）在《济青高速铁路聚氨酯固化道床的动力特性测试分析》一文中研究指出为验证350 km/h高速列车运营条件下聚氨酯固化道床的安全性、振动特性以及道床表面风场分布规律,在济青高速铁路开展了340～385 km/h逐级提速试验。测试结果分析表明:350 km/h高速列车运营条件下聚氨酯固化道床的行车安全性指标满足要求;相比于无砟轨道结构,聚氨酯固化道床具有更好的减振效果,在Z记权条件下其插入损失约为9.4 dB;线路中心正负风压变化最剧烈,是线路横断面中最容易发生道砟飞溅处。(本文来源于《铁道建筑》期刊2019年11期）

彭继文,卢铃,胡胜,吴晓文[8]（2019）在《多工况变压器噪声特性测试系统设计》一文中研究指出为深入研究变压器的噪声特性,设计并搭建了一套10 kV多工况变压器噪声测试系统。文中在分析变压器振动和噪声特性基础上,进行了测试系统电气设计和半消声室设计。通过在低压侧设置水冷有功可调负载、可调电感负载、短路开关、以及谐波发生器实现变压器多工况运行,根据变压器的噪声特性设计了半消声室性能实现变压器噪声的准确测量。利用该系统测试了一台10 kV变压器在短路、空载、负载、叁相不平衡、谐波几种典型工况下的噪声,验证了系统的可靠性。(本文来源于《高压电器》期刊2019年11期）

杜太行,郝立林,孙曙光,刘旭林,纪学玲[9]（2019）在《振动条件下的交流接触器动态特性测试系统的设计》一文中研究指出针对振动环境对交流接触器性能退化的影响,文中对振动条件下交流接触器动态特性测试系统进行研究与设计。在对测试系统整体结构功能研究分析的基础上,阐述了系统的关键硬件设计,并结合LabVIEW进行软件设计,以实现对接触器的动作控制,同时对动作过程中的物理信号进行实时采集,并实现参数提取、波形记录等功能。应用该测试系统对CJ20-25型交流接触器进行了测试分析,在测定其固有频率的基础上,在不同振动应力下进行动态特性测试,结果表明,基于该测试系统可进行相关动态特性的有效测量与分析,为深入研究振动应力对接触器性能退化的影响提供参考。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2019年11期）

彭靖叶,夏中州,李作栋,王绪坪,何志博[10]（2019）在《轮式联合收获机电控液压转向特性测试与分析》一文中研究指出针对轮式联合收获机自动导航中需要对电控液压转向特性进行测试与分析等问题,设计了转向轮转角测量装置,构建了电控液压转向测试系统,通过电液转向控制器实现了转向轮转角的实时控制与同步测量,对电控液压转向过程中的稳态转向速率、瞬态响应过程等线性与非线性特征开展了分析与测试。由路面静态试验验证得到收获机转向轮转向中位左右15°范围内,转向轮转角对应转向液压缸活塞杆伸缩量关系线性拟合决定系数R~2>0.99,均方根误差RMSE=0.25。田间动态试验显示:电控液压转向存在的非对称死区电压区间占控制电压范围的32%;转向轮稳态动作时的转向轮转向速率与转向控制电压线性度显着;在不同方波信号激励下,转向轮瞬态响应过程平均滞后时间90 ms、调整时间150～200 ms、调整转角0.21°～2.77°、滞留时间25～77 ms、滞留转角0.10°～1.24°。(本文来源于《华中农业大学学报》期刊2019年06期）

### 特性测试论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

比例电磁铁的静、动态特性与电液比例阀的工作点匹配有着紧密联系,其动态响应性能在高精度、高频响的液压控制系统中更是至关重要。为获取完整的电磁铁性能指标,根据相关标准研制了比例电磁铁特性测试系统。采用滚珠丝杠和步进电机构成高精度进给平台,通过多功能数据采集卡完成数据采集和驱动控制,并基于LabVIEW开发环境下的生产者/消费者模式搭建测试系统的上位机软件,最终实现电磁铁静、动态特性的自动测试与分析。实验结果表明,该测试系统功能全面,测试结果准确,能为比例电磁铁的研究设计提供实验支撑。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 特性测试论文参考文献

[1].邓智鹏.数控车床主轴热特性测试分析[J].光电技术应用.2019

[2].翁之旦,雷蕾,蔡红旭,王世杰,袁堂波.比例电磁铁特性测试系统研究[J].液压与气动.2019

[3].陈冬冬,金瑶兰,周竹,渠立鹏,张宪.射流管式伺服阀滑阀轴向配磨及零位特性测试系统的研究[J].机床与液压.2019

[4].于浩,胡丹.电力系统通信数据网传输特性自动测试方法研究[J].自动化与仪器仪表.2019

[5].唐旗.一种测试直流断路器短路瞬动保护特性的脉冲电源[J].通信电源技术.2019

[6].许芸芸.煤自燃氧化特性测试系统的耗氧规律分析[J].唐山学院学报.2019

[7].杨书生,柴强,蒋函珂,郄录朝,徐旸.济青高速铁路聚氨酯固化道床的动力特性测试分析[J].铁道建筑.2019

[8].彭继文,卢铃,胡胜,吴晓文.多工况变压器噪声特性测试系统设计[J].高压电器.2019

[9].杜太行,郝立林,孙曙光,刘旭林,纪学玲.振动条件下的交流接触器动态特性测试系统的设计[J].仪表技术与传感器.2019

[10].彭靖叶,夏中州,李作栋,王绪坪,何志博.轮式联合收获机电控液压转向特性测试与分析[J].华中农业大学学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/db3459c2c63602096ac13d14.html