# 声波测试技术论文_原野,王志修,于世波

导读:本文包含了声波测试技术论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:声波,测试,围岩,波速,完整性,坝基,采空区。

### 声波测试技术论文文献综述

原野,王志修,于世波[1]（2019）在《基于声波钻孔测试技术的岩体完整性分析》一文中研究指出岩体完整性对井下岩体变形及巷道失稳破坏起着重要作用,其准确分析对开采设计、支护治理具有重要意义。针对井下矿山的特点,利用声波钻孔测试技术对现场钻孔进行声波测试,与室内实验室岩石的声波测试结果对比,对某铁矿的岩体完整性做出评价。研究表明:声波钻孔测试技术实际应用效果良好,可以对钻孔所揭露的岩体完整性进行定量分析,其声波测试结果较为准确的确定了研究范围内的岩体完整性系数,为矿山设计提供依据,可为类似矿山提供借鉴。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年S1期）

鲍佚旻[2]（2018）在《声波测试技术在金沙水电站坝基岩体检测中的应用研究》一文中研究指出为了探索声波测试技术在水电站坝基岩体检测中的应用,以金沙水电站为例对声波测试技术在水电站坝基岩体检测中的应用过程进行了分析,旨在促进声波测试技术在水电站坝基岩体检测中的进一步应用。(本文来源于《科技风》期刊2018年01期）

何寅[3]（2017）在《泵下声波管传直读测试技术及其应用》一文中研究指出本文介绍了泵下声波管传直读测试技术及其应用,该技术主要是利用声波传导、地面接收及滤波处理技术,将井下测试仪器随油管下至泵下,采用压电电声换能器,通过功率放大及高压变换,将压力、温度传感器采集的电信号转换成声信号,沿油管传播到地面。地面采用加速度型声波传感器接收井下声通讯信号,应用WVD分布理论及TFPF算法,在强噪声条件下提取有效信号,还原成井下温度压力数据,实现油井下压力温度数据采集的目的。(本文来源于《化工管理》期刊2017年36期）

武宇,戴俊,李晨,袁东凯[4]（2016）在《声波测试技术在巷道围岩松动区测定中的应用》一文中研究指出为了解决黄陵二矿巷道开挖过程中根据围岩松动圈的变化对支护长度进行调整的问题,对声波测试技术进行简要的理论分析,认为单孔折射法适合于巷道围岩松动圈的测定。围岩的破碎程度是研究巷道围岩稳定性的重要内容,依据据声波测试的基本原理,利用声波测试仪RSM-SY5N,在不同钻孔深度位置测出岩石的弹性波速度,改变探头深度并读取弹性波速度,直至波速不再改变为止;做出深度-波速曲线,根据测得的波速值的变化分析得到松动圈数值的大小并通过监测数据的提取找出声波测试存在的问题。(本文来源于《煤炭工程》期刊2016年12期）

左红军,焦艳红,王涛[5]（2016）在《无线声波遥测钻杆(中途)测试技术》一文中研究指出无线声波遥测钻杆(中途)测试技术为恶劣井况、重钻井液中环空压力传递困难和低套压限制等情况下的测试难题提供了有效的解决途径。与传统钻杆(中途)测试技术相比,无线声波遥测钻杆(中途)测试技术可实时测量井下数据,分析储层动态,控制井下测试工具并及时获取操作反馈,从而实时优化测试方案,节约钻机时间,实现快速决策。在介绍传统钻杆(中途)测试技术之后,分析了Halliburton公司研制的Rez ConnectTM油气井测试系统,阐述了其遥测系统、流体取样系统及测试阀的结构原理及技术优势,介绍了其首次在巴西东南部水域的现场应用情况。最后指出开展无线声波遥测钻杆(中途)测试技术的研究具有重要意义。(本文来源于《石油机械》期刊2016年05期）

黄来源,李雪峰,李远强,陈伟,李军辉[6]（2015）在《声波测试技术在评价爆破震动对岩体的影响中的应用》一文中研究指出在抽水蓄能电站上水库盆的岩体开挖过程中,通常采用工程爆破的技术手段。爆破施工中要尽可能减小爆破震动对上水库盆的影响,控制岩体松动破坏的范围,为下一步防渗工程的实施奠定基础。如何在提高工程施工效率的同时严格控制爆破震动对岩体产生影响,需要通过各种监测手段和技术方法来监测、分析和评价爆破施工对岩体的影响范围,然后来指导爆破施工。本文通过具体工程案例,介绍了施工前或施工后通过声波测试的实际应用,来评价爆破震动对周围岩体的影响,并圈定具体影响范围。(本文来源于《城市地质》期刊2015年01期）

吴涛,戴俊,杜美利,武宇,高玉柱[7]（2015）在《基于声波法测试技术的巷道围岩松动圈测定》一文中研究指出通过采用单孔超声波测试方法,对陕西黄陵2号煤矿巷道围岩松动圈范围进行了测试;根据测试结果,对巷道围岩进行分类,确定巷道围岩松动圈范围为1.7 m,修正了原有的锚固支护参数;针对单孔声波测试法的缺陷进行总结,提出合理建议和改进措施。结果表明:单孔声波测试方法能够快速准确的测试巷道松动圈范围,提供有效合理的支护参数,改进声波测试法的堵水效果。(本文来源于《煤矿安全》期刊2015年01期）

郭轲轶[8]（2014）在《声波测试技术在煤矿采空区注浆质量检测中的应用》一文中研究指出采空区注浆充填工程属于隐蔽工程,对其注浆质量进行检测具有复杂性和多变性,实践表明采用物探和钻探相结合的方法来检测注浆效果是一种非常有效的方法。基于声波在不同岩层中的传播速度不同的原理,对采空区注浆前后声速的变化规律进行了监测。监测结果表明注浆后采空区区域声波波速明显提高。为进一步验证声速检测的准确性,与钻探检测结果进行对比分析。钻探结果表明,采空区部位注浆凝固体分布特征与声波检测结果基本相符,且取芯岩石的单轴抗压强度满足注浆质量设计要求。(本文来源于《煤炭技术》期刊2014年11期）

王新杰,杨进平,王营超,雷鸣,刘文增[9]（2013）在《声波测试技术在地下油库选址勘查中的应用》一文中研究指出地下油库库址岩体稳定性是保证国家能源安全的有效措施之一。本文介绍了声波测试技术在广东省某地下油库选址勘查中的应用效果,通过钻孔声波测井和室内岩性测试,计算了库址岩体声波速度和岩体动力学参数、评价了岩体稳定性、分析了库址全区纵波速度场分布特征,对库址岩体安全性进行了分析,为石油储备库的建设提供依据。(本文来源于《工程地球物理学报》期刊2013年05期）

杨素俊,耿新枝,穆春云,赵兴东[10]（2012）在《基于RSMSY5声波仪的围岩松动圈测试技术研究》一文中研究指出围岩松动圈是地下巷道开挖后围岩中应力重新分布和集中的结果。本研究以内蒙古矿产实验研究所下属的油篓沟金矿为工程背景,采用RSMSY5声波仪对围岩松动圈范围进行测试,以此探讨采矿活动诱发围岩松动范围及变形变化规律。研究结果表明,RSMSY5声波仪能够快速准确地测试围岩松动圈范围,为工程的实施提供指导。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2012年01期）

### 声波测试技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了探索声波测试技术在水电站坝基岩体检测中的应用,以金沙水电站为例对声波测试技术在水电站坝基岩体检测中的应用过程进行了分析,旨在促进声波测试技术在水电站坝基岩体检测中的进一步应用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 声波测试技术论文参考文献

[1].原野,王志修,于世波.基于声波钻孔测试技术的岩体完整性分析[J].中国矿业.2019

[2].鲍佚旻.声波测试技术在金沙水电站坝基岩体检测中的应用研究[J].科技风.2018

[3].何寅.泵下声波管传直读测试技术及其应用[J].化工管理.2017

[4].武宇,戴俊,李晨,袁东凯.声波测试技术在巷道围岩松动区测定中的应用[J].煤炭工程.2016

[5].左红军,焦艳红,王涛.无线声波遥测钻杆(中途)测试技术[J].石油机械.2016

[6].黄来源,李雪峰,李远强,陈伟,李军辉.声波测试技术在评价爆破震动对岩体的影响中的应用[J].城市地质.2015

[7].吴涛,戴俊,杜美利,武宇,高玉柱.基于声波法测试技术的巷道围岩松动圈测定[J].煤矿安全.2015

[8].郭轲轶.声波测试技术在煤矿采空区注浆质量检测中的应用[J].煤炭技术.2014

[9].王新杰,杨进平,王营超,雷鸣,刘文增.声波测试技术在地下油库选址勘查中的应用[J].工程地球物理学报.2013

[10].杨素俊,耿新枝,穆春云,赵兴东.基于RSMSY5声波仪的围岩松动圈测试技术研究[J].内蒙古科技与经济.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/db90143eb0e66bbb938891fb.html