# 磁控管腔论文_杨世宇,梁耀廷,涂建辉,崔敬忠

导读:本文包含了磁控管腔论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:谐振,磁控管,频率,量子,原子,选择器,论文。

### 磁控管腔论文文献综述

杨世宇,梁耀廷,涂建辉,崔敬忠[1]（2012）在《用于铷原子频标的磁控管腔研究(英文)》一文中研究指出研究了一种应用于铷原子频标的磁控管腔,对用于磁控管腔的主要特征和参数计算进行了研究,主要包括磁控管腔的谐振频率、Q值、微波场模式。研究结果表明磁控管腔的谐振频率可以调谐至6.835 GHz,Q值都能够调至600～1000之间,其微波场谐振模式是典型的TE_(011)模式,频率温度系数较小(32.5～35.0kHz/℃),所设计的磁控管腔能够满足铷原子钟物理部分的设计要求。(本文来源于《量子电子学报》期刊2012年04期）

于双林[2]（2001）在《磁控管腔和四极态选择器的试验研究及其在小型氢脉泽中的应用》一文中研究指出氢原子钟是一种高精度的现代时间和频率标准，在基础理论、导航、和通信 等领域具有重要作用。随着空间和科学技术的发展，小型、易搬运、高性能氢原 子钟的研制势在必行。 本文对磁控管腔进行了试验研究。对磁控管腔的电磁场进行了理论分析并对 其谐振频率和品质因数进行了计算。根据TE011模式电磁场的特点，调整磁控 管腔的尺寸，确定氢原子基态发生跃迁所需要的TE011模式，并把腔的谐振频 率调节到氢原子基态跃迁频率1420.405MHz。 为了进一步减小氢脉泽的整体尺寸，有效利用原子束流，提高氢原子钟性 能，我们设计了四极态选择器，对四极态选择器进行了最佳化设计，磁极内孔 r_0=1mm，长度L_2=59mm，L_3=180mm。四极态选择器与六极态选择器相比更为短 小、选态效率更高。我们对它们进行了比对试验，试验结果表明四极态选择器能 够很好的工作，完全可以代替六极态选择器。 我们用磁控管腔代替电极负载腔，四极态选择器代替六极态选择器，制成了 近40Kg重的被动型小型氢钟，并做了初步的性能测试，被动型小氢钟的频率稳 定度为σ（2，τ）=1.0×10~(-11) τ~(-1/2)（1s＜τ＜5×10~4s）。(本文来源于《中国科学院上海天文台》期刊2001-05-01）

凌明芳,王一鸣[3]（1983）在《PIN管腔外电调频率捷变磁控管》一文中研究指出引言随着捷变频技术的发展,对捷变频管频率捷变速度的要求越来越高。机械调谐速度慢,只能实现脉间变频,而电调管的调频速度可以大大提高,可实现脉内变频。本文介绍了在普通磁控管上附加一个PIN管调谐器来实现频率捷变的技术。在上灯及长风机器厂的协作下,制成了腔外PIN管电调频率捷变磁控管(401管),捷变带宽40～50兆赫、>10千瓦、跳频时间<30微秒,并进行了装机实验。测试结果表明,在捷变状态下工作稳定、频谱良好。这种管子与机调捷变频磁控管相比,没有(本文来源于《电子管技术》期刊1983年05期）

### 磁控管腔论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

氢原子钟是一种高精度的现代时间和频率标准，在基础理论、导航、和通信 等领域具有重要作用。随着空间和科学技术的发展，小型、易搬运、高性能氢原 子钟的研制势在必行。 本文对磁控管腔进行了试验研究。对磁控管腔的电磁场进行了理论分析并对 其谐振频率和品质因数进行了计算。根据TE011模式电磁场的特点，调整磁控 管腔的尺寸，确定氢原子基态发生跃迁所需要的TE011模式，并把腔的谐振频 率调节到氢原子基态跃迁频率1420.405MHz。 为了进一步减小氢脉泽的整体尺寸，有效利用原子束流，提高氢原子钟性 能，我们设计了四极态选择器，对四极态选择器进行了最佳化设计，磁极内孔 r_0=1mm，长度L_2=59mm，L_3=180mm。四极态选择器与六极态选择器相比更为短 小、选态效率更高。我们对它们进行了比对试验，试验结果表明四极态选择器能 够很好的工作，完全可以代替六极态选择器。 我们用磁控管腔代替电极负载腔，四极态选择器代替六极态选择器，制成了 近40Kg重的被动型小型氢钟，并做了初步的性能测试，被动型小氢钟的频率稳 定度为σ（2，τ）=1.0×10~(-11) τ~(-1/2)（1s＜τ＜5×10~4s）。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磁控管腔论文参考文献

[1].杨世宇,梁耀廷,涂建辉,崔敬忠.用于铷原子频标的磁控管腔研究(英文)[J].量子电子学报.2012

[2].于双林.磁控管腔和四极态选择器的试验研究及其在小型氢脉泽中的应用[D].中国科学院上海天文台.2001

[3].凌明芳,王一鸣.PIN管腔外电调频率捷变磁控管[J].电子管技术.1983

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/db90ca60ad93a21a98aac572.html