# 电弧填丝增材制造过程熔滴射滴过渡特征及其对熔滴沉积成形的影响

### 论文摘要

基于脉冲GMA电弧检测了电弧填丝增材制造过程中与熔滴过渡相关的电弧电流、电弧电压和声发射信号,研究了电弧脉冲作用下的铝合金熔滴射滴过渡特征,提出了一种可对处于射滴过渡模式下的熔滴尺寸、电弧力和熔滴沉积率进行计算的方法,并分析了沉积层的成形质量特征。研究结果表明,利用检测获得的电弧电压、电弧电流信号和声发射信号可以对处于射滴过渡模式下的熔滴过渡过程及其特征进行区分。在本研究条件下,作用在过渡熔滴上的电弧力随电弧功率增加而递增。电弧力的增加将限制熔滴尺寸的增大,从而在电弧功率递增时呈现熔滴尺寸的递减和熔滴过渡频率的递增。同时,电弧功率增加,使热输入增大,射滴过渡熔滴对熔池的冲击增强,容易造成熔滴过渡形成的沉积层坍塌,从而使熔滴沉积层高度递增的趋势减缓,形成的沉积层显微组织明显粗化。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗怡,朱亮,韩静韬,许洁,张成洋

关键词: 增材制造,电弧,熔滴过渡,电弧信号,制造效率

来源: 机械工程学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 重庆理工大学材料科学与工程学院,重庆理工大学重庆市特种焊接材料与技术高校工程研究中心

基金: 重庆市基础科学与前沿技术研究计划资助项目(cstc2017jcyj BX0065,cstc2015jcyj A60009)

分类号: TG444

页码: 219-225

总页数: 7

文件大小: 1468K

下载量: 256

### 相关论文文献

- [1].“熔滴法”评价钛合金阻燃层性能技术研究[J]. 新技术新工艺 2020(07)

- [2].金属微喷熔滴沉积成形工艺数值模拟与验证[J]. 稀有金属材料与工程 2017(05)

- [3].真空自耗电弧炉熔滴控制研究[J]. 科学家 2017(16)

- [4].抗熔滴涤纶纤维的研究及应用[J]. 合成技术及应用 2013(04)

- [5].熔化极脉冲氩弧焊熔滴滴落过程的分析[J]. 焊接学报 2015(12)

- [6].怎样做好含钒钛烧结矿的熔滴试验[J]. 北方钒钛 2012(04)

- [7].熔滴主动靶向的激光间接电弧复合增材制造技术初探[J]. 焊接学报 2017(03)

- [8].金属熔滴碰撞、铺张数值分析（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(04)

- [9].等离子喷涂中雷诺数对熔滴扁平化行为的影响[J]. 无机材料学报 2015(01)

- [10].基于单元生死技术的微熔滴沉积成形温度场模拟与试验研究[J]. 稀有金属材料与工程 2013(02)

- [11].低速大熔滴扁平化过程的温度变化[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [12].CO_2气保焊飞溅及控制措施[J]. 现代焊接 2015(11)

- [13].不锈钢0Cr18Ni9熔滴沉积参数优化[J]. 中国铸造装备与技术 2014(02)

- [14].基于熔滴多维统计的熔射涂层孔隙率模拟[J]. 辽宁科技大学学报 2014(04)

- [15].铝合金微熔滴沉积成形过程中缺陷形成机理研究[J]. 稀有金属材料与工程 2013(08)

- [16].短路过渡熔滴上的动态力平衡及其稳定性分析[J]. 上海交通大学学报 2008(S1)

- [17].低能量焊接工艺控制参数对熔滴尺寸的影响[J]. 电焊机 2016(12)

- [18].高聚物熔滴形成与断裂过程的数值模拟[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [19].钛型气体保护药芯焊丝熔滴细化机理及其控制[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2014(05)

- [20].3D打印熔滴沉积与传统制造相结合技术发展前景[J]. 中国铸造装备与技术 2014(03)

- [21].热塑性纤维防熔滴研究的现状和发展趋势[J]. 纺织学报 2012(06)

- [22].不锈钢焊条熔滴细化机理及其控制[J]. 焊接 2012(12)

- [23].晶须强化等离子喷涂涂层中的熔滴扁平化及晶须偏转行为的模拟[J]. 表面技术 2015(05)

- [24].两步辐射接枝法制备抗熔滴涤纶织物[J]. 高分子学报 2017(04)

- [25].电弧喷涂熔滴雾化效果及其熔滴飞行速率的影响[J]. 热喷涂技术 2016(02)

- [26].环境压强对低压等离子喷涂熔滴沉积行为及涂层性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2014(03)

- [27].不同工艺参数对金属熔滴沉积成形影响[J]. 焊接学报 2018(12)

- [28].熔滴冲击方向对焊缝质量的影响[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [29].氯元素在高炉软熔滴落带分配规律[J]. 钢铁研究学报 2017(03)

- [30].表面粗糙度、润湿性及温度对陶瓷熔滴扁平化行为的影响[J]. 热喷涂技术 2012(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dbcce8539f226d48ea784144.html