# 园林施工新工艺管理与技术难点分析张秀平

关键词：园林施工新工艺；管理；技术；难点；分析

引言

在城市发展脚步逐渐加快的今天，人们对生存环境和居住环境都有了高要求，为了满足这一生活需求，政府部门积极修建的园林工程，力求能够实现建筑发展和生态环境的平衡。基于此，本文就对园林施工新工艺在园林工程中的应用原则进行阐述，并提出园林施工新工艺的有效应用策略，以期能够提高园林施工质量，促进行业的持续性发展。

1园林施工新工艺在园林工程中应用的必要性

现阶段，园林施工新工艺在园林工程中应用对园林建设有很大的推动作用。首先，新技术促进了园林建设。园林的四季感对园林建设至关重要，而园林施工新工艺就可以通过园林植物种类、季节、生长状态以及土壤和温度的分析，来体现园林不同季节的不同景观，提高园林的观赏性。其次，提高园林养护专业性。施工新工艺的应用，需要配置高要求的园林养护标准，高素质的园林管护人员。也就是说，运用新工艺可以提高相关管理部门重视，有利于园林标准化的建设，促进养护专业的完善。最后，新工艺推动了科学化管理。苗木种植管理的科学性关系着园林的景观效果，而通常情况下园林施工，会对土壤造成影响，进而苗木的培育种植管理就显得尤为重要。运用新工艺，可以使边坡更稳定，土壤条件更适合苗木生长。

2目前园林工程应用施工新工艺时存在的难点分析

2.1园林工程应用施工新工艺时存在人才匮乏的情况

施工新工艺中涵盖了全新的工艺流程、全新的实践理论以及全新的实践经验，因此，对工作人员有着较高的专业要求。但是目前，园林部门中含有较少的人才，且现有的人才对施工新工艺要点掌握不成熟，从而导致新工艺运行结构中出现了人才链条脱节的情况，让施工新工艺的优势无法顺利发挥，制约了园林工程的建设脚步。

2.2园林工程应用施工新工艺时存在管理不到位的情况

在城市化进程不断加快的背景下，园林工程项目数量逐渐增多，使用施工新工艺的次数也变得更为频繁，由于施工新工艺理论新、施工注意要点多，因此，需要园林部门做好相应的管理工作。事实上，园林部门缺少施工阶段的管理，导致新工艺不能有效地完成相应要求，且无法提高整体工艺的生态特征，从而降低园林工程施工质量，不利于园林工程行业的发展。

3园林施工新工艺在园林工程中的应用

3.1膨胀止水胶技术的应用

裂缝渗水漏水现象经常会出现在园林施工中，工作人员一般使用无定型膏状体的新型无机溶剂膨胀止水胶进行施工，其遇水发生膨胀的特性可以起到防水防漏的作用。作为一种聚氨酯类材料，遇水膨胀止水胶具有十分特殊的物理性质：一是单组份无定型，二是结构密实，三是遇水膨胀。针对该物质的特性，施工人员可对需要密封的接缝区域进行防渗漏处理。一旦接缝内进水时，橡胶材质的弹性能够产生足够的压缩应力，同时膨胀止水胶遇水膨胀，体积增大，将缝隙填塞满，从而防水防漏。膨胀止水胶技术不仅能应用到结构缝中，还广泛应用于管道、钢筋中，使充分发挥双重止水作用。

3.2灌溉新工艺的应用

为提升园林植物成活率，满足去实际生长需求，在园林工程建设期间，相关工作人员也应注重灌溉新工艺的应用，以高效灌溉植物，提升水资源利用率。现阶段园林工程施工灌溉新工艺主要涉及到以下3点。第一，园林的滴灌新工艺的应用。园林滴灌主要适用于花卉或灌木等植物的灌溉中，其原理就是利用的喷头等出水量较少的工具进行灌溉，以降低灌溉期间水资源的利用率[3]。同时，此种灌溉工艺也可最大限度降低流水作用对土壤中肥料及营养成分等破坏，对园林工程的高效节能开展具有重要的意义；第二，软式透水管工艺。此种新工艺主要就是将灌溉水管替换为以弹簧钢线为主的PVC软管，并以此息收入土壤中的多余的水分，而后进行集中式排水，降低对土壤环境的不利影响；第三，雨水循环系统的构建。将雨水进行统一的收回及处理，并将其重新用于园林植物的灌溉中，提升园林工程中的生态性。同时，施工人员也可采用在园林建筑屋顶上设置集水池等方式，充分收集雨水，提升水资源的实际利用率。

3.3雨水收集技术

水资源在园林设计与建设中起着至关重要的作用，特别是园林施工中的绿色植被对水的使用量是相当大的。雨水收集技术一直是园林新技术、新工艺攻克的重要方面，新的雨水收集工艺，可以控制因雨水过多造成的浪费以及减轻对地表可能造成的污染，系统实现雨水的收集、渗透以及过滤，改善园林对水资源的需求。雨水花园由蓄水、过滤等几个部分共同构成。借助这个新工艺，可以解决园林工程的水资源不均衡情况，实现雨水资源有效利用，增强园林工程的功能。

3.4土工工程新工艺的应用

在现有园林工程建设期间，土工工程占据着较大比重，因此将新工艺应用在土工工程中对提升园林工程质量及施工效率具有深远的意义。具体来说，可将新土工材料替换为三维网垫边坡防护材料，并使其所具有韧性较强、空隙较大等特征为植物的生长提供更大的空间，提升植物生命周期，确保园林工程在实际建设期间的经济效益。

3.5园林园路工程中的新材料的运用

当前，在园路建设中应用最广泛的是一种透水砖，它的保水性与透水性很强，保水的性能可以达到12.3L/m2，透水的速度可以达到5.3mm/s以上。这种透气砖运用在园路的建设中，在下雨时雨水会自动顺着砖渗透到透气砖的底部直接进入地下并汇入江河湖海中，有一少部分的水保留在砖的内部，当天气晴朗时，保留在砖内的水分会蒸发到空气中，从而增加空气湿度，调节大气温度的作用，减轻或者消除城市广泛拥有的“热岛效应”。除此之外，在园林工程的建设中，透水软管也是一种新型的节能案例，是一种新型的侧滤排水管材，有很强的耐压性能，抗腐蚀、抗低温，不容易被拉断，但寿命和普通的管材相比，能大大延长几倍。这种管材采用天然的材料，没有合成工艺的使用，因此对环境的污染很小，对各种地质都能铺设，因此质量能保证。

3.6山石新工艺的应用

园林工程内山石的增设不仅能够极大程度地营造出园林景观及其艺术风格，更可通过简单的加工为爬山虎等攀援植物提供生长场所，起到提升园林景观观赏性的重要作用。而在山石新工艺中，施工人员在山石结构中融合了新材料，并使其相较于原有结构而言，更具抗震性高、稳固性强、易运输等优势，同时施工成本较低，更加适用于大部分地区的园林工程之中。

结语

总而言之，在园林行业发展如火如荼的背景，出现了诸多园林新工艺，力求能够有效提高园林工程施工效率和施工质量，促进项目工程的持续性发展。针对此种情况，园林部门就需要园林新工艺的应用，通过园林新工艺对园林工程内部的资源进行合理配置，并做好花草树木的保护工作，确保能够提高园林景观效果，满足人们多样化的生活需求。

参考文献:

[1]刘本强，阳赐姝.探析园林工程中园林施工新工艺的应用[J].民营科技，2014（10）.

[2]马郡.浅析当前园林工程施工的新工艺及其应用[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2015（9）.

[3]王东霞，刘祥禹.浅析园林工程当中新技术和新工艺的应用[J].现代园艺，2016（22）.

[4]陈亚利.探析园林施工新工艺的管理与技术要点[J].江西建材，2014（3）.

[5]沈宝珍.浅析园林工程中新工艺和新技术的应用[J].四川水泥,2018（5）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dbd59f88c9da2959221b63af.html