# 淬火温度对集装箱用30Cr13耐候钢组织与耐蚀性能的影响

### 论文摘要

采用X射线衍射仪（XRD）、扫描电镜（SEM）、透射电镜（TEM）、电化学测试等手段,研究了淬火温度对集装箱用30Cr13耐候钢的组织转变、未溶碳化物特征、耐腐蚀性能的影响,并分析了腐蚀机理。结果表明:退火态耐候钢基体主要为铁素体,而淬火态耐候钢主要为马氏体组织;随着奥氏体化温度的升高,耐候钢基体中大颗粒的未溶M23C6碳化物颗粒的数量逐渐减少,且当奥氏体温度达到1130℃时碳化物颗粒基本都固溶于基体中;淬火态30Cr13耐候钢的表面钝化膜保护性都要高于退火态的,且随着奥氏体化温度的升高,耐候钢的耐点腐蚀性能逐渐提高。淬火过程中,30Cr13耐候钢中未溶碳化物含量的减少有助于提高耐候钢的耐点蚀性能。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 1.1 试验材料与热处理工艺

- 1.2 组织观察与分析

- 2 结果与分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张贵彬,张红珍,罗志勇,方倩明

关键词: 退火,淬火,耐候钢,显微组织,耐蚀性能

来源: 热加工工艺 2019年18期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 陕西科技大学镐京学院,北京科技大学材料科学与工程学院

基金: 陕西省教育厅科技项目(16JF008)

分类号: TG142.1;TG156.3

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.18.037

页码: 151-154+157

总页数: 5

文件大小: 2037K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].浅谈高强度耐候钢新型货车的焊接技术[J]. 郑铁科技通讯 2009(03)

- [2].铜在耐候钢的作用原理及缺陷控制设想[J]. 四川冶金 2019(05)

- [3].日本耐候钢桥梁技术的研究发展动向[J]. 世界桥梁 2020(01)

- [4].《单轨交通轨道用耐候钢板》（T/SSEA 0020-2019）团体标准综述[J]. 冶金经济与管理 2020(01)

- [5].桥梁用耐候钢焊接技术研究[J]. 金属加工(热加工) 2020(01)

- [6].高强度耐候钢及其在桥梁中的应用与前景[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(03)

- [7].耐候钢在国内外的发展、应用与前景[J]. 山东冶金 2018(06)

- [8].铜在耐候钢的作用原理及缺陷控制[J]. 河北冶金 2019(06)

- [9].转向架用耐候钢焊接接头性能的对比分析[J]. 机车车辆工艺 2019(05)

- [10].我国耐候钢桥发展及展望[J]. 钢结构(中英文) 2019(11)

- [11].耐候钢的特点及在建筑物中的应用[J]. 山西建筑 2018(10)

- [12].国内外铁路车辆用耐候钢板发展现状[J]. 上海金属 2017(01)

- [13].免涂装耐候钢在雅鲁藏布江钢管拱桥上的研究应用[J]. 钢结构(中英文) 2019(06)

- [14].日本免涂装耐候钢桥关键技术[J]. 安徽建筑 2019(10)

- [15].浅议耐候钢材料在园林景观设计中的运用[J]. 建材与装饰 2016(45)

- [16].韵味之庭院里的耐候钢运用[J]. 钢铁文化 2016(04)

- [17].有关耐候钢的那些事儿[J]. 中国公路 2016(11)

- [18].铌含量对建筑用耐候钢轧制组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(13)

- [19].浅析耐候钢在园林小品设计中的运用[J]. 美术教育研究 2016(14)

- [20].高强度耐候钢焊接热影响区的组织与韧性[J]. 北华航天工业学院学报 2016(04)

- [21].汽车耐候钢09CuPCrNiA的腐蚀行为研究[J]. 铸造技术 2014(07)

- [22].攀钢成功开发出高耐蚀型耐候钢[J]. 钢铁钒钛 2014(03)

- [23].免涂装耐候钢桥梁腐蚀设计方法现状及展望[J]. 钢结构 2018(09)

- [24].免涂装耐候钢腐蚀后的疲劳试验研究[J]. 工业建筑 2018(11)

- [25].铌对09CuPRe耐候钢耐工业大气腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2013(12)

- [26].宝钢冷轧耐候钢板坯侧面裂纹探析[J]. 宝钢技术 2013(01)

- [27].一种超低碳耐候钢的组织和性能研究[J]. 热加工工艺 2020(02)

- [28].长寿命高性能耐候钢桥研究进展与工程应用[J]. 交通运输工程学报 2020(01)

- [29].铁路车辆用高强耐候钢的开发[J]. 机械工程材料 2018(12)

- [30].日本耐候钢桥梁维修管理技术研究[J]. 世界桥梁 2019(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dcabaf778bb66c86e299f03f.html