# 不同冷却润滑条件对硬态AISIH13钢的切削性能研究

### 论文摘要

采用YW2硬质合金刀具以不同润滑冷却方式对淬硬态AISIH13钢进行切削试验,三向测力仪、表面粗糙度仪等对切削力、刀具及零件进行检测。结果表明,干切削、水基及油基切削液时的主切削力和表面粗糙度值依次减小;干切削时,前刀面上产生不规则的凹坑状,以粘结磨损为主,而后刀面上呈倾斜面状,以疲劳剥落为主;水基切削液时,存在崩刃现象,油基切削液时的刀具磨损最小。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验方案

- 2 结果与讨论

- 2.1 主切削力

- 2.2 工件表面粗糙度

- 2.3 刀具磨损

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何光春

关键词: 切削液,刀具磨损,表面粗糙度

来源: 内燃机与配件 2019年17期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 四川工商职业技术学院

分类号: TG142.1;TG501.5

DOI: 10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2019.17.064

页码: 132-133

总页数: 2

文件大小: 2017K

下载量: 41

### 相关论文文献

- [1].切削液的微生物劣化对碳钢耐腐蚀行为的影响[J]. 润滑与密封 2020(10)

- [2].合成切削液中水溶性防锈剂的研究进展[J]. 石油商技 2020(05)

- [3].一种绿色环保的手机高光切削液的技术经济分析[J]. 石油商技 2017(01)

- [4].一种磨床切削液循环过滤系统的研发[J]. 企业技术开发 2017(02)

- [5].切削液系统的统筹维护[J]. 金属加工(冷加工) 2015(05)

- [6].切削液的选购、配制与维护[J]. 金属加工(冷加工) 2015(08)

- [7].切削液的选择与使用方法[J]. 金属加工(冷加工) 2015(09)

- [8].铝合金加工防腐蚀水基型切削液的研制与试验[J]. 机械制造 2019(03)

- [9].嘉实多创新切削液开启“无菌模式”[J]. 金属加工(冷加工) 2015(06)

- [10].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定极压切削液中硫[J]. 理化检验(化学分册) 2015(05)

- [11].金属切削液的功能、种类与发展前景[J]. 电脑迷 2018(05)

- [12].用户谈切削液选用心得[J]. 金属加工(冷加工) 2013(05)

- [13].基于膜处理技术的机加工用切削液的再回用与减量化[J]. 金属加工(冷加工) 2013(05)

- [14].用户谈切削液选用心得(续)[J]. 金属加工(冷加工) 2013(07)

- [15].切削液的选择、维护及应用案例[J]. 石油商技 2010(01)

- [16].金属切削液在生产中健康与环保问题的探讨[J]. 云南冶金 2010(S1)

- [17].浅淡金属加工切削液的应用技术[J]. 石油商技 2009(06)

- [18].切削液 如何实现环保化[J]. 现代制造 2009(05)

- [19].切削液提升高效加工[J]. 现代制造 2008(28)

- [20].优质切削液成就高效加工[J]. 现代制造 2008(32)

- [21].环保型多功能合成切削液开发成功[J]. 润滑与密封 2008(07)

- [22].环保型多功能合成切削液开发成功[J]. 机床与液压 2008(07)

- [23].关于切削液使用过程中的管理和维护[J]. 现代制造技术与装备 2019(03)

- [24].机加工现配切削液的研究[J]. 机械制造 2018(08)

- [25].水基切削液杀菌剂的合成及性能评价[J]. 化工技术与开发 2017(06)

- [26].重视机加工过程中的切削液使用[J]. 金属加工(冷加工) 2015(07)

- [27].多功能长效极压乳化切削液的研制[J]. 润滑与密封 2015(06)

- [28].切削液使用过程中亚硝酸根产生的原因及监测[J]. 润滑油 2014(03)

- [29].完善切削液系统管理 创造环保经济双赢[J]. 金属加工(冷加工) 2013(09)

- [30].呼唤健康环保的切削液——记工业油品技术高峰论坛暨首届切削液用户调查结果发布会[J]. 金属加工(冷加工) 2013(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dcc99e953adc0bb24c1fb1fa.html