# 中低压直流配用电系统接地方式选择研究

### 论文摘要

随着直流源、荷的日趋增多及电力电子技术的快速发展,直流配用电安全、可靠、高效的技术优势逐渐显现。合理的接地方式是构建安全、可靠、高效的多电压等级直流配用电系统的重要保障。在分析、总结中压交流配电系统、柔性直流输电系统典型接地方式的基础上,提出了不同换流器类型及不同换流器接线形式的中、低压直流配用电系统的典型接地方式,并通过理论分析给出了不同情况下推荐的接地方式。最后,结合示范区实际情况,利用Matlab/Simulink搭建了仿真模型,对示范工程中、低压直流配用电系统的接地方式进行了选择,验证了理论分析的正确性,结果已用于指导示范工程建设。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张伟,韦涛,陈庆,贾勇勇

关键词: 直流配电网,接地方式,换流器

来源: 电力电子技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国电力科学研究院有限公司,国网江苏省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司电力科学研究院

基金: 国家重点研发计划(2018YFB0904700)~~

分类号: TM862

页码: 84-89

总页数: 6

文件大小: 733K

下载量: 233

### 相关论文文献

- [1].水泥厂电气自动化系统接地模式探讨[J]. 水泥技术 2020(03)

- [2].《西门子自动化系统接地指南》[J]. 电气时代 2017(04)

- [3].直流系统接地故障查找及预防措施[J]. 红水河 2014(06)

- [4].浅析直流系统接地危害与检测方法[J]. 科学中国人 2016(35)

- [5].城市轨道交通车辆电气系统接地探讨[J]. 科学中国人 2017(05)

- [6].直流系统接地故障处理方法探讨[J]. 中国设备工程 2019(22)

- [7].高压变电站低压交流站用供电系统接地制式问题[J]. 电力勘测设计 2020(S1)

- [8].浅析变电站35千伏系统接地故障处理[J]. 石河子科技 2020(04)

- [9].仪表及控制系统接地探讨[J]. 石油化工自动化 2019(01)

- [10].浅谈数字广播电视系统接地技术[J]. 视听 2015(06)

- [11].某电厂35kV系统接地改造[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(09)

- [12].浅谈高速公路自动化收费系统接地的重要性[J]. 北方交通 2010(04)

- [13].地下电站直流系统接地风险分析及防范措施[J]. 水电站机电技术 2020(05)

- [14].电力二次系统接地及抗干扰措施[J]. 建筑技术开发 2017(17)

- [15].钳形电流表在直流系统接地处理中的应用[J]. 电力安全技术 2015(11)

- [16].施工临时用电系统接地的选择[J]. 现代建筑电气 2014(09)

- [17].直流系统接地的原因及处理[J]. 黑龙江电力 2009(04)

- [18].配电系统接地方式选择在工程中的应用[J]. 江西煤炭科技 2008(01)

- [19].直流系统接地的危害分析与处理措施[J]. 通信电源技术 2019(12)

- [20].光伏电站直流升压汇集接入系统接地方式分析[J]. 电源技术 2020(07)

- [21].对控制系统接地的思考和改造[J]. 科技与创新 2016(16)

- [22].低压配电系统接地方式研究[J]. 河南科技 2014(07)

- [23].计算机网络系统接地的研究及其应用[J]. 硅谷 2011(01)

- [24].直流系统接地的查找与分析[J]. 黑龙江科技信息 2010(23)

- [25].仪表及控制系统接地[J]. 自动化技术与应用 2009(04)

- [26].电气自动化系统接地问题分析与研究[J]. 科技风 2020(10)

- [27].民用低压直流供电系统接地方式安全量化分析[J]. 北京交通大学学报 2020(04)

- [28].集散控制系统接地规范探究[J]. 自动化应用 2016(11)

- [29].并网小电厂系统接地故障分析及处理[J]. 科技与创新 2016(24)

- [30].空分设备控制系统接地的工程设计与实施[J]. 深冷技术 2016(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dcceb6da664abfc1a8546b1e.html