# 感温包论文_徐叁辉

导读:本文包含了感温包论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:感温,热力,膨胀阀,制冷剂,刚度,空调器,套管。

### 感温包论文文献综述

徐叁辉[1]（2018）在《热力膨胀阀感温包刚度测试系统设计》一文中研究指出热力膨胀阀感温包刚度的合格性直接决定了汽车空调制冷系统的节流功能,能准确地对热力膨胀阀感温包刚度进行测试是保证汽车空调制冷系统性能好坏的前提。本课题针对热力膨胀阀感温包刚度检测技术进行了研究,旨在研发出一套测试热力膨胀阀感温包刚度的系统。首先,论文阐述了热力膨胀阀感温包的结构和工作原理,根据国内外现有行业标准和企业技术要求,提出了系统设计要求,制定了热力膨胀阀感温包刚度测试系统的软硬件设计方案。硬件设计包括主控单元、检测单元、抓取移动单元、MES(Manufacturing Execution System)单元和温控单元;软件设计包括PLC软件和人机交互界面软件。其次,论文详细阐述了热力膨胀阀感温包刚度测试系统硬件设计中各单元的结构设计、单元实现机制及关键部件的选型。之后详细地介绍了热力膨胀阀感温包刚度测试系统软件设计中的PLC软件设计和人机交互界面设计。为了保证测试系统的测试数据具有较高的精度和准确度,测试系统采用速度分段法实现对步进电机的位置控制。为验证不同速度分段法的控制效果,论文分别从测试力,运行位移和检测周期叁个方面对四段速度分段法和叁段速度分段法进行验证。经验证,四段速度分段法的位移控制精度更加符合要求,更能保证测试的准确性。最后,论文通过测试实验对测试系统的生产节拍、不确定度进行验证。引入机器能力指数对热力膨胀阀感温包测试系统进行性能评定,经测试实验验证,该测试系统的机器能力指数C_m、C_(mk)均大于等于1.67,符合行业标准。(本文来源于《中国计量大学》期刊2018-06-01）

钟光明,林晨,毛玮[2]（2015）在《分体室内机管温感温包定位可靠性分析》一文中研究指出分体机室内机管温感温包是分体机室内蒸发器上用于感测蒸发器铜管温度的感温元件,其放置位置对分体式空调器可靠性有重大影响。本文对分体式室内机管温感温包位置对可靠性的影响进行相关分析,对如何正确设置感温包位置确保整机可靠运行提供指导。(本文来源于《家电科技》期刊2015年08期）

高若楠[3]（2014）在《调节范围扩大下热力膨胀阀感温包充注介质及组分研究》一文中研究指出随着技术的不断发展以及人们对空调使用的高需求,热力膨胀阀的性能提高受到了人们的极大关注。其中感温包的充注方式成为了关注焦点之一,感温包充注方式对扩大热力膨胀阀使用温区及提高工作性能有很大的影响,但是对于感温包充注方式的理论研究、数值计算等尚未有公开报道的文献。不同的充注方式以及充注液组分能够改善感温系统的工作性能。本文对热力膨胀阀的充注方式以及组分进行了理论研究与数值模拟计算。研究内容主要包括：(1)阐述了本文的研究背景以及热力膨胀阀组成、作用等,简要介绍了国内外热力膨胀阀应用、研究现状,以及热力膨胀阀感温包充注方式研究现状等。(2)经过理论分析,对比各种充注方式,确定液体交叉充注在各方面具有很明显的优势,具有很高的研究价值。(3)采用Visual Basic语言和EES进行编制程序计算,确定感温包充注液的组分以及各组分所占比例,对二元混合制冷剂、叁元混合制冷剂的计算结果进行比较分析,确定适合的感温包充注液组成。(本文来源于《浙江大学》期刊2014-01-01）

刘建清,田茂诚,程林,黄素逸[4]（1998）在《具有内置导热柱体感温包的传热性能数值分析》一文中研究指出采用ＳＩＭＰＬＥＣ方法，对感温包内介质的传热与流动进行了数值研究，求解了同心圆柱形成的封闭空腔中自然对流的流固耦合问题，分析了径比、高度比等参数对空腔中介质流动与传热及阀门动态响应的影响，研究结果对优化设计感温包有重要意义．(本文来源于《华中理工大学学报》期刊1998年03期）

周国英[5]（1996）在《制冷系统热力膨胀阀感温包包扎位置的改进》一文中研究指出根据以往的经验,热力膨胀阀感温包是包扎在回气管的外边。回气管的管径小于φ25mm时,装在水平回气管道的上方;回气管径大于φ25mm时,装在回气管道下侧45°处。(本文来源于《渔业现代化》期刊1996年05期）

### 感温包论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分体机室内机管温感温包是分体机室内蒸发器上用于感测蒸发器铜管温度的感温元件,其放置位置对分体式空调器可靠性有重大影响。本文对分体式室内机管温感温包位置对可靠性的影响进行相关分析,对如何正确设置感温包位置确保整机可靠运行提供指导。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 感温包论文参考文献

[1].徐叁辉.热力膨胀阀感温包刚度测试系统设计[D].中国计量大学.2018

[2].钟光明,林晨,毛玮.分体室内机管温感温包定位可靠性分析[J].家电科技.2015

[3].高若楠.调节范围扩大下热力膨胀阀感温包充注介质及组分研究[D].浙江大学.2014

[4].刘建清,田茂诚,程林,黄素逸.具有内置导热柱体感温包的传热性能数值分析[J].华中理工大学学报.1998

[5].周国英.制冷系统热力膨胀阀感温包包扎位置的改进[J].渔业现代化.1996

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dd0285a3ac552962910a7d68.html