# 山地钻机驱动系统设计及高效互换方法分析

### 论文摘要

针对山地钻机特殊的使用环境,设计了一套基于钻机本体的驱动系统。根据钻机主要技术参数和液压系统原理,确定了液压泵组排量及选型,并对驱动系统功率进行了计算,确定了驱动系统总功率以及电动机、柴油机的选型。对高效互换模块接口进行了结构设计,并对2种高效互换方法进行了对比分析,给出了选择互换方法的建议,为山地钻机驱动系统设计提供了理论基础,开辟了一条新思路。

### 论文目录

- 1 钻机总体结构及参数

- 1.1 钻机总体结构

- 1.2 钻机各系统功能及参数

- 2 液压泵组设计及选型

- 2.1 钻机液压系统原理

- 2.2 液压泵组参数计算及选型

- 2.2.1 大排量柱塞泵排量计算及选型

- 2.2.2 小排量柱塞泵排量计算及选型

- 2.2.3 齿轮泵的选型

- 3 驱动系统功率设计计算

- 3.1 最大功率工况的确定

- 3.2 钻机驱动系统总功率计算

- 3.2.1 大泵所需功率

- 3.2.2 小泵所需功率

- 3.2.3 齿轮泵所需功率

- 3.2.4 液压泵组所需的总功率

- 4 电动机和柴油机的选型

- 5 高效互换模块设计及互换方法分析

- 5.1 高效互换模块结构设计

- 5.2 高效互换方法对比分析

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 管青中,叶强波

关键词: 钻机,驱动系统,电动机,柴油机

来源: 矿山机械 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中煤科工集团重庆研究院有限公司,瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室

基金: “十三五”国家科技重大专项(2016ZX05045001-003)

分类号: TE922

DOI: 10.16816/j.cnki.ksjx.2019.10.002

页码: 5-8

总页数: 4

文件大小: 1444K

下载量: 25

### 相关论文文献

- [1].便携式钻机在绿色勘查中的应用[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [2].一种钻机检验平台用自动加放油装置[J]. 科技风 2020(06)

- [3].探讨便携式钻机在绿色勘查中的应用[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [4].钻机拆搬安效率提升研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [5].矿用钻机的颠覆原因与防范措施[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(06)

- [6].新型探放水钻机的应用研究[J]. 机械管理开发 2020(08)

- [7].坑道钻机的常见故障分析与改进探析[J]. 机电工程技术 2019(08)

- [8].环境取样钻机的关键技术及发展趋势研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2019(09)

- [9].优化流程 精细管理 提高钻机搬家速度[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(22)

- [10].直流钻机能耗制动系统研究[J]. 电气传动 2016(12)

- [11].7000米钻机自动化升级改造系统的研制及应用[J]. 石化技术 2019(12)

- [12].国内钻机研发进入超深智能人性化时代[J]. 地质装备 2020(01)

- [13].煤矿井下坑道钻机电控自动化技术研究[J]. 煤田地质与勘探 2020(03)

- [14].煤层瓦斯钻机连续装卸杆装置的设计[J]. 机械管理开发 2020(06)

- [15].海洋模块钻机电仪讯设计要素解析[J]. 化学工程与装备 2020(07)

- [16].轻量化坑道钻机的研制及应用[J]. 煤田地质与勘探 2020(04)

- [17].新型并置式双卷扬车载钻机的研制[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2017(06)

- [18].国内陆上钻机改造趋势分析[J]. 机械工程师 2016(06)

- [19].线性规划在优化钻机动迁方案中的应用[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [20].武重集团:钻机登上至高点[J]. 科技创新与品牌 2016(08)

- [21].我校ZJ45型5000m钻机起架成功[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [22].阿特拉斯·科普柯静音型SmartRig钻机进入中国[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2008(11)

- [23].钻机井架底座用高强钢性能研究[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [24].矿用钻机人机工程学应用分析[J]. 内燃机与配件 2020(13)

- [25].煤矿用钻机连续装卸钻杆装置的设计[J]. 机械管理开发 2019(11)

- [26].钻机搬迁设备装载优化设计[J]. 设备管理与维修 2018(18)

- [27].浅析矿用钻机的颠覆原因与防范措施[J]. 矿山机械 2015(01)

- [28].坑道钻机的动态稳定性分析[J]. 煤炭工程 2015(05)

- [29].北京威猛公司推出D35×45水平导向钻机[J]. 地质装备 2009(05)

- [30].全液压大角度钻机的改造设计与应用[J]. 机械管理开发 2019(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dd1436a295051b8a2525c09e.html