# 浅析巡检系统在干线光缆维护中的应用

长讯通信服务有限公司广东省广州市510000

摘要：通信网络的核心在于干线光缆，对干线光缆的维护发挥着重要作用，是保障线路安全的重要环节。基于此，本文首先分析了应用巡检系统的优势，其次对巡检系统的具体应用进行了分析。以期为完善巡检系统功能提供参考，推动巡检系统广泛使用，为干线光缆的维护工作带来更大的便利。

关键词：巡检系统；干线光缆；光缆维护

引言

通信行业经过多年改革，行业竞争越来越复杂，新业务的广泛应用需要得到稳定网络的支撑。通过应用巡检系统可以为干线光缆维护工作创造便利条件，巡检系统可以提供更高效、更便捷且成本低廉的巡检方式，为通信企业创造更大的经济利益。因此，研究干线光缆维护工作中巡检系统的使用具有重要价值，能够减少巡检人员工作强度、提高巡检结果准确性。

一、巡检系统的应有优势分析

（一）网络故障率明显降低

干线光缆维护工作正式使用巡检系统后，提高了巡检质量，让网络故障得到有效控制。无线网、数据网、传输网等设备出现异常情况时，可以及时通知维护人员，在影响网络业务前快速处理。某地区使用巡检系统后，较前一年光缆故障减少25次，基站断站率从0.6%降低到0.1%。

（二）维护速度得到提高

巡检系统科学化和自动化水平明显提高，让网络维护速度得到明显提高，巡检系统可以在网络闲时展开巡检，减少巡检工作给人们的影响。巡检系统科学安排巡线人员作业，提高了作业效率，巡线人员工作期间第一时间将数据发送给巡检系统，不再需要巡检人员人工填写数据，保证数据准确性[1]。同时使用巡检系统，不必受到巡线人员工作时间的控制，在工作人员休息时也能完成巡检工作，减少了巡检人员的工作强度。巡检系统可以快速发现漏洞和故障，让巡检效率得到明显的提高，提高维护效率。

（三）降低维护成本

巡检系统自动化水平的提高，取代人工巡检方式。在偏远位置的线路巡线，可以结合代维公司和巡检系统，共同完成巡检工作。巡检系统使用GPS和GIS技术对巡检工作进行回访，经过巡检系统严格的核算和考核，可以提高巡检质量。由于巡检效率大幅提高，有效减少了维护成本。如某地区应用巡检系统后，执行一个项目只需要花费十分钟，每年可以节约近六十小时的巡检时间，巡检工作效率大大提高，将外包费用减少了70万元。

二、巡检系统的应用

本文以中国联通干线光缆的巡检系统展开研究，分析其具体应用。

（一）用户登录

巡检系统使用C/S模式，允许多终端访问服务器，客户端可以利用工号和密码登录系统，待系统成功验证后进入二级界面。如果未能成功验证，还需要重新输入。在客户端有六个主菜单选项，分别是数据维护、作业编制、作业执行、作业考核、报表管理以及离开六部分。在主菜单下有对应的子菜单，方便维护人员正常使用。

图一干线标石实物

（二）维护基础数据

运行管理系统要使用基础数据作为支撑，数据质量决定着系统运行效果。若基础数据出现错误，会造成巡检业务出现问题，无法获得可靠的结果。基础数据主要包括用户数据、巡线员数据、基站数据、中继段、标石等，这些数据将成为巡检系统应用的基础。

（三）编制作业计划

对作业计划的编制要经过审核和提交，巡线人员根据作业计划在制定时间到对应地点展开干线巡视，规定时间内抵达具体位置，要求巡线员使用自己的手机给管理中心发送巡视结果。计划审核后将作业计划上传到系统中，并将作业计划以短信方式交给巡线人员。作业计划通常以周为单位，满足通信网络维护的要求。

编制作业计划主要从计划主体和计划明细两个方面展开编制，一个主体可以对应多个明细。巡检系统主体和jobplan-hd数据库表和jobplan-bd数据库表相对应，前者包括作业流水号、巡检日期、巡检人员名字和工号、编制日期及人员等信息，其中流水号作为关键搜索词，提供给系统搜索使用。后者包括流水号、巡检日期、起始标石编号、考核结果等信息，其中流水号作为关键字提供搜索使用。

完成作业编制后，系统将作业计划发送给巡线员，巡线员第一时间了解作业计划，准确落实巡检工作。系统可以一次性向全体巡线员发送信息，这种便捷有效的通知方式，提高了下发作业计划的效率。

（四）执行作业计划

巡线员根据作业计划具体要求，在制定时间里到指定位置巡视干线线路，巡线员使用手机发送巡视结果。巡线员的反馈信息将储存在数据库中，得到集中管理。巡检系统可以自动提取巡线员发送信息，形成.xls格式的表格文件。作业考核时根据表格文件以及信息数据，进行考核检查。巡线员执行作业计划期间，可以发送巡视问题和建议，反馈内容同样被储存在数据库中。数据库表recv可以完整记录反馈信息的流水号、反馈时间、手机号码、反馈内容等重要信息[2]。管理人员依照反馈信息进行评分，分数将作为巡线人员的绩效考核依据。

（五）作业计划考核

执行完作业计划后，巡视结果数据库得到统一整合，即可展开作业计划的考核。作业计划包含作业流水号中任意内容，系统依照考核规范对作业计划任务展开考核，考核结果将在控件中显示出来。一般情况下，考核规则就是巡线员到达指定位置完成巡视工作的次数。

（六）报表管理

巡检系统为满足巡视需要，形成干线中继段信息表、作业考核表以及巡线员工作表。干线中继段信息表准确记录不同辖区干线的中继段信息，包括中继段名称、编码、起始标识号以及终止标识号等信息。作业计划考核信息表依照巡线员执行作业计划的情况，为满足管理需要，在制定时间里完成作业计划以及考核，将考核结果整合成信息表，该表也将作为巡线员的工作考核依据。其中包括巡线员姓名、工号、手机号、应巡视处数量、实巡视数量、考核绩效、巡检率等项目。巡线员工作表完整记录不同辖区巡线员安排情况，包含巡线员姓名、工号、手机号、性别、家庭住址以及管辖区域等项目。

结论

综上所述，经过对巡检系统应用的研究，强调了巡检系统给维护工作带来的巨大便利。通过巡检系统的安排，让维护人员可以得到妥善的配置，在巡检现场第一时间发送巡视结果，和上级人员完成沟通，排查网络故障，提高通信网络稳定性。借助于巡检系统，提高巡检人员管理效果，降低巡线员工作量，优化巡视结果的准确性，减少维护成本，为通信企业带来巨大的经济收益。

参考文献

[1]宋卫东.武汉至邓家口段长途干线光缆损耗增大因素分析及维护措施[J].中国水运,2018(09):70.

[2]陈智勤.长途干线光缆巡检管理系统的研究与分析[D].云南大学,2016.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dd2552cf00a8ba5751ee54bb.html