# 基于格子Boltzmann方法非饱和土体水热耦合模型研究

### 论文摘要

考虑热源作用下非饱和土体水热耦合作用机制,基于格子Boltzmann方法,采用双分布函数分别描述温度场及水分场的演化过程,建立了相应的水热耦合模型。同时,编制了计算程序,并结合半无限空间的水热耦合算例,验证了该计算模型的正确性。最后考虑水热耦合作用模式、热源温度以及土体孔隙率等因素的影响,讨论了非饱和土体温度场及水分场的演化规律。研究结果表明:传统的单向耦合模式无法表征水分迁移对土体导热特性的影响,从而导致温度场的演化规律有所偏差,而所提出的双向耦合模式更具合理性。在恒温热源作用下,不同热源温度对土体温度场及水分场的演化均会产生较大影响,且在非饱和土体温度升高速率较快的位置,体积含水率也相应的变化较快。在相同热源作用下,当初始体积含水率一定时,孔隙率较小的土体,温度升高速度较快,但总体差别不大,从而使得体积含水率分布也较为接近。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李腾风,王志良,申林方,徐则民

关键词: 格子方法,非饱和土体,水热耦合,水分迁移,导热特性

来源: 工程力学 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 昆明理工大学建筑工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51668028,51508253,U1502232),云南省应用基础研究计划项目(2016FB077)

分类号: TU43

页码: 154-160+196

总页数: 8

文件大小: 724K

下载量: 147

### 相关论文文献

- [1].多级涡轮气热耦合仿真性能及强度对比研究[J]. 火箭推进 2020(01)

- [2].水肥气热耦合在农业灌溉中的研究进展[J]. 水利规划与设计 2020(09)

- [3].管板流固热耦合分析及优化设计[J]. 辽宁化工 2020(09)

- [4].多路阀阀芯流固热耦合研究[J]. 液压与气动 2020(11)

- [5].基于内模控制的内部热耦合空分策略[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [6].火场湿热耦合环境模拟实验平台设计[J]. 消防科学与技术 2019(10)

- [7].内部热耦合精馏系统节能研究[J]. 广州化学 2014(03)

- [8].高速电主轴力-热耦合特性建模[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2015(10)

- [9].摇摆对自然循环核热耦合平均功率的影响[J]. 原子能科学技术 2013(11)

- [10].220MW空冷汽轮发电机端部磁热耦合分析计算[J]. 东方电机 2012(02)

- [11].220MW空冷汽轮发电机端部磁热耦合计算[J]. 东方电气评论 2012(02)

- [12].内部热耦合空分塔的节能优化分析[J]. 化工学报 2012(09)

- [13].丙烯改进型差压热耦合精馏系统优化与控制[J]. 现代化工 2020(04)

- [14].热耦合精馏工艺的模拟[J]. 化工进展 2016(01)

- [15].一种外部热耦合反应蒸馏系统的模拟研究[J]. 化工学报 2012(02)

- [16].回融过程中土壤水热耦合迁移的数值模拟[J]. 水电能源科学 2011(09)

- [17].黄土路基水热耦合问题计算模型研究[J]. 路基工程 2008(02)

- [18].内部热耦合空分塔的建模与操作分析[J]. 控制工程 2008(04)

- [19].一种用于多晶硅的无关联塔差压热耦合技术[J]. 石化技术 2019(11)

- [20].基于有限体积法的冻土水热耦合程序开发及验证[J]. 岩土力学 2020(05)

- [21].三通管接头流固、流固热耦合计算对比分析[J]. 甘肃科学学报 2016(05)

- [22].摇摆运动下单相自然循环核热耦合特性研究[J]. 原子能科学技术 2013(10)

- [23].内部热耦合空分塔混合建模[J]. 化工学报 2011(08)

- [24].基于一般模型控制的高纯内部热耦合精馏策略[J]. 化工学报 2008(07)

- [25].电动汽车用感应电机电磁热耦合仿真研究[J]. 农业装备与车辆工程 2020(08)

- [26].内部热耦合塔的热力学分析和节能研究[J]. 化工进展 2019(02)

- [27].摇摆下自然循环矩形双通道系统核热耦合不稳定性研究[J]. 核动力工程 2013(S1)

- [28].地下水源热泵采能区水热耦合模型研究[J]. 水电能源科学 2012(12)

- [29].水热耦合模型的研究现状及其应用[J]. 地下空间与工程学报 2010(S2)

- [30].寒区隧道围岩水热耦合数值分析[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dd6618de6627c7aaad52b99f.html