# 苹果酸型超支化共聚物的制备及其阻垢性能的研究

### 论文摘要

采用熔融聚合法,以三羟甲基丙烷（TMP）为中心核,以苹果酸为AB2型共聚单体,成功制备了苹果酸型超支化聚合物（HBP）,采用红外光谱和凝胶渗透色谱对其结构进行了表征,并将其应用于循环水的阻垢方面,探讨了阻垢剂添加量和水样温度对其阻硫酸钙（CaSO4）的能力。结果表明,HBP具有良好的分散性能,且对CaSO4具有良好的阻垢性能,当阻垢剂的用量为12 mg/L时,其阻CaSO4垢的阻垢效率达到95.2%,且在较宽的温度范围内使用,均具有较高的阻垢效率;HBP能抑制钙垢晶体的生长,降低CaSO4垢的结晶度,从而起到抑制结垢的能力。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 主要设备及仪器

- 1.3 样品制备

- 1.4 性能测试与结构表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 反应时间对产物黏度的影响

- 2.2 FTIR分析

- 2.3 HBP的添加量对其阻垢性能的影响

- 2.4 HBP的分散性能

- 2.5 水样温度对HBP阻硫酸钙性能的影响

- 2.6 CaSO4垢晶体的XRD分析

- 2.7 CaSO4垢晶体的SEM分析

- 2.8 阻垢机理推测

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 龚伟,李美兰,路玉娇,申月,冯馨正,刘白玲

关键词: 苹果酸,超支化聚合物,阻垢,硫酸钙,结晶度

来源: 中国塑料 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 商洛学院陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,中国科学院成都有机化学研究所

基金: 陕西省教育厅重点项目(18JS032)

分类号: TQ085.4;TQ317

DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2019.04.006

页码: 26-32

总页数: 7

文件大小: 1200K

下载量: 135

### 相关论文文献

- [1].大分子有机膦阻垢剂的研发与应用[J]. 新疆化工 2009(01)

- [2].阻垢剂的研究进展[J]. 应用化工 2019(12)

- [3].低溶速阻垢剂的合成及循环冷却水阻垢性能[J]. 应用化工 2020(02)

- [4].无磷有机阻垢剂的性能和作用机理[J]. 石油炼制与化工 2020(05)

- [5].油田某区块结垢预测及阻垢剂性能评价[J]. 化学工程师 2020(07)

- [6].油田用新型阻垢剂的研究和应用[J]. 云南化工 2020(09)

- [7].循环冷却水缓释阻垢剂投加的精细化控制实践[J]. 冶金动力 2020(09)

- [8].两种阻垢剂在纺织空调循环水处理中的应用[J]. 上海纺织科技 2020(10)

- [9].制药循环水用无磷阻垢剂的阻硫酸钙垢性能[J]. 精细化工 2017(12)

- [10].阻垢剂研究及应用进展[J]. 广东化工 2018(09)

- [11].固体阻垢剂在油田生产中的进展[J]. 石油化工应用 2018(10)

- [12].衣康酸三元共聚物阻垢剂的合成及其阻垢性能的研究[J]. 应用化工 2017(01)

- [13].油田注水用化学阻垢剂及化学杀菌剂研究[J]. 当代化工 2017(05)

- [14].利用浊度确定硫酸钙阻垢剂用量的方法[J]. 广东化工 2016(04)

- [15].高磷水体对有机磷酸盐类阻垢剂性能的影响评判[J]. 山东化工 2015(07)

- [16].—种锅炉热网用阻垢剂及其制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2020(09)

- [17].膦酰基羧酸型三元共聚物阻垢剂的制备及其阻垢性能研究[J]. 湘潭大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [18].水处理领域中的绿色环保阻垢剂及其研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报 2020(02)

- [19].四种绿色阻垢剂的阻垢性能研究[J]. 石化技术 2019(01)

- [20].硫酸盐阻垢剂在油田开发中的应用[J]. 四川化工 2019(04)

- [21].聚合物类阻垢剂的最新研究进展[J]. 应用化工 2018(05)

- [22].改性PPG多羧基阻垢剂的合成及阻垢性能研究[J]. 工业水处理 2018(06)

- [23].阻垢剂阻垢机理及性能评定方法研究进展[J]. 广东化工 2018(12)

- [24].硫酸盐阻垢剂的研制及性能评价[J]. 内蒙古石油化工 2017(05)

- [25].新型油田阻垢剂的合成与性能分析[J]. 当代化工研究 2017(06)

- [26].绿色阻垢剂的最新研究进展[J]. 工业用水与废水 2015(06)

- [27].一种新型制盐专用阻垢剂[J]. 中国井矿盐 2016(01)

- [28].一种高效多功能型阻垢剂的性能评价[J]. 化学工程师 2016(07)

- [29].绿色化学阻垢剂协同防垢研究进展[J]. 山东化工 2015(03)

- [30].油田注水用阻垢剂的研究及性能测试[J]. 化工管理 2014(24)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dda58a1ae442d7de9d797ce9.html