# 浅谈建筑施工中的桩基施工工艺陈维

广东省水电集团有限公司511340

摘要：目前，我国城市化水平逐步提高，建筑工程项目规模也不断扩大，包括居民楼房、商场以及写字楼等。建筑工程的增加不仅为我们日常生活提供了便利，还让人们对建筑工程质量与安全提高了重视程度。现如今我国出现了较多建筑工程质量与安全问题，其中，大部分问题的原因是桩基施工存在问题。为了增强地基的承重能力，保证建筑工程的质量与安全，采取合理的桩基施工工艺并做到有效桩基施工是非常必要的。基于此，本文就建筑施工中的桩基施工工艺进行了探讨。

关键词：建筑施工；桩基；施工工艺

1引言

桩基施工是建筑施工最为基本的结构体系，也是施工中值得关注的地方，如若处理不当，会给正常的施工带来诸多不便。近年来，桩基技术地有效应用提高了施工的成效性，不仅为企业节省成本费用，而且桩基的稳定性也得到显著地提高，被众多建筑单位广泛应用。

2桩基应用范围

桩基应用范围主要有：①超强负荷建筑。近年来，桩基技术得到了广泛地应用，尤其是在一些超强负荷建筑中其作用表现得更为突出，为建筑企业地持久发展提供了可靠的保障；②设备基础。野外作业时，部分大型设备或是精密设备在实际使用中，由于巨大地振动力会使得基础发生松动等不良现象，影响其稳定性，通过桩基技术地应用可有效应对上述问题，防止建筑结构沉降等现象的发生；③超高建筑物。在部分城市地区或者农村中的高大建筑比如输电塔等，由于这些建筑物较高，若遇到外界因素影响很容易发生变形等现象，极易引发安全事故的发生。采取桩基技术，提高建筑物整体结构的稳定性；④软基础建设。特殊地段比如软土地基施工时，考虑到地基自身的稳定性较差，施工时难度较大，因此可采取桩基技术进行辅助施工。这样不仅提高基础的稳定性，而且还能满足地基变形与承载力等方面的要求。

3桩基处理原则

当桩基发生质量问题后，若处理不及时，会给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生，处理方法如下。1）处理前应具备的条件，事故性质和范围要清楚，目的要明确，应有预定处理方案。2）事故处理应满足的基本条件。对事故处理方案要求安全可靠、经济合理。对未施工部分应提出预防和改进措施，防止事故的再次发生。3）事故应及时处理，防止留下隐患。桩成孔后，应检查桩孔嵌入持力层深度、岩石强度、沉渣厚度、桩孔垂直度等数据必须符合设计要求，只要有一项不符合设计要求，就应及时分析解决，方能灌注砼、移动钻机，防止类似问题产生造成不必要的浪费。基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料，发现质量问题，必须经研究后方能挖土，防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。4）应考虑事故处理对已完成工程质量和后续工程质量及后续工程开展的影响，如在事故处理中采取补桩时，应考虑会不会损坏混凝土强度和较低的邻近桩。

4建筑施工中的桩基施工工艺

4.1施工准备

1）施工人员必须仔细勘察现场，了解施工环境，重视地质和水文情况，特别是软土地基等，保证勘察结构的及时性和准确性，为制定施工技术指标打下基础。

2）按照勘察结果制定方案。在得出勘察结果之后要整理分析数据，将数据资料和施工规模、结构和要求等相关因素有效结合，形成一套具有客观合理性的施工方案。编制施工方案时需要注意：细化所有施工环节标准、规范及流程；保护附近建筑物及其管线。

3）第三，采用高质量的机械设备和施工材料。只要机械设备和施工材料质量上去了，施工质量不可能很低。所以，桩基施工准备工作中需要落实以下两个方面。（1）保证施工材料的性价比，质量要高，价格要低，兼顾施工质量和施工成本。（2）按照施工技术、施工资金以及施工现场环境来选择施工机械设备，兼顾施工质量和施工进度。

4.2施工工艺实际应用

4.2.1灌注桩桩基

其施工工艺和其他桩基施工工艺相比，更具有复杂性。要想保证灌注桩桩基施工合乎标准，需要做到：（1）该桩基施工工艺和混凝土施工关系密切，桩体的强度受到混凝土施工质量的致命影响。所以在桩基施工时必须控制好混凝土配合比，将其控制在标准范围内。此外，要严加管理搅拌过程以及混凝土施工工序，以提高混凝土施工质量，防止埋管和堵管情况发生。（1）要对施工工艺成孔操作严加重视，成孔操作可以分为四大类，而每一类有其小类。如干作业成孔（人工挖孔、机械挖孔）、沉管成孔（锤击、振动冲击）、泥浆护壁成孔以及冲击成孔。干作业成孔中人工挖孔要求土质松散，机械挖孔要求土质为粉土、砂土或者黏性土；沉管成孔需要应用锤击、振动等，容易出现挤土现象，并存在噪声污染；泥浆护壁成孔要求土质为粉土、砂土、普通黏土或者淤泥等，施工时需要注意防护护壁，防止倒塌带来损失；冲击成孔要求土质为黏土、粉土、砂土或者碎石土。这四种方式中只有干作业成孔和泥浆护壁成孔挤土现象较少。总之，成孔方法的选择要根据施工实际综合选择。

4.2.2预制桩桩基

要想提高桩基施工质量，需要做好以下几个方面工作：①合理选择沉桩方式，例如常见的击打法、静压法、振动法以及水射法。由于不同的的方式必须用于适宜的施工环境中，所以要根据施工条件灵活选择，例如水射法只能在砂土层中应用；②桩基浇筑时，要保证浇筑过程的持续进行，不可中断，考虑预制桩自身沉降因素，通过相应措施防止因为沉降而存在的麻烦。

4.2.3人工挖孔桩施工技术要点

（1）土壤松软或者地质复杂容易导致在挖掘时孔壁附近出现土壤回落，可通过设置防护网或者遮挡板来进行防范。如果岩层风化较重，可用混凝土浆料加固。淤泥垃圾随挖掘深度实时清理。针对沙土的流动性，可用换土回填处理基层砂质土壤。如果渗透严重，必须对孔壁灌浆完成加固。

（2）为了防止挖掘风化岩石层或者淤泥层时孔壁坍塌，可以用圆钢等材料支护法、钢筋材料加固与混凝土浆料结合法。孔桩混凝土浆料必须要有流动性并能快速凝固，防止钢筋笼位置偏差。孔桩混凝土施工必须要快，防止浆料在存储罐中沉降。

（3）要清洁孔底，排出积水，如果深度大于6m，可以堵住孔底积水，等混凝土终凝后再抽水，避免混凝土离析。

4.2.4钻孔压浆桩技术

钻孔压浆桩在钻孔施工中选用的机械为长臂螺旋钻机，当钻孔到一定深度后，将水泥浆通过高压喷注的方式向孔内进行灌注，并不断向上将钻头进行提升，直到浆液不存在塌孔问题时，要停止施工作业。将钢筋笼在起钻后放置在孔内，并在孔口进行粒料的投放，随后通过补浆管向孔内进行二次补浆作业，直到浆液达到孔口停止补浆作业。这种施工技术具有无噪音及震动的优点，高压注浆技术的桩体具有较好的密实度，这种技术对附近土体渗透加固作用较为显著。同时钻孔压浆桩技术与其他灌浆桩技术的承载力相比有大范围的提升，同时能够节约成本。

5结束语

桩基的施工质量关乎着建筑施工全局，并和整体施工质量挂钩。然而，桩基施工工艺较为复杂，施工人员必须做好施工现场勘查分析，按照地质状况和施工要求来编制客观的施工方案，选择合理的工艺和形式，在不同的工艺中科学选择成孔和沉桩方式。通过确保桩基施工质量，来提升整体建筑的安全性和稳定性。

参考文献：

[1]张岑.浅谈建筑施工中桩基施工工艺[J].科技创新与应用，2015（22）：251.

[2]张黎明.建筑施工中桩基施工工艺浅谈[J].建筑工程技术与设计，2015（33）：628.

[3]陈有东.浅谈建筑施工中桩基施工工艺[J].建筑工程技术与设计，2016（4）：478.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ddbf5009718a8ab8c2cf61f5.html