# 分子链剪切技术制备超低分子量聚氧化乙烯

### 论文摘要

采用紫外光对黏均分子量为1.5×106的聚氧化乙烯(PEO)进行了分子链剪切,得到了黏均分子量低于2.0×105的超低分子量PEO。考察了紫外光波长、功率、光源距离和反应温、湿度等因素对PEO紫外剪切速率的影响,并对制备得到的不同低分子量PEO进行了结构分析和性能测试。结果表明:在紫外波长为185 nm、功率为75 W、光源距离为5 cm、环境温度为35℃、相对湿度为20%的较优反应条件下,反应2、3、4和5 h可分别制备黏均分子量为2.0×105、1.1×105、7.0×104和4.0×104的超低分子量PEO。随着降解时间的延长,PEO的分子量分布系数减小。PEO在紫外剪切过程中结构未发生明显改变,仅有少量甲酸酯生成。随着分子量的减小,PEO的熔点降低,结晶度增加。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 方法

- 1.2.1 紫外光剪切制备低黏均分子量PEO方法

- 1.2.2 PEO黏均分子量测试方法

- 1.2.3 PEO分子量分布测试方法

- 1.2.4 DSC测试方法

- 1.2.5 NMR测试方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 紫外波长对黏均分子量的影响

- 2.2 光源功率对黏均分子量的影响

- 2.3 光源距离对黏均分子量的影响

- 2.4 环境温度对黏均分子量的影响

- 2.5 相对湿度对黏均分子量的影响

- 2.6 分子量分布分析

- 2.7 剪切前后FTIR图谱分析

- 2.8 剪切前后NMR分析

- 2.9 剪切前后DCS分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐玄之,刘婷婷,柴延军,孔猛,罗勇

关键词: 聚氧化乙烯,分子链剪切,超低分子量,紫外光,功能材料

来源: 精细化工 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 聚烯烃催化技术与高性能材料国家重点实验室,上海市聚烯烃催化技术重点实验室,上海化工研究院有限公司

基金: 上海市科委青年科技启明星项目（19QB1402600)

分类号: O633.11

DOI: 10.13550/j.jxhg.20190203

页码: 2213-2219

总页数: 7

文件大小: 1314K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].多目标云子链制造资源评价与选择研究[J]. 科技与管理 2016(03)

- [2].巧用天平称物体的重量[J]. 读写算(小学高年级) 2016(12)

- [3].电子链供应环境下元件设备的敏捷服务模式分析[J]. 电子元器件与信息技术 2019(10)

- [4].基于子链的云制造资源计划与协调机制研究[J]. 机电工程 2016(12)

- [5].分子链排列有序的聚对苯二甲酸乙二醇酯制备新方法[J]. 聚酯工业 2015(06)

- [6].上海大学开发出分子链排列有序的聚对苯二甲酸乙二醇酯制备 新方法[J]. 橡塑技术与装备 2015(23)

- [7].不同溶液条件下瓜尔胶的分子链形态[J]. 化学研究与应用 2017(04)

- [8].微波光子链路附加于电域相噪的理论研究[J]. 数字技术与应用 2014(11)

- [9].量子链和量子点光学特性的比较研究[J]. 红外与毫米波学报 2008(03)

- [10].数据存储与处理分离架构下的子链接消除及优化[J]. 华东师范大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [11].半柔性大分子链穿越微孔行为的研究[J]. 浙江大学学报(理学版) 2016(06)

- [12].变温红外法研究聚对苯二甲酸乙二酯分子链的松弛运动及其构象转变[J]. 分析测试技术与仪器 2013(01)

- [13].一种基于钩子链技术快速关闭所有窗口的方法[J]. 现代电子技术 2011(14)

- [14].基于广义粒子加耦合振子链模型的非各态历经研究[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [15].微波光子链路无杂散动态范围概述[J]. 数字技术与应用 2013(12)

- [16].~(125)I粒子链管内近距离治疗剂量分布的计算研究[J]. 当代医学 2011(30)

- [17].天然橡胶分子链侧链结构的表征[J]. 材料研究学报 2017(05)

- [18].定义在两个拟互素因子链上与算术函数相关联矩阵的行列式(英文)[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [19].燕麦β-葡聚糖的分子链高级结构及溶液行为研究[J]. 食品科学 2008(10)

- [20].大分子链的溶致凝聚过程[J]. 高分子通报 2012(07)

- [21].乳液聚合制聚苯乙烯纳米薄膜的分子链状态[J]. 高分子材料科学与工程 2009(06)

- [22].改进的线性子链方法在中子活化计算中的应用[J]. 强激光与粒子束 2017(03)

- [23].橡胶材料分子链网络本构模型的研究进展[J]. 材料导报 2008(07)

- [24].微波光子链路中的附加相位噪声分析[J]. 半导体光电 2020(04)

- [25].低噪声系数微波光子链路的设计[J]. 光通信技术 2016(12)

- [26].环氧树脂高温分子链松弛与玻璃化转变特性[J]. 物理学报 2016(07)

- [27].基于供应子链的生产计划与产能核算[J]. 工业工程 2014(02)

- [28].一种基于纠缠交换的远程量子链路建立策略[J]. 电讯技术 2016(03)

- [29].基于双平行相位调制器的微波光子链路系统[J]. 桂林电子科技大学学报 2014(03)

- [30].聚丙烯腈分子链微观结构对聚丙烯腈基炭纤维性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dddc2c7279a80787926d1685.html