# 不同处理工艺对Cu-Ni-Co-Si合金组织与性能的影响

### 论文摘要

通过物理性能测试和扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）、高分辨透射电子显微镜（HRTEM）等分析技术,系统研究不同处理工艺对Cu-Ni-Co-Si合金微观组织与性能的影响。结果表明,合金经热轧在线淬火时效处理后,合金中存在大量的正交结构的大颗粒（Ni,Co）2Si相和少量、细小的（Ni,Co）2Si相,是导致合金综合性能无法满足后续使用的主要原因;经固溶时效和固溶冷变形时效处理后,合金的硬度与时效时间的关系曲线均呈单峰型,而合金的导电率与时效时间的关系曲线均呈先快速增加后缓慢增大最后趋于稳定的趋势;综合性能优良的Cu-Ni-Co-Si合金合理的加工热处理制度为热轧试样经1000℃固溶处理1 h+60%冷变形+500℃时效2 h。合金经固溶时效和固溶冷变形时效处理后,基体中出现大量圆盘状的正交结构的（Ni,Co）2Si相,与基体的取向关系为（221）p//（200）Cu,（102）p//（001）Cu。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与分析

- 2.1 材料性能分析

- 2.2 微观组织分析

- 3 讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 彭丽军,马吉苗,刘兴宇,刘峰,黄国杰,洪松柏,解浩峰,刘冬梅

关键词: 合金,固溶时效,微观组织,维氏硬度,导电率

来源: 稀有金属材料与工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 宁波兴业盛泰集团有限公司,北京有色金属研究总院有色金属材料制备加工国家重点实验室,北京有色金属研究总院生物冶金国家重点实验室

基金: 国家重点基础研究发展计划(2016YFB0301300),国家自然科学基金(51601017,51401026)

分类号: TG146.11

页码: 1969-1974

总页数: 6

文件大小: 1633K

下载量: 122

### 相关论文文献

- [1].固溶时效温度对Ti-6Al-4V-0.5Si合金组织性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(04)

- [2].固溶时效对Ti-6Al-4V-1.5Mn合金组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2018(09)

- [3].6A02铝合金固溶时效工艺优化[J]. 金属加工(热加工) 2019(05)

- [4].固溶时效对Mg-2Y-1Zn-0.4Zr生物镁合金组织和力学性能的影响[J]. 材料热处理学报 2018(05)

- [5].铝合金固溶时效生产线及其应用[J]. 热处理 2016(06)

- [6].固溶时效工艺参数对TA19钛合金显微组织与拉伸性能的影响[J]. 机械工程材料 2019(08)

- [7].固溶时效对7075铝合金微观组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理 2017(12)

- [8].Ti-22Al-25Nb合金板条组织不同热处理状态的拉伸性能研究[J]. 热加工工艺 2020(10)

- [9].固溶时效工艺对A356铝合金轮毂组织与性能的影响[J]. 内燃机与配件 2018(09)

- [10].固溶时效对7055铝合金组织和性能的影响[J]. 广西科技大学学报 2016(02)

- [11].固溶时效对TA10钛合金组织与力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(12)

- [12].17-4PH不锈钢透平叶片激光固溶时效强化的力学性能[J]. 中国表面工程 2018(03)

- [13].镧对ADC12铝合金固溶时效组织的影响[J]. 稀土 2013(05)

- [14].TB6钛合金多重固溶时效热处理工艺研究[J]. 稀有金属 2009(04)

- [15].固溶时效对TC4合金组织与机械性能的影响[J]. 特钢技术 2014(01)

- [16].固溶时效温度对IMI834钛合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(09)

- [17].固溶时效工艺对Cu-Ni-Co-Si合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2020(07)

- [18].冷轧对固溶时效Mg-Li合金显微组织及性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2018(01)

- [19].固溶时效温度对锻后QAL10-4-4铝青铜组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2020(06)

- [20].固溶时效温度对10Ni3MnCuAl钢组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2015(22)

- [21].热处理对Ti-3Al-2Fe-8V-1.5Mo合金组织和拉伸性能影响[J]. 稀有金属 2019(04)

- [22].Al-0.8Mg-0.66Si-0.3Cu合金固溶时效特性[J]. 有色金属工程 2013(02)

- [23].Mg-10Y合金固溶时效工艺的优化[J]. 稀有金属与硬质合金 2010(04)

- [24].Pr/Ce铝合金的固溶时效研究[J]. 稀土 2017(01)

- [25].高强2024铝合金的固溶时效行为研究[J]. 铸造技术 2017(03)

- [26].固溶时效对上引拉铸Cu-0.3Cr-0.1Zr组织性能的影响[J]. 铜业工程 2013(04)

- [27].固溶时效温度和冷变形对低含量Cu-Ni-Si合金组织性能的影响[J]. 稀有金属 2018(04)

- [28].固溶时效对Cu-17Zn-0.4Cr合金硬度的影响[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2008(10)

- [29].SP-700钛合金热处理研究[J]. 科技创新与应用 2018(29)

- [30].固溶时效过程中高导热Al-9Si合金组织性能演变[J]. 特种铸造及有色合金 2020(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ddef9d217588c17fb351e6db.html