# 基于统计模型的高心墙堆石坝沉降变形研究

### 论文摘要

通过研究大坝沉降的统计模型,结合某高心墙堆石坝的实际工程概况,确定了坝体沉降变化的主要影响因子,在此基础上建立满足该大坝沉降规律的统计模型,采用多元回归分析方法确定了坝体典型剖面上测点的沉降模型,运用建立的沉降模型对测点沉降变化进行拟合和预测,验证了建立沉降模型的有效性。同时对各测点的观测值进行分离,进而定量分析填筑、水压和时效分量对坝体沉降的影响作用。

### 论文目录

- 1 统计模型的建立

- 1.1 模型的选择

- 1.2 模型因子的选择

- 1.2.1 填筑分量

- 1.2.2 水压分量

- 1.2.3 时效分量

- 2 工程应用

- 2.1 工程概况

- 2.2 沉降模型拟合与结果分析

- 2.2.1 内部沉降模型

- 2.2.2 表面沉降模型

- 2.2.3 沉降模型预测结果分析

- 2.3 沉降模型分离结果与分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张艺,迟世春,周雄雄

关键词: 高心墙堆石坝,沉降,统计模型,多元回归分析

来源: 水利与建筑工程学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程

单位: 大连理工大学海岸与近海工程国家重点实验室,大连理工大学建设工程学部水利工程学院工程抗震研究所

基金: 国家重点研发计划(2016YFB0201001)

分类号: TV641.41

页码: 141-146

总页数: 6

文件大小: 918K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].考虑坝体-地基接触效应的特高心墙堆石坝结构安全性研究[J]. 水利水运工程学报 2019(06)

- [2].高心墙堆石坝蓄水变形和裂缝机理分析[J]. 水电与新能源 2020(01)

- [3].国家“十二五”科技支撑重大专项《高心墙堆石坝变形特性与控制技术研究》顺利通过课题验收[J]. 水力发电 2017(01)

- [4].考虑参数相关的高心墙堆石坝材料参数反分析[J]. 岩土力学 2017(S1)

- [5].浅析超高心墙堆石坝动力响应及极震破坏模式研究现状[J]. 水力发电 2017(07)

- [6].高土心墙堆石坝裂缝分析及控制措施研究[J]. 水力发电 2018(01)

- [7].高寒高海拔地区超高心墙堆石坝砾石土心墙冬季施工措施研究[J]. 水利水电施工 2020(01)

- [8].高心墙堆石坝施工期变形时空预测模型研究[J]. 工程科学与技术 2017(04)

- [9].苗尾水电站砾质土心墙堆石坝设计[J]. 云南水力发电 2017(S1)

- [10].高心墙堆石坝坝顶裂缝成因分析[J]. 水科学与工程技术 2017(05)

- [11].耦合质量要素的高心墙堆石坝施工仿真理论与应用[J]. 水利水电技术 2012(06)

- [12].基于实时监控的高心墙堆石坝施工仿真理论与应用[J]. 水利水电技术 2009(08)

- [13].300 m级心墙堆石坝筑坝关键技术研究[J]. 西北水电 2018(01)

- [14].国内最高心墙堆石坝2017年长高超过60米[J]. 四川水力发电 2018(01)

- [15].设计规范谱参数对高心墙堆石坝地震响应的影响[J]. 人民长江 2017(S1)

- [16].心墙堆石坝工程快速准确测定土的含水率试验[J]. 云南水力发电 2017(S1)

- [17].混凝土心墙堆石坝的渗流分析收敛性探讨[J]. 工程技术研究 2017(08)

- [18].水库岩石风化料心墙堆石坝原型观测设计[J]. 内蒙古水利 2009(06)

- [19].观音岩水电站心墙堆石坝施工质量控制办法[J]. 大坝与安全 2019(01)

- [20].糯扎渡高心墙堆石坝抗震安全研究与设计[J]. 大坝与安全 2013(01)

- [21].糯扎渡水电站蓄水速度对心墙堆石坝安全的影响研究[J]. 大坝与安全 2012(05)

- [22].西藏直孔水电站碎石土心墙堆石坝施工[J]. 水利水电施工 2010(02)

- [23].高心墙堆石坝应力应变分析[J]. 水电能源科学 2010(09)

- [24].高心墙堆石坝填筑分期分区优化模型[J]. 土木工程学报 2008(02)

- [25].300m级高心墙堆石坝施工关键技术研究与应用[J]. 水利水电施工 2017(04)

- [26].心墙堆石坝坝体变形有限元分析[J]. 华电技术 2013(02)

- [27].超高心墙堆石坝应力变形特点分析[J]. 水力发电学报 2013(04)

- [28].高心墙堆石坝地震反应复合模型研究[J]. 岩土工程学报 2012(05)

- [29].碎石土心墙堆石坝施工在高原的应用[J]. 科技风 2011(07)

- [30].碎石土心墙堆石坝快速施工技术[J]. 四川水力发电 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/de0d3cd6858f02e6f32f9d53.html