# 浅谈参数化设计在给水排水工程设计中的应用

湖南省建筑工程集团设计研究院湖南省长沙市410003

摘要：计算机技术的快速发展为给排水工程设计提供了新的方式，基于计算机进行参数化设计，可以提高工程设计的合理性。本文将对参数化设计方法在给排水工程中的应用进行分析，首先阐述其一般应用流程，然后对参数化设计原理、设计平台以及设计方法在给排水工程设计中的应用进行具体探究，并结合某工程实例，说明其设计效果。

关键词：参数化设计；给水排水工程；参数推导；模型绘制

前言

在给排水工程设计过程中，需要进行大量的计算，并完成设计图的绘制，传统设计方法效率较低，而且难以保证设计图的绘制质量和设计的合理性。基于AutoCAD等计算机软件进行参数化设计，可以有效解决这一问题，由计算机进行智能计算和推导，并完成图形绘制工作，设计人员可以通过修改参数对设计图进行修改，过程简单，不易出错。因此，参数化设计在给排水工程设计中逐渐得到了广泛应用。

一、参数化设计在给排水工程中的应用流程

参数化设计以计算机软件环境为基础，设计者利用计算机软件完成工程设计中的关键参数设定和图形绘制，由计算机软件自动生成其他子参数，设计者对参数进行修改，会自动引起对应图形部位的改变。参数化设计又名几何推理法，采用人工智能思想，由计算机经过推理确定几何图形参数，在保证设计结果合理的同时，可以有效降低设计难度，减轻设计人员负担。参数化化设计在给排水工程中的应用流程如下：（1）输入项目名，建立新项目；（2)关键参数设定；（3）子参数计算及显示；（4）保存所有参数值并导出Excel格式的计算报告；（5）绘图信息设定；（6）自动绘制CAD图并保存；（7）对图形进行编辑、审核及打印[1]。

二、参数化设计方法在给排水工程中的应用

（一）参数化设计方法的应用

参数化设计的实质是对目标对象的参数化，将实体转化为用参数约束的几何图形。在设计过程中，要完成参数设计、数据库操作、程序计算以及自动绘图等功能。通过参数对实体对象进行几何关系约束，可以实现量化设计和重复利用。以给排水工程中水处理构筑物的设计为例，在设计过程中，设计者首先要对实体特征进行捕捉，从而进行关键参数设计。实体特征主要包括两个方面，一是水处理构筑物的结构特征，二是它的工艺特征。在进行关键参数设计时，需要确定实体的基本形状及规格大小，然后由关键参数推导出其他相关子参数。比如由计算机软件自动推导出特定规格下，水处理构筑物绘制图形的长、宽、高等属性。因此，关键参数设定在给排水工程的参数化设计中具有重要地位，设计者要合理设定设计对象的规格大小、标高基准线以及关键工艺参数。只有确保关键参数设计的合理性，才能推导出有效的相关参数。相关设计软件的默认程序以及设计手册提供了关键参数与子参数的推导关系，可以以此为依据，建立起两者的对应关系[2]。参数化设计在给排水工程中的应用原理如图1所示。

（二）参数化设计平台的应用

计算机软件是参数化设计原理及设计方法的实现平台，具体需要使用的计算机软件主要包括：（1）编程软件，如VisualBasic；（2）绘图软件，如AutoCAD；（3）数据库，如DB2、SQLServer。其中，数据库的功能主要是进行数据存储和数据调用，VB编程语言与AutoCAD软件的二次开发开放式体系连接起来，可以实现参数与图形之间的相互转化。在使用VB语言编程时，可以将绘图软件中的图形绘制命令作为对象，对其进行操作，比如直线绘制的起点和终点坐标、长度和宽度等。VB语言自身具备面向对象设计和程序计算功能，还可以与数据库进行连接，实现参数和图形的存储调用，对其进行修改或重复利用。因此，各种软件工具和计算机技术是参数化设计的主要技术支持，在完成设计后，还可以打印参数计算表格和设计图。在计算机技术的支持下，给排水工程设计效率可以得到显著提升。

（三）参数化设计案例

以某钢铁厂的重力式无阀滤池设计为例，对参数化设计的实现进行具体说明。在设计前期，需要确定的关键参数包括重力式无阀滤池的形状、设计水量、过滤速度、排水堰标高等，具体参数设定如表1所示。

对照设计手册，确定关键参数和其他子参数的对应关系，对于要求在规定范围取值的数据，其规格化尺寸要存储在数据库中以供选择，并在操作界面上进行显示，然后采取比较算法求取规格化尺寸。设计人员可以直接对子参数进行设定，也可以使用程序计算出的默认值。完成所有参数设定后，由系统生成三维模型图，并保存在数据库中，以备修改和审核。

结束语

综上所述，各种计算机软件的使用是实现参数化设计的关键。通过使用编程软件、数据库以及图形绘制软件，并使三者之间的功能衔接起来，可以实现给排水工程的参数化设计，设计者只需进行关键参数设计，就可以推导出所有参数，并生成三维立体模型。参数化设计在给排水工程中的应用有利于促进工程设计水平的提高，应促进其应用个推广。

参考文献

[1]黄浪,陈明琼.浅谈高层民用建筑给水排水工程设计方法[J].江西建材,2015,22:50-51.

[2]隽宏伟,崔光华.建筑给水排水绘图软件在工程设计中的应用[J].河北煤炭,2002,02:44-45.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/de1c2b2cb9092bf3408ccfd7.html