# 试述建筑幕墙施工质量的管理与控制

浙江中南建设集团有限公司浙江杭州310052

摘要：建筑幕墙是建筑的外围护结构，主要有面板和支承结构体系共同构成。相对于主体结构来说，建筑幕墙有一定的位移功能，但不分担主体结构所受作用。伴随着我国社会经济的迅猛发展以及建筑行业的进一步发展，建筑幕墙将使用功能、施工技术以及设计艺术融为一体，不仅确保主体建筑质量，还能够美化建筑空间，因此在现代大型和高层建筑当中得到了广泛应用。本文笔者根据工作实践经验对建筑幕墙施工质量的管理与控制进行了分析探讨。

关键词：建筑幕墙；施工；质量；管理；控制

1当前我国建筑幕墙施工中存在的质量问题

1.1建筑幕墙施工的防火措施不到位

防火工程是建筑幕墙施工中非常重要的一部分，它需要在主体结构和幕墙之间设置科学有效的防火隔层，并要求防火材料必须与建筑工程的设计方案要求相符。然而，在实际施工中，部分工程虽然根据要求设置了相应的防火层，然而防火层的材料和厚度等各方面都达不到行业相关标准和设计方案要求，为幕墙的投入使用埋下了极大的安全隐患。

1.2主体结构预埋件存在施工质量问题

部分幕墙施工工程当中，施工人员并未对幕墙的主体结构设置合理的预埋件，而是单纯的使用膨胀螺栓来固定钢板，从而发挥预埋件的作用。实际上这种固定方式根本无法满足施工要求，导致主体结构在施工过程中很容易出现偏差，这个时候再调整预埋件或是加强焊缝强度也不能达到施工设计要求。此外，连接件打孔位置的边缘宽度比较窄会致使钢板豁口，降低连接点的强点。

1.3立柱、横梁的施工质量问题

在建筑幕墙施工中，立柱和横梁是非常关键的环节，其安装施工质量将直接影响到目前的安全性。但是部分幕墙工程在施工过程中由于幕墙的力学模型不够准确，与实际工程要求不相符，从而导致幕墙结构外形尺寸有一定偏差，严重的话还会引发安全事故的发生。这就要求相关工作人员必须科学合理的计算材料的截面尺寸，使其满足实际承受荷载的要求。另外，不同金属的连接位置所使用的垫圈或者垫片应该经过隔离处理之后才能使用，螺栓材质适宜选择镀锌板或是不锈钢。此外，立柱的紧固工作也非常关键。一些幕墙施工在选择紧固件类型时并未严格根据工程的具体部位和功能要求来选择，导致紧固件选择有偏差继而导致施工质量存在问题。

2建筑幕墙施工质量的管理及控制措施

2.1严格控制施工前期的准备工作质量

2.1.1确保施工图纸的设计准确无误

现代建筑具有标准高、规模大、楼层高以及建设速度快的特征。因此，设计人员必须不断学习新的设计理念、知识以及相关技术，努力提高自身综合素质，与时俱进，以此提高工程设计质量。在设计过程中，设计人员应充分借助计算机辅助设计等先进的设计手段，深入调查工程的实际情况，包括工程的功能要求、气候特点等，准确计算目前的承受力和密度等相关参数，严格控制误差范围，从而确保设计质量，最大限度的减少设计变更现象的发生。工程设计图纸完成之后，应组织设计人员、监理方和业主方等相关人员进行图纸会审工作，针对图纸中不明确或者有疑问的地方要及时提出来并共同商讨解决措施，确保施工设计图纸的准确无误。同时，做好技术质量交底工作。

2.1.2进行严密的施工组织设计

在建筑幕墙施工中，提前做好严密的施工组织设计工作，确保设计材料和人力等各项资源都能够得到充分、合理的运用，确保每一个施工环节的施工质量能够对建筑工程质量起到宏观控制作用。这就要求相关工作人员结合工程规模、结构特征以及建设单位的要求，深入分析原始资料，继而编制一份科学合理，可实施性较强的，能够对工程全部施工活动进行切实指导的施工组织设计。需要注意的是，在施工组织设计当中必须将安全管理内容归类在内，如施工的安全技术措施、防火管理手段等。

2.1.3严格把好材料关

建筑幕墙施工材料的质量控制要做好以下几个方面的工作：进入施工现场的幕墙主材、铝合金型材等支撑构件以及幕墙结构密封胶等材料都必须要严格检查其质量合格证书、性能检测报告和产地证书等相关证件；对材料进行抽查复验工作，以确定材料的力学性能和化学成分都符合施工要求；幕墙主材的运输过程中要做好相应的防水防雨等措施，并将其分门别类的摆放在台架上，以免铝材因为拉压扭转等外力作用而出现变形，做好材料的存放工作，如温度和湿度要适当；幕墙主材边缘的处理工作要到位，以免应力集中问题发生。另外，相关金属材料都需要在生产基地内加工组装成半成品，然后再运往工地进行上墙安装，从而确保各部件或者组件的加工精度。施工现场内不能再进行型材加工。板块搬运及组装应采取立式，也就是从木箱取出玻璃到吊运、安装都应该确保玻璃面垂直于地面，以免玻璃板块因翻转可能造成的损坏；全部钢结构都应该在制造厂焊好，涂漆后再运到施工现场进行焊接安装，注意焊接尺寸、形式及间隔都要严格根据施工图的规定完成。表面上不能出现焊接及焊接的氧化物，外露表面禁止施焊。

2.2幕墙施工过程中的施工质量管理及控制

2.2.1严格控制幕墙构建的制作质量

幕墙构建的制作施工过程中可从以下几个方面来控制施工质量：确保专用设备的定期维护和保养工作做到位，这样才能确保设备的加工精度；幕墙构建的加工过程中，加工环境必须保持整洁和干净；定期鉴定量具以提高其精确性；做好型材的验收检验工作，不合格的型材应及时剔除不用；组装幕墙板块时应设置专用平台，同时严格根据施工方案来进行组装，设置好定位胎具。

2.2.2重视对石板材的保护

幕墙施工过程中，使用石材幕墙施工以及特殊保护技术的石板材加工应该严格根据石板幕墙的相关规定，通过高压水清洗或者普通机械进行研磨，从而确保附着在石头上面的化学残留品被有效的清除，以此来保护石板材，以免水渍造成的色差现象发生。

2.2.3严格控制预埋件和后置埋件的施工质量

在幕墙结构当中，嵌入部件的施工要求比较高，因此施工人员必须准确确定建筑幕墙的预埋件部分的具体位置。使用后置埋件时可利用螺栓掩埋等方式来进行调整，需要注意的是螺栓紧固不到位则会降低工程的安全系数，为此，后置埋件只能作为特殊情况下的补救措施进行使用，同时还须确保螺栓的紧固及安全。

2.2.4做好幕墙防御的工作

隔热墙的保温操作及隔热操作应选择不易燃的材料来进行，并做好相应的防潮措施，以免防火材料、隔热材料以及玻璃之间发生接触。施工过程中要注意幕墙的防火等级必须满足相关要求，借助科学的检测方法来测定风压形变及雨水渗漏问题，从而确保幕墙的保温、防火、避雷以及防震等各方面都满足施工设计图纸要求。

2.3做好工程的质量验收工作

幕墙施工完成以后需要对其进行严格的验收，这是确保幕墙使用质量的一种有效手段，尤其是对幕墙施工中的一些关键施工点的质量验收工作一定要做到位，比如预埋件的埋设，玻璃材料的固定连接，立柱和横梁的连接等等环节都是质量验收工作中非常重要的检查内容，只有在验收工作中严格根据相关技术要求对工程质量进行严格把关，才能确保幕墙的施工质量和使用性能。施工过程中，上一道工序完成后应安排专人对其进行验收和质量检验，只有检验合格之后方能进行下一道工序的施工。

3结束语

综上所述，建筑幕墙施工质量的管理和控制涉及到多个方面，从设计、安装到安全管理，从人员到材料准备等等，每一个环节，每一个施工因素都会对建筑幕墙的施工质量造成影响。因此，我们必须严格控制每一道施工工序的施工质量，确保每一个环节都能够严格根据施工要求来进行，确保幕墙施工的整体质量。

参考文献

[1]刘云华.浅谈建筑幕墙施工中的质量问题与控制方法[J].门窗，2015（1）：18~19.

[2]陈龙君.建筑工程玻璃幕墙施工技术要点分析[J].科技创新与应用，2014（7）：204.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/de25b3269b6a654274c43ee8.html