# Eu3+掺杂钛酸锶钡陶瓷的介电性能实验研究

### 论文摘要

本文设计了氧化铕（Eu2O3）掺杂的(Ba0.7Sr0.3)TiO3（后简称BST）电子陶瓷。用XRD和SEM等分析测试手段研究了该陶瓷的相组成、微观结构;用阻抗分析仪测定分析了介电常数和介电损耗。结果表明:在BST陶瓷中掺入微量Eu2O3,可以使得BST陶瓷在室温下的介电常数降低,并且随着掺入量的增加下降加快。而介电损耗（tanδ）则先减小后增大,当Eu含量为0.03%时,tanδ最低。通过对该材料进行微观分析发现,Eu掺杂后BST陶瓷仍为钙钛矿结构,无其他杂相生成,但晶粒会发生变化,当掺杂量为0.05%时,晶粒发育最为完整;可见Eu掺杂确实能够改变BST陶瓷的微观结构及介电性能。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 实验过程

- 2 结果与表征

- 2.1 烧结性能分析

- 2.2 微观结构 （SEM） 分析

- 2.3 相结构 （XRD） 分析

- 2.4 常温下介电性能分析

- 2.5 介电温度谱测试分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李勰,王会,王婷婷,朱晓东

关键词: 陶瓷,钙钛矿,稀土掺杂,介电常数,固溶体

来源: 陶瓷学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 宁波工程学院材料与化学工程学院,中国科学院上海高等研究院,宁波市产品质量监督检验研究院

基金: 国家自然科学基金项目(21405085)

分类号: TQ174.1

DOI: 10.13957/j.cnki.tcxb.2019.01.007

页码: 40-45

总页数: 6

文件大小: 2204K

下载量: 167

### 相关论文文献

- [1].氧化钬掺杂对钛酸钡陶瓷介电性能的影响[J]. 电子制作 2020(14)

- [2].微波复合介质板的介电性能验证研究[J]. 电子与封装 2020(01)

- [3].低损耗材料高温介电性能测试系统设计与实现[J]. 电子测量技术 2020(13)

- [4].锑替代铋对铋锌铌陶瓷介电性能的影响[J]. 河北化工 2011(05)

- [5].颗粒形状对铝粉环氧树脂复合材料介电性能的影响[J]. 内蒙古科技大学学报 2011(02)

- [6].10kHz～100MHz人血液细胞介电性能[J]. 医学研究杂志 2009(03)

- [7].混杂铝粒子对环氧树脂导热性能与介电性能的影响[J]. 中国塑料 2011(01)

- [8].Al_2O_3/BaTiO_3复合薄膜制备及低频介电性能研究[J]. 山东化工 2016(13)

- [9].计算机陶瓷元件的介电性能研究[J]. 电源技术 2016(07)

- [10].掺杂钛酸铋钠对钛酸锶钡陶瓷介电性能的影响[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [11].复合电介质介电性能有限元仿真[J]. 电机与控制学报 2011(08)

- [12].氟化钙掺杂对钛酸锶钡陶瓷结构和介电性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2015(02)

- [13].PbF_2-TeO_2-B_2_O_3-Eu_2O_3玻璃介电性能和弛豫动力学（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(08)

- [14].频率、温度和含水率对玉米介电性能的影响[J]. 中国农业大学学报 2011(04)

- [15].石墨烯的制备及石墨烯/PVDF复合材料介电性能的研究[J]. 化学工程师 2011(08)

- [16].AlN-SiC固溶体的制备及介电性能[J]. 材料导报 2008(02)

- [17].二氧化硅增强石英纤维基复合材料介电性能分析[J]. 漯河职业技术学院学报 2008(02)

- [18].炭黑对橡胶介电性能影响规律的研究[J]. 机械制造 2019(05)

- [19].Sr_2Bi_5FeTi_5O_(21)陶瓷的介电性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2018(S1)

- [20].ZnO-MgO-TiO_2-SnO_2系高频介电陶瓷的制备与介电性能[J]. 功能材料 2014(23)

- [21].高密度聚乙烯导电复合材料介电性能的研究[J]. 辽宁化工 2012(06)

- [22].钆、锆复合掺杂钛酸钡陶瓷制备及介电性能的研究[J]. 稀土 2008(03)

- [23].锌硼硅玻璃掺杂对钛酸钡陶瓷介电性能的影响[J]. 中国陶瓷 2019(03)

- [24].牵引电机绝缘结构介电性能的高原环境模拟试验[J]. 电机技术 2018(04)

- [25].铌掺杂锆钛酸钡陶瓷制备及介电性能的研究[J]. 湖北理工学院学报 2012(06)

- [26].氮化铝陶瓷材料的介电性能[J]. 安全与电磁兼容 2017(02)

- [27].单向拉伸对PVDF薄膜结构和介电性能的影响[J]. 航天器环境工程 2016(03)

- [28].Ni/ZrO_2复合材料力学及介电性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2008(11)

- [29].钕掺杂二氧化钛/氰酸酯树脂基复合材料的研究Ⅲ:耐热、摩擦与介电性能测试[J]. 热固性树脂 2016(02)

- [30].浸渍提拉法制备钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜及其低频介电性能研究[J]. 山东化工 2016(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/de9872f71e7127435ae065f0.html