# 电力系统自动化中智能技术的应用探究金荣江

（北京南瑞电研华源电力技术有限公司北京市102200）

摘要：随着我国社会和经济的不断进步，高科技技术在我们的生活中被广泛运用，智能化为各行各业带来前所未有的发展机遇。人们在生活领域和生产领域对电力的需求与日俱增，人们对电力系统的要求也越来越严格，这使我国电力企业面临巨大挑战。为保证电力系统可以稳定、安全的运行，必须利用先进设备、决策体系、控制方法和传感技术等手段来实现智能技术在电力系统自动化中的应用。本文就电力系统自动化中智能技术的应用进行分析。

关键词：电力系统；智能技术；系统监测

引言

先进科技的研究和发展，使电力自动化系统中逐步应用智能技术，这不仅对电力系统自身控制性有巨大的提升，也加快电力自动化系统由传统模式向智能化模式转变的脚步。虽然我国当前电力系统已经处于自动化操控的程度，但就严格意义上讲，与实现完全智能化还有一定差距，这对电力行业未来发展造成不同方面、不同程度的束缚。

1智能技术的优势

1.1实现智能化调度

智能技术的应用可以实现智能化调度，这是智能电网的名称由来。依据调度系统方面来说，利用精准、全面的采集数据系统和强大智能安全预警功能，是能够满足当前电力行业需求的重要方法。提升系统安全的重要性认识，并且重视经济协调性是进行实际调度决策工作开展时的关键。一旦电力系统发出信号，必须在第一时间进行故障判断，并且要制定出解决故障的有效策略，智能技术的应用是实现以上功能的重要途径。

1.2智能化发电

能够实现电力控制系统的完善与优化，是智能技术于电力系统自动化控制实际应用过程中起到的另一个关键作用，它能够有效完善电源结构和电网结构。想要将光伏发电和风电等新型能源合理、科学的运用，也需要智能技术所提供的巨大帮助。智能技术在信息传输过程中也有重要作用，它可以达成厂网信息的双向交互，对提高电网对各个电厂的控制水平提供有利条件，也能够推动能源的可持续发展。

1.3智能化用电

电力系统中智能技术的应用在实现智能化调度、智能化发电同时，还要实现智能化用电。用电设备的智能化和信息采集交互能力下降是实际运行过程中频繁出现的问题，智能化用电服务是出现这种情况时最有效的解决方法。为提高用户服务质量，必须构建完善的智能化双向互动体系，保证电网通用户可以进行积极交互，对于用户用电的多元化需求给予满足。安装智能化电表也是实现智能化用电的重要途径，将构建这种高级测量系统作为电力企业与用户之间联系的渠道。在电力资源得到有效协调同时，也能够缓解电力资源紧缺的问题。

2智能技术在电力系统自动化中的应用

2.1专家系统控制技术的应用

在电力系统自动化的应用过程中，专家系统控制技术主要就是针对电力行业的专家知识和推测方式进行融合运用，以此实现电力系统的人工智能系统，有效寻求电力系统运行问题的解决方法。在实际的应用过程中，就是将专家知识转化成数字化信息，使其能够成为计算机程序的分析依据，一旦电力系统在运行过程中出现问题，专家系统就可以利用专家知识对运行问题进行合理分析和判断，从而有效确定电力系统运行问题的产生原因和解决方式。由此可以看出，在专家系统控制技术的应用条件下，能够有效识别电力系统的警报信息，并针对电力系统的运行情况采取控制恢复措施和紧急处理措施，还可以针对电力系统的静态安全和动态安全进行数据分析，使电力系统的运行安全得到有效保障。

2.2线性最优控制技术的应用

线性最优控制是我国现代化控制理论中的重要组成部分，在理论实践的过程中对于线性最优控制技术的应用也较为广泛。就目前来看，线性最优控制技术已经得到了良好的运用，有些电力企业通过最优励磁控制技术和电力机组的协调运用，使电力系统的动态品质得到了有效改善，在一定程度上也有效强化了输电线路的运行效率。同时，在线性最优控制技术的持续发展下，对于制动电阻和制动时间方面也得到了良好的控制效果，使电力系统的运行效率得到了有效提升。此外，虽然线性最优控制技术已经取得了一定的应用成绩，但是这项技术的应用对电力系统的运行环境有着一定要求，否则很难发挥最大优势和作用，所以在电力系统自动化中应根据实际情况合理采用线性最优控制技术。

2.3神经网络控制技术的应用

神经网络控制技术就是这样的一项全新的技术。其原理是根据人体的脑力工作的基础上发展出来的一项新型的智能技术，在进行应用时，神经网络控制技术能够非常合理的进行一些工作，对于各种系统的控制等有着很好的效果，并且还能够自行的对一些信息进行处理，类似于人脑中的工作原理，这些强大的智能化发展让其在进行对于系统处理时能够更加的高效，运算的能力也有着很大的提高。对于神经网络控制技术来讲，其实际上也是一种在计算机原理上发展出来的一种智能化技术，依靠着当今计算机非常高的计算能力，对在电力系统中需要进行处理的各种技术进行处理和计算，提升工作的效率，其应用在很大的程度上减少了人工的使用，并且由于其能够直接对电力系统进行智能化的控制，减少了人工操作中可能存在的一些误差。

2.4模糊理论在电力系统自动化中的应用

模糊理论是一种将各种模糊化经典集合理论，将语言变量和近似推理的模糊逻辑引进进来，包含着非常完全的推理体系的智能技术。在电力系统中，这种技术有着很好的应用空间，并且在进行应用时也较为的简便，在实际应用中，人们可以将一些数据进行输入，然后模糊理论技术就能够根据这些输入的信息结合原本中存在的一些理论，在进行有效的计算后再进行对于推导数据的输出，这样来实现对于数据的处理过程。在实际的应用中，由于其较为简便的特性并且在进行使用后得到的数据有着准确性也相对较高，并且有着一定的模板可寻，这让模糊理论的应用非常的多。在电力系统自动化中，其系统非常的复杂，一般的线性模型根本不能够满足对于数据处理的需要，因此人们一般都不会使用线性模型对在电力系统中存在的数据进行处理。当进行对于数据的处理时，人们一般采用非线性的模型对数据进行模拟处理，这样能够得到更为准确的数据，使用模糊理论来进行对于这些数据的模拟，这样可以让计算变的非常的简单，得到的结果也是非常的可靠。人们只需要将需要进行计算的数据在输入端进行输入就能够得到人们想要得到的结果，并且以通过模糊关系模型对其进行模拟化输出，然后在将其以更加简单的方式输出。这种数据处理在进行应用时，能够很好的对一些简单的数据进行处理，但是当遇到需要多重输出系统的处理时，其就会有着很大的局限性，输出的信息的不准确性就会增大很多，或者根本不能够进行运算，因此对于这种技术仍然需要人们进行继续深入的研究，以便让其能够更好的为人们进行应用，给人们提供更大的便利。

结束语

总的来讲，总而言之，将智能技术有效的运用于电力系统的自动化控制过程中，能够有效提高整个电力系统运行的平稳性。在将智能技术融入到电力系统的过程中，要对电力系统进行系统全面的分析，不断创新和改革电力系统中的智能技术应用，进而促进电力系统的可持续发展。

参考文献：

[1]王倩.浅析电力系统自动化中智能技术的应用[J].山东工业技术，2018(01):156.

[2]王源.关于电力系统自动化中智能技术的应用研究[J].中国高新技术企业，2014(01):149-150.

[3]王刚.电力系统自动化中智能技术的应用探究[J].通讯世界，2013(11):87-88.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/df37037e13811cdde6bad8db.html