# Al和Sc元素对FeCoNi多组元合金变形行为的影响（英文）

### 论文摘要

研究Al和Sc元素的添加对FeCoNi多组元合金显微组织与力学性能的影响,并讨论强化机制。结果表明,在FeCoNi多组元合金中添加少量的Al元素,合金仍能保持FCC单相结构;随着Al元素含量的增加,多组元合金的屈服强度呈线性提高,其强化机制以固溶强化为主。另外,在（FeCoNi）1-xAlx多组元合金中引入Sc元素能够诱导合金内形成新相;添加微量的Sc元素能够有效提高低Al含量（FeCoNi）1-xAlx多组元合金的屈服强度,并能改善高Al含量（FeCoNi）1-xAlx多组元合金的压缩塑性。

### 论文目录

- 1 Introduction

- 2 Experimental

- 3 Results

- 4 Discussion

- 4.1 Effect of Al on mechanical behavior of Fe Co Ni MEAs

- 4.2 Effect of Sc on mechanical behavior of FeCoNiAl MEA

- 5 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周睿,李谋,邱敬文,欧阳思慧,潘迪,周承商,刘咏

关键词: 多组元合金,力学性能,显微组织,强化机制

来源: Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中南大学粉末冶金国家重点实验室,湖南科技大学难加工材料高效精密加工湖南省重点实验室

基金: Projects(51671217,51604112) supported by the National Natural Science Foundation of China,Project(2017JJ3089) supported by the Natural Science Foundation of Hunan Province,China

分类号: TG113

页码: 2109-2116

总页数: 8

文件大小: 2846K

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/df710fc784b3a3d22c0a890c.html