# 灌注桩施工监理控制要点

姚朝

运城市德厚工程监理有限公司山西运城044000

本文阐述了泥浆护壁旋挖成孔灌注桩施工过程的监理控制要点。

一、工程概况

本工程为山西运城经济开发区友谊房地产开发有限公司拟建友谊公馆1#住宅楼，该项目位于运城市空港新区，北靠机场大道，南靠南同蒲铁路。主楼为剪力墙结构体系，基础为桩承台＋防水板，地下两层，地上二十五层。基底标高为-6.870m，±0.000绝对高程为373.100。桩基础工程，采用泥浆护壁旋挖成孔灌注桩，共计119根。桩侧及桩底采用后注浆技术，混凝土强度等级为C40，混凝土的抗渗等级为P8，桩径为600mm，有效桩长30m。桩基工程具体情况详见下表。

桩基工程设计情况表

二、施工工艺流程

钻孔灌注桩主要工序包括：测量放线、成孔、钢筋笼制作及运输安装、砼灌注、后压浆等，施工工艺流程详见下图。

三、监理控制要点

（一）施工准备控制要点

1、审查施工单位项目质量管理体系是否健全，审查质保体系及安保体系是否建立并按相关制度运行；

2、审查施工单位编制的专项施工方案，是否具有针对性和可操作性，专项施工方案中应明确泥浆制备所用原材料及配比；

3、审查施工单位编制的试验计划是否满足本工程的需要；

4、对施工单位报审的进场设备，如旋挖钻机、汽车吊、全站仪等是否经过年检或检定合格并在有效期内。检验泥浆比重计、泥浆粘度计、含沙量测定仪等是否完好、刻度清晰；

5、检查旋挖钻机操作工、吊车司机、焊工、电工等特种作业人员是否持证上岗，检查特种作业证是否有效，是否人证相符，是否按操作证允许作业内容进行操作；

6、审查商品砼厂家及试验室资质等级及试验设备、试验人员、管理制度等是否符合本工程施工试验需要；

7、审查试验室出具的本工程砼配合比设计单是否符合设计要求。

（二）原材料、构配件进场控制要点

1、进场钢筋的验收：检查其质量证明文件齐全，出厂包装完好、规范，无锈蚀，材质、规格、尺寸均应符合国家现行产品标准和设计要求。还应用游标卡尺检测其直径偏差是否在规范允许范围内，称重检测其理论重量偏差是否在规范允许范围内。按同一生产厂家、同一规格、同一炉批号60t为一个检验批取样复检，钢筋屈标比不大于1.3，强屈比不小于1.25，总伸长率不小于9%。检验合格后方可进行制作；

2、对制备护壁泥浆所用原材料—膨润土、淀粉、活性碱等进行进场检验，并要求施工单位按照施工方案中明确的配比进行试配，现场检测其比重、稠度、含沙量等是否符合规范要求；

3、在商品砼厂家对商品砼做首次开盘鉴定，取样检查坍落度是否符合砼配合比设计要求，观察其流动性、粘聚性、保水性。留置标养试块、抗渗试块。

（三）桩基施工过程控制要点

1、桩测量定位验收，对照桩基施工平面图用全站仪对桩中心点坐标进行验收，X、Y方向坐标定位偏差±2mm；

2、检查护筒埋设，护筒中心偏差不得大于50mm，并记录护筒顶标高；

3、检查桩机就位对中情况及钻杆垂直度，此两项参数均由旋挖钻机对中系统进行数字调节，对中偏差均小于5mm，垂直度小于1%；

4、测定护壁泥浆配置参数，如下表所示：

5、成孔验收：①孔径允许偏差-20mm；②终孔孔深允许偏差+300mm；③用重锤测量沉渣厚度：端承桩≤50mm，摩擦桩≤150mm；

6、钢筋笼制作验收：①主筋规格、型号、数量、间距是否满足设计及规范要求，连接接头错开间距、机械连接外观检查及扭矩值测定是否满足规范要求；②螺旋箍筋规格、型号、间距、加密区范围及间距是否满足设计要求；③钢筋笼长度允许偏差±100mm，钢筋笼直径允许偏差±10mm；④检查保护层厚度垫块固定情况；⑤检查后注浆环管位置、数量、固定及封闭情况是否符合设计及施工方案要求；

7、利用护筒顶标高与钢筋笼顶高差检查钢筋笼安装深度是否符合规范要求，允许偏差±100mm；

8、记录导管安装节数及长度，在浇筑砼过程中始终控制导管埋入砼深度2~6m，随着砼面的上升，随时提升导管；

9、检查砼强度标号及抗渗等级是否符合设计要求，现场检测坍落度宜为180mm~220mm，并观察砼应具备良好的和易性。初灌量应保证导管下端埋入砼面下不小于0.8m，且砼应连续浇筑，浇筑过程中应采取措施防止钢筋笼上浮；

10、砼灌注结束时，应测量桩顶标高，砼面应超过设计桩顶标高500mm，以保证桩头质量；

11、后注浆控制要点：灌注桩砼浇筑完毕5~7天开始进行后注浆施工，检查后注浆水灰比是否满足规范及施工方案要求，记录注浆压力、注浆总量，观察终止注浆条件是否满足规范及施工方案要求。

四、监理工作方法

1、对进场钢筋、商品砼等采取见证方法；

2、对现场钢筋笼制作、旋挖成孔等采取巡视、平行检验等工作方法；

3、对桩位测量定位、成孔、钢筋笼制作等采取批量验收；

4、对钢筋笼吊装、砼浇筑、后注浆等采用旁站的监理工作方法。

五、泥浆护壁成孔灌注桩施工过程监理控制卡（见下表）

在灌注桩施工过程中，我项目监理部为确保每一根桩的质量，采取了制定施工过程监理控制卡的措施，为每一根桩做一张信息记录卡，不仅对每一根桩的施工全过程进行质量控制，而且使所有桩都具有质量可追溯性，在此过程中收集了大量桩基施工的实测数据，也为今后的监理工作积累了宝贵的经验。（附后）

六、结语

泥浆护壁旋挖成孔灌注桩适用多种土层，成孔速度快、深度深，噪声、震动、泥浆污染小，多用于大型建筑物基础桩、抗浮桩及用于基坑支护的护坡桩等。但成桩工艺较复杂，成桩质量与施工过程有密切关系，因此在施工过程中监理应切实做好现场每一个工艺环节的质量控制工作，以确保成桩质量。

上接第9页

至施工操作脚手架，三角撑必须有足够的刚度、强度和稳定性，以确保吊装安全。

3.3.3檩条安装

（1）檩条安装必须在主龙骨安装完成，且主龙骨经自检合格后，方可进行。檩条安装时，必须严格控制焊接质量及平整度。檩条安装必须有序，分段进行，既有利于实际施工的可控制性，同时又利于加强质量控制。

（2）在实际施工时，檩条安装可通过经纬仪测量或拉通线等质量控制措施，保证檩条边安装边复核，以保证在施工过程的质量控制。

3.3.4隐蔽验收并刷涂防锈漆

在主龙骨以及檩条安装完成后，进行班组自检和项目部专职质量员复检，检查合格后，通知监理或建设单位进行质量隐蔽验收。在隐蔽验收合格后，即可进行防锈漆的涂刷，防锈漆涂刷必须均匀、到位。

3.3.5玻璃瓦安装及打胶、收尾

玻璃瓦安装必须在钢结构龙骨和檩条等验收合格后方可进行，不得擅自在龙骨或檩条尚在安装时进行玻璃瓦安装。玻璃瓦安装施工过程中，具体要求有如下几点：

（1）玻璃瓦安装时，必须轻抬轻放，确保不损伤玻璃瓦。

（2）玻璃瓦安装时，应制定合理的施工顺序，一般应：在垂直于屋脊方向宜从高往低进行，即先安装中间最高点位置的玻璃“瓦”，然后逐块往下安装；而在平行于屋脊方向则宜从中间向两侧安装，这样有利于以减少累积误差对安装质量的影响。特别强调的是，平玻“瓦”的安装不得随意分区分段安装，而应依次逐排地进行，并在纵横二个方向拉统线进行预排，以使每块“瓦”安装位置的正确无误，外观整齐划一，美观大方。

（3）安装玻璃瓦时，应随身配备通线、经纬仪等测量工具，保证玻璃板块间的平整度，相邻玻璃板块平整度必须随安装随复核。

（4）玻璃瓦安装时，对玻璃瓦的平整度调整，采用泡沫条或结构胶等柔性材料，保证其在实际使用过程中，对温度不稳定等引起的微小变形起调节作用。其中：

①泡沫条的主要作用是在平玻“瓦”与铝合金底座二种硬质材料之间起缓冲与微调，防止平玻“瓦”在安装过程中产生爆裂现象。

②结构胶的主要作用是为了确保平玻“瓦”的安装工程质量与安全。

（5）玻璃瓦安装完成后，对玻璃瓦交接处施工质量进行重点检查，主要填缝材料的施工质量（含泡沫条或结构胶等柔性材料）必须合格。

（6）当上述工序检查合格后，方可进行最后一道工序，即铝合金盖缝条（兼作固定玻璃瓦盖缝二用）的安装工作，安装完成后须对盖缝条的安装质量进行检查，尤其是对盖缝与平玻“瓦”的密封坐胶施工质量的检查必须仔细、认真，对查出的部分打胶不完全处进行补胶（施工）处理；经复查无误后，做好工完场清的善后工作。注意事项，由于这是最后一道工序，其作业人员及检查人员均需踏上平玻“瓦”进行工作，所以工作时必须穿软底（胶）鞋。

4.工程监测

为确保工程竣工后使用质量，项目部对施工完成的坡屋面采光平玻“瓦”进行了日常监测。监测的内容主要有：①平玻“瓦”有无爆裂现象；②平玻“瓦”间拼缝节点有无渗漏水；③缝上铝合金盖条有否完好等。监测方式：安排专人，定期现场观察，并将观察记录存档。

经过将近1年的监测，监测结果显示期间“瓦”屋面虽经历冬季低温以及夏季高温等严酷环境，但其引起的变形均未超过规范要求，尚未出现一例平玻“瓦”因钢桁架及钢檩条的热胀冷缩导致的“爆裂”、或坡屋面采光平玻“瓦”渗漏水等质量问题，其内部自行消除温度变形的能力得到了充分的体现。

5.结论

到目前为止，我们已应用《坡屋面采光平玻“瓦”施工技术》施工的类似工程已经有多个，经过在保修期及其后续的质量回访中证明，该施工技术与方法是可行的，且施工过程管理也是科学、安全、规范的，其经济效益与社会效益显而易见的。

参考文献：

（1）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

（2）《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009）

（3）《建筑玻璃采光顶》JG/T231

（4）《建筑用安全玻璃第二部分：钢化玻璃》GB/T15763.2

（5）《建筑用安全玻璃第三部分：夹胶玻璃》GB/T15763.3

（6）《屋面工程质量验收规范》GB50207-201

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dfa078849e0a061632d65cdd.html