# 超声波探伤识别Cr5冷轧辊坯白点缺陷

### 论文摘要

超声波探伤发现一炉Cr5冷轧辊坯探伤不合格,选取一支缺陷波形特征典型的辊坯,根据波形特点结合材质特性及生产工艺等综合分析,初步推断缺陷为白点。通过探伤定位取样,经低倍、断口验证,确定缺陷为白点。据此对不合格品进行改锻,改进生产工艺后,此类缺陷得到控制,提高了冷轧辊坯的合格率。

### 论文目录

- 前言

- 1 问题提出

- 2 技术要求

- 2.1 化学成分

- 2.2 生产工艺路线

- 2.3超声波探伤

- 2.2.1 探伤标准

- 2.2.2 探伤工艺

- 2.2.3 轧辊区域的划分

- 2.2.4 探伤结果的评定

- 3 缺陷性质判断

- 3.1 探伤情况

- 3.2 根据波形特征分析缺陷性质

- 3.3 判断

- 4 验证

- 4.1 实验室验证

- 4.1.1 低倍检验

- 4.1.2 断口检验

- 4.1.3 实验室验证结果

- 4.2 改锻验证

- 5 生产工艺的改进

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗丹

关键词: 超声波探伤,白点,辊坯

来源: 特钢技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司质量计量部

分类号: TG115.285;TG333.17

DOI: 10.16683/J.CNKI.ISSN1674-0971.2019.3049

页码: 53-57+37

总页数: 6

文件大小: 2702K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].冷轧辊的使用维护研究[J]. 价值工程 2019(33)

- [2].浅谈冷轧辊的干式车削加工[J]. 内燃机与配件 2017(03)

- [3].稀土专利摘编[J]. 稀土信息 2020(08)

- [4].冷轧辊钢9Cr_3Mo洁净钢工艺研究[J]. 连铸 2017(02)

- [5].冷轧辊双中频感应淬火工艺优化及自动控制[J]. 金属热处理 2015(05)

- [6].小直径冷轧辊的热处理[J]. 金属加工(热加工) 2011(19)

- [7].最长冷轧辊成功研制填补国家空白[J]. 精密成形工程 2010(02)

- [8].中钢邢机最长冷轧辊填补国内空白[J]. 重型机械 2010(02)

- [9].薄板冷轧辊表面毛化技术的发展趋势[J]. 冶金与材料 2020(02)

- [10].9Cr2Mo冷轧辊断裂原因分析[J]. 冶金丛刊 2013(03)

- [11].一种含氮高铬冷轧辊用钢的热变形行为研究[J]. 燕山大学学报 2011(04)

- [12].铬和硅含量对铬系冷轧辊钢耐磨性及淬透性的影响[J]. 上海金属 2010(05)

- [13].2Cr13用于精整冷轧辊轮的热处理工艺[J]. 热加工工艺 2014(04)

- [14].冷轧辊辊坯探伤缺陷分析[J]. 一重技术 2009(01)

- [15].9Cr2Mo冷轧辊用钢的激光淬火试验[J]. 金属热处理 2009(07)

- [16].锻钢冷轧辊辊坯制造技术[J]. 热处理 2008(01)

- [17].冷轧辊断裂分析与工艺改进[J]. 金属热处理 2008(12)

- [18].冷轧辊电渣钢用合金钢连铸坯的研发[J]. 河北冶金 2019(07)

- [19].8Cr5MoV锻钢冷轧辊断裂原因分析[J]. 物理测试 2017(04)

- [20].冷轧辊淬火机床的电气控制和应用[J]. 金属热处理 2013(05)

- [21].电渣重熔冷轧辊坯的质量控制[J]. 材料与冶金学报 2011(S1)

- [22].5Cr冷轧辊多次调质处理研究[J]. 热加工工艺 2009(18)

- [23].冷轧辊坯中白点形成及预防的研究[J]. 大型铸锻件 2008(04)

- [24].冷轧辊的消耗分析和表面波检测方法[J]. 钢铁研究学报 2012(S1)

- [25].锻钢冷轧辊在铝行业的应用与发展[J]. 有色设备 2011(01)

- [26].锻钢冷轧辊在制造过程中的热处理内容[J]. 内蒙古科技大学学报 2009(01)

- [27].工艺参数对冷轧辊毛化工艺粗糙度的影响[J]. 化工设计通讯 2018(10)

- [28].一种新型冷轧辊用钢的组织演变[J]. 武汉科技大学学报 2018(06)

- [29].锻钢冷轧辊磨削性能的试验研究[J]. 重型机械 2020(03)

- [30].冷轧辊坯正火冷却过程温度场和组织关系的模拟预测[J]. 上海金属 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e03d1838c4f1bf8a1bfec963.html