# 浅谈建筑施工钢筋施工技术李青青

中建七局（上海）有限公司201812

摘要：随着建筑业的快速发展，钢筋在建筑中的应用越来越广泛，施工技术水平也有了很大提高。在很大程度上促进了建筑业的发展。但由于钢筋施工技术的复杂性，同时伴随着社会的发展，高层建筑和超高层建筑的增加，对钢筋施工技术提出了更高的要求。因此，作者对建筑施工中钢筋的施工技术进行了分析与探讨。

关键词：建筑施工；钢筋；施工技术

1概述

随着中国综合国力的提高，钢筋混凝土技术得到了迅速发展并在工程建设中得到广泛应用。钢筋工程是建筑的筋骨，建筑本身的质量安全和结构稳定性取决于其钢筋施工技术的好坏。因此，必须严格检查钢筋的质量，严格遵循技术和设计的具体施工要求。在钢筋工程中，既要保持各方面的质量，又要灵活统一建筑和结构，确保整个建设项目不存在隐患。目前国内的建筑施工公司其技术水平参差不齐，对建设质量缺乏监管，所以钢筋工程的施工大都存在诸多问题。尽管目前正在实施的实体检测和隐蔽工程的强制验收已大大提高了钢筋工程的质量，但钢筋加工和绑扎检验验收工作仍存在诸多漏洞。

2钢筋施工技术准备阶段

2.1保证钢筋的材料和质量

在准备的阶段中，相关的施工人员最应该的就是要对施工工程的材料和质量进行严格的把控，这也是施工准备阶段最应该关注的核心问题，只有我们能够对施工材料的质量进行严格的保证，才能够有对工程的质量记性严格的保证。这就要求我们需要采用一定的严查方法才保证材料的质量，首先，我们应该在对钢筋材料数量进行检查，保证数量的准确性；针对于同一种类型的刚才，如果在数量方面存在着误差，就会严重影响工程的施工效果。其次，对工程中所用的各种累不同类钢筋的规格进行检查，这样才能够保证工程的施工质量，确保钢筋材料能够符合相应的施工要求和施工标准，这样才能够使钢筋发挥应有的作用和功能。最后，还要对材料的质量进行严格的把关，针对于钢筋材料的属性和特点进行全面的测试。例如：抗拉强度和抗弯强度以及韧性等等，都要进行全面的审核，严格保证施工质量。

2.2准备好个中施工机械和设备

在建筑工程施工的钢筋的施工过程中，虽然不会应用太多的大型的机械设备，但是却会应用很多小型的机具，这些施工机具对于工程的施工效果会产生后十分直接的影响。因此，在施工的准备阶段，施工人员就应该加强对其的重视，具体来说，就是要对钢筋的类别的全面性以及相关的需求和标准等进行检查，对其是否能够正常运行和工作进行全面细致的检查，以便钢筋工程能够得到顺利的开展。

3施工技术在施工过程中的合理应用

3.1钢筋加工

建筑施工中，施工人员必须严格按照钢筋施工设计图及相关标准及施工规范来进行钢筋加工。既要把钢筋加工表上的数值与标准值仔细核对，而且要按照设计施工图来准备所需的钢筋材料。钢筋加工之前，加工人员要依据项目经理部审核批准后的钢筋配筋单来配料，以达到钢筋材料的配备要求，布置钢筋加工场的位置要依据施工现场的布局图来完成。建筑施工过程中，要配备人数与工程量相对应的专业钢筋加工班组来完成施工。施工人员应保证加工所需的钢筋在规格上达到设计的要求，以确保钢筋在尺寸规格方面符合标准。此外，需将入场生产的原材料以及出厂的钢筋成品按照类别不同进行标识和存放。

3.2保护层垫块的加工

保护层垫块对于建筑是极其重要的。保护层垫块会扩大建筑物的承受面积，在建筑物的梁下放置保护层垫块可以保护钢筋，使钢筋不宜损坏、断裂。对于保护层垫块的放置位置以及它的厚度情况都有着严格的具体要求。在完成安置后施工人员还要对保护层垫块进行安全检测以确保工程的质量。对于保护层垫块是有着严格的要求的，厚度不同它的放置位置和承受钢筋的力度都会不同，就拿主次梁和井格梁来说它们交叉位置的保护层垫块的厚度就不同，它们是由受力钢筋的直径长度相加得来的。由此可以看出，保护层垫块在铺设上也有很高的要求。如果在铺设上运用不当，就会使墙柱或梁板出现安全质量问题。

3.3钢筋的安装和绑扎质量控制

在建筑基础钢筋工程施工中，要求施工人员严格遵守各种工程要求，根据图纸规范来进行工程施工，保证钢筋摆放位置的正确，保证各个交界处箍筋的摆放合理，保证钢筋级别、长度、数量、直径、接头等正确，避免出现钢筋搭接长度不合理、钢筋接头出现质量问题等现象。保证钢筋保护层厚度的合理，针对不同部位的钢筋安装的特点，可以分别用不同的措施来加以保证。例如对柱、梁钢筋工程的质量控制，在柱筋绑扎中为了防止钢筋位置移动可以制作定位框，为了保证箍筋间距，在绑扎前就应该划好间距线，按照箍筋间距制作标尺进行检查和安装控制，严格要求箍筋绑扎时保证与主筋垂直且箍筋弯钩交替错开绑扎在不同的主筋上。柱筋的保护层厚度通过砂浆垫块来保护，垫块的厚度与保护层的厚度相符合，具体尺寸根据钢筋的规格来定制，尤其要注意保证垫块具有足够的强度。

3.4接长钢筋

3.4.1对焊和电弧焊

对于水平筋来讲，采用对焊这种方法进行接长是比较常见的，一般来说，除了那种焊接性不是很强，而且焊接参数的适应性相对较窄的钢筋之外都能采用对焊这种方法。在钢筋接长的过程中，要确保焊接不存在质量上的问题就需要在焊接过程中控制好合适的顶锻，尽量让热影响区的拉弯时出现的断裂变小就差不多了。使用电弧焊来接长钢筋一般有四种接头措施：帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽。对于一、二等级的钢筋来讲，因为它们与主筋的钢材等级是一样的，要是其直径还和主筋相同的话采用帮条焊这种电弧焊方法是比较恰当的；适合搭接焊的钢筋范围比较广；坡口焊对接方式可以分为坡口平焊对接方式和坡口立焊对接方式。

3.4.2竖向钢筋的电渣压力焊

适合竖向筋的接长处理办法就是电渣压力焊，顾名思义，就是把钢筋用高温熔化之后进行焊接，溶化钢筋则利用电流在流通渣池的时候产生的电阻热，然后在对钢筋施加压力使其焊接。在使用这种方法进行钢筋的焊接需要注意其工艺程序：先安装好焊接钢筋和引弧铁丝球，再用缠绕石棉绳安装焊剂盒，最后装上焊剂之后再通电。“造渣”工作过程中采用40-50伏的电压，而在“电渣”的时候电压通常都得降低20伏，以产生渣池，当钢筋的端面发生溶化的时候需要及时的断掉电源，焊接完之后还需要进行的工作就是卸除焊剂并拆除焊剂盒和夹具使用焊接的措施来进行钢筋的接长的过程中需要注意几点：用于焊接的夹具将需要焊接的钢筋上下钳固住。

4结束语

随着社会主义建设的快速发展，人们生活水平的快速提高，建筑工程方面也得到了前所未有的发展。同时也带动了建筑工程钢筋施工技术的发展。在建筑工程中钢筋施工是非常重要的一部分，它可以直接影响到建筑物的质量安全，是整个施工过程的关键，钢筋就好比人身体的骨架支撑着身体的各部分，所以，钢筋施工技术在整个建筑中起着至关重要的作用。本文就是对建筑工程中钢筋施工技术进行简要的分析。

参考文献：

[1]于跃超.建筑工程钢筋施工技术要点分析[J].黑龙江科技信息，2015，03∶143.

[2]于洋，李璇.建筑工程施工技术管理与应用要点分析[J].科技致富向导，2014，21：320.

[3]徐光友.建筑工程剪力墙结构施工技术要点分析[J].中国建筑金属结构，2013，22：123.

[4]苏永平.高层建筑工程施工技术要点分析[J].山西建筑，2014，11：126-128.

[5]滕建军，徐庆，袁新国.高层建筑施工技术要点及质量控制分析[J].门窗，2014，05：189.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e04518ee815d6e935159a390.html