# 固冲发动机燃气发生器流量调节优化控制

### 论文摘要

燃气发生器的燃气流量调节既能有效改变固冲发动机的推力,又可使固冲发动机工作点在空燃比附近,保证发动机高效、安全工作的同时具有良好的推力调节能力。但在燃气流量调节系统中存在负调现象,负调量较难控制且难以通过点火实验精确地测量。为了对燃气流量调节进行优化控制,推导了系统的开环传递函数并分析该系统为非最小相位系统。通过从基本工作原理上分析负调现象,解释出负调现象的产生原因是由于压强的响应滞后于喷喉面积的变化,并得出负调现象的起始条件、终止条件及影响因素。以电动锥阀式流量调节系统为例,使用Matlab/Simulink分别对不同的脉冲频率、自由容积、初始喷喉面积条件下的燃气流量动态响应进行仿真。仿真结果验证了理论分析的正确性,并得出适合该系统的驱动步进电机的脉冲频率值,为燃气流量调节的优化控制与实验提供了参考依据。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 燃气流量调节原理及模型

- 3 燃气流量负调特性分析

- 4 算例实验

- 4.1 脉冲频率对负调的影响

- 4.2 自由容积对负调的影响

- 4.3 初始喷喉面积对负调的影响

- 5 仿真结果分析

- 5.1 脉冲频率的影响分析

- 5.2 自由容积的影响分析

- 5.3 初始喷喉面积的影响分析

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 柴金宝,陈雄,周景亮,何坤

关键词: 固冲发动机,燃气发生器,燃气流量调节,负调,动态响应

来源: 计算机仿真 2019年02期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程,动力工程

单位: 南京理工大学机械工程学院,四川航天系统工程研究所

基金: 国家自然科学基金资助项目(71171045),中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(15D110422)

分类号: V435

页码: 24-28

总页数: 5

文件大小: 878K

下载量: 150

### 相关论文文献

- [1].可调冲压喷管变流量固冲发动机工作特性分析[J]. 世界科技研究与发展 2009(04)

- [2].复合调节固冲发动机性能分析[J]. 固体火箭技术 2015(04)

- [3].固冲发动机转级试验点火控制系统设计[J]. 航空兵器 2016(04)

- [4].基于凝相燃烧产物分析的固冲发动机补燃室硼燃烧特性研究[J]. 固体火箭技术 2014(05)

- [5].固冲发动机连管试验数据处理方法研究[J]. 航空兵器 2010(04)

- [6].可调冲压喷管变流量固冲发动机工作特性分析[J]. 固体火箭技术 2009(06)

- [7].固冲发动机地面试验测控系统研究[J]. 计算机测量与控制 2009(12)

- [8].面向控制的固冲发动机建模技术研究[J]. 导弹与航天运载技术 2018(06)

- [9].尾喷管可调变流量固冲发动机控制模拟[J]. 计算机仿真 2019(02)

- [10].空燃比对固冲发动机二次燃烧的影响研究[J]. 弹箭与制导学报 2010(05)

- [11].关键参数对固冲发动机二次燃烧性能影响规律及优化[J]. 固体火箭技术 2016(03)

- [12].基于离散数据的可变流量固冲发动机性能分析软件[J]. 固体火箭技术 2015(03)

- [13].固冲发动机高空模拟引射器设计与试验研究[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [14].二次进气固冲发动机补燃室粒子沉积数值模拟[J]. 固体火箭技术 2014(03)

- [15].固冲发动机沉积数值模拟与试验研究[J]. 固体火箭技术 2009(01)

- [16].固冲发动机的流量调节技术——调控系统硬件设计[J]. 战术导弹技术 2009(03)

- [17].基于等换算转速调节的涡轮增压固冲发动机非设计点性能研究[J]. 推进技术 2017(01)

- [18].下颌式进气道固冲发动机二次燃烧性能研究[J]. 固体火箭技术 2017(04)

- [19].旋流式掺混结构对补燃室二次燃烧性能的影响[J]. 弹箭与制导学报 2017(03)

- [20].固冲发动机进气道工作过程干扰因素[J]. 国防科技大学学报 2011(03)

- [21].固体火箭冲压发动机技术研究进展[J]. 上海航天 2019(06)

- [22].一种固冲发动机纯净来流气源系统设计[J]. 航空科学技术 2019(05)

- [23].基于系统构型替换的固冲发动机故障模式半实物仿真[J]. 国防科技大学学报 2019(04)

- [24].固冲发动机补燃室内凝聚相粒子取样试验研究[J]. 固体火箭技术 2012(06)

- [25].某两侧进气固冲发动机二次燃烧性能提升仿真研究[J]. 弹箭与制导学报 2017(04)

- [26].半导体桥起爆器在固体火箭冲压发动机转级装置中的应用研究[J]. 爆破器材 2018(02)

- [27].铝镁贫氧推进剂固冲发动机沉积数值模拟[J]. 航空动力学报 2009(02)

- [28].TSPR涡轮增压器出口方式对掺混燃烧的影响[J]. 固体火箭技术 2017(01)

- [29].涡轮增压固冲发动机非设计点特性研究[J]. 固体火箭技术 2013(04)

- [30].固冲发动机的流量调节技术(3)调控系统软件设计[J]. 战术导弹技术 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e0a34f360ca0501e7c5fab0c.html