# 弹性夹箍折弯模的改进

### 论文摘要

针对薄壁弹簧钢板折弯件,形状复杂,力学性能要求高,设计了3副折弯成形模具及1副热处理定型模具,实现以简单的模具和充分利用公司现有设备,成功解决了弹簧钢薄壁钣金件折弯和热处理的难题,加工出的制件符合图纸要求。不但保证了制件质量,提高了生产效率,而且降低了生产成本,并为其它类似制件的加工提供了成功经验。

### 论文目录

- 1 制件分析

- 2 传统加工方案

- 3 新方案及结构

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王少君,张子朋,马全,侯晓铭,陈海波,杨小青

关键词: 弹性夹箍,折弯成形模,热处理定型模

来源: 模具制造 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 豫西集团河南江河机械有限责任公司

分类号: TG305

页码: 19-21

总页数: 3

文件大小: 1022K

下载量: 16

### 相关论文文献

- [1].浅析折弯件的常见缺陷及工艺控制措施[J]. 工程机械文摘 2020(02)

- [2].机器人辅助折弯关键技术应用研究[J]. 现代制造工程 2016(11)

- [3].提高吊臂折弯精度的工艺措施[J]. 精密成形工程 2017(04)

- [4].克氏针折弯器的研制与应用[J]. 生物骨科材料与临床研究 2016(03)

- [5].折弯设备性能研究与工艺设计应用[J]. 科技创新与应用 2015(27)

- [6].和谐型机车板料折弯模具结构改进及应用[J]. 自动化应用 2019(12)

- [7].折弯件缺陷原因分析及解决方案[J]. 机械管理开发 2020(10)

- [8].自动折弯生产线中逆跟随折弯回正运动模型研究[J]. 工业控制计算机 2013(12)

- [9].零件折弯干涉问题分析与举措研究[J]. 机械工程师 2014(01)

- [10].圆弧钣金件折弯工艺探索[J]. 金属加工(热加工) 2014(07)

- [11].折弯单元折弯机器人跟随折弯运动模型研究[J]. 机械制造与自动化 2013(05)

- [12].钣金折弯零件设计方法研究[J]. 企业科技与发展 2011(18)

- [13].钣金折弯工艺分析[J]. 金属加工(热加工) 2010(01)

- [14].折弯机器人[J]. 金属加工(热加工) 2010(17)

- [15].连续模中90°折弯成形件表面质量控制方法研究[J]. 模具技术 2009(05)

- [16].深U型槽类零件折弯成型工艺研究[J]. 技术与市场 2020(01)

- [17].哈夫开模结构在折弯模中的应用[J]. 模具制造 2017(08)

- [18].折弯件常见缺陷的工艺处理及预防[J]. 金属加工(冷加工) 2015(15)

- [19].机器人辅助折弯系统的应用[J]. 机电信息 2015(30)

- [20].钣金件折弯工艺分析[J]. 农业装备与车辆工程 2014(03)

- [21].U型梁折弯工艺改进[J]. 模具制造 2014(07)

- [22].钣金零件折弯展开长度的计算方法[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [23].方管折弯工艺的优化[J]. 模具制造 2013(08)

- [24].折弯孔边距离的Deform模拟研究[J]. 金属加工(热加工) 2012(05)

- [25].钣金折弯件快速展开工艺分析[J]. 金属加工(热加工) 2009(05)

- [26].薄壁铝合金管手动折弯模[J]. 模具技术 2019(06)

- [27].铝合金折弯成形有限元分析的工程化应用[J]. 电焊机 2017(07)

- [28].随车起重机立柱结构设计及折弯工艺[J]. 起重运输机械 2015(08)

- [29].折弯校正一体化机构在级进模具设计中的应用[J]. 锻压装备与制造技术 2009(03)

- [30].MWCS展品[J]. 现代制造 2020(20)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e0b5373b1883152c91612f2c.html