# 孔喉结构对致密气微尺度渗流特征的影响

### 论文摘要

目前,关于孔喉结构对致密气微尺度渗流特征影响的研究较少,并且传统的数值模拟方法在研究微尺度流动时面临着诸多不适应。为此,从致密气藏实际的温度、压力及储层孔喉特征尺寸出发,研究致密气的流态及采用格子Boltzmann方法模拟致密气流动的合理性,在考虑微尺度效应、滑脱效应等因素影响的基础上,基于LBGK-D2Q9模型建立了致密气流动模型,并将该模型计算的结果同解析解及文献中数值解的计算结果进行对比,进而探讨了孔喉结构对致密气微尺度渗流特征的影响规律。研究结果表明:①当压力介于3～70 MPa、温度介于293.15～373.15 K时,克努森数（Kn）小于0.1,气体流态为滑脱流和弱连续流,采用LBGK-D2Q9模型模拟致密气流动是合理的;②流动通道的特征尺寸对Kn的影响远大于压力变化对其产生的影响,当孔喉比一定时,Kn沿喉道呈缓慢上升的趋势,且孔喉比越大,Kn上升的趋势越明显;③喉道的存在使得孔喉中压力的非线性分布特征显著,压力降主要处于喉道内,并且孔喉比越大喉道内的压降幅度越大;④压力的非线性分布使得气体的流动速度显著降低,从而降低了流动通道内气体的质量流量。结论认为,所建模型的模拟结果与解析解以及文献中DSMC、IP方法等数值解的计算结果吻合程度较高,证实了其可靠性;该研究成果揭示了致密气藏开发工程实践中"通缝扩喉"的重要性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 致密气流动特征

- 2 微尺度流动模型的建立

- 2.1 物理模型

- 2.2 格子Boltzmann模型

- 2.3 边界条件

- 2.4 无因次松弛时间的选取

- 3 模型验证

- 3.1 解析解验证

- 3.2 数值解验证

- 4 结果分析

- 4.1 Kn分布

- 4.2 压力分布

- 4.3 速度分布

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张烈辉,刘香禺,赵玉龙,周源,单保超

关键词: 致密气藏,格子方法,孔喉结构,微尺度流动,渗流特征,滑脱效应

来源: 天然气工业 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: "油气藏地质及开发工程"国家重点实验室·西南石油大学,中国石油西南油气田公司勘探开发研究院,煤燃烧国家重点实验室·华中科技大学

基金: 国家自然科学基金重点项目“致密气藏储层干化,提高气体渗流能力的基础研究”（编号：51534006）

分类号: TE312

页码: 50-57

总页数: 8

文件大小: 3014K

下载量: 293

### 相关论文文献

- [1].非常规油气储层的微观孔喉结构特征综述[J]. 地下水 2019(06)

- [2].致密砂岩储层微观孔喉表征及渗流模拟[J]. 河南科学 2016(10)

- [3].华庆油田长6储层微观孔喉非均质性研究[J]. 榆林学院学报 2020(02)

- [4].部分水解聚丙烯酰胺溶液在孔喉模型中机械降解的主控因素[J]. 油气地质与采收率 2018(06)

- [5].华庆地区长6致密油储层微观孔喉结构特征[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [6].鄂尔多斯盆地姬塬油田长7致密油储层微观孔喉结构分类特征[J]. 中国石油勘探 2014(05)

- [7].湖相混积岩储层孔喉组合特征多尺度表征及评价[J]. 地球科学 2020(10)

- [8].鄂尔多斯盆地华池-合水地区长3_1储层孔喉结构特征[J]. 岩性油气藏 2018(03)

- [9].渤海B油田水驱储层孔喉尺寸变化分析及应用[J]. 海洋石油 2018(03)

- [10].基于核磁共振标定的高压压汞孔喉分布定量评价方法[J]. 岩矿测试 2017(06)

- [11].致密油藏岩芯全尺度孔喉测试方法及应用[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [12].长7致密砂岩微观孔喉结构测试及特征[J]. 石油化工应用 2014(07)

- [13].岩石孔喉道中表面粗糙度对油水两相流动的影响[J]. 地球物理学进展 2013(02)

- [14].储层微观孔喉网络图形识别方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2011(05)

- [15].高压压汞在致密气藏孔喉分布表征和早期产能评价中的应用[J]. 岩矿测试 2020(03)

- [16].鄂尔多斯盆地某地区延长组中段微观孔喉分级评价[J]. 信息记录材料 2018(05)

- [17].黄陵探区长6微观孔喉特征及影响因素[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [18].热水对超低渗储集层微观孔喉结构的影响[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [19].黄陵油田延长组长6_3储层孔喉及喉道特征研究[J]. 化工管理 2015(07)

- [20].鄂尔多斯化子坪地区长2储层孔喉特征[J]. 山东工业技术 2014(15)

- [21].基于压汞法的彬长矿区直罗组砂岩孔喉分区[J]. 煤矿安全 2019(03)

- [22].鄂尔多斯盆地某地区长8、长6储层微观孔喉尺度及分选性研究[J]. 石化技术 2017(03)

- [23].川西坳陷东坡窄河道致密砂岩气藏储层孔喉特征[J]. 地质灾害与环境保护 2018(01)

- [24].苏里格气田致密砂岩微观孔喉分布及流动特征[J]. 地质科技情报 2017(03)

- [25].核磁共振与高压压汞实验联合表征致密油储层微观孔喉分布特征[J]. 石油实验地质 2016(03)

- [26].华庆地区长6储层微观孔喉特征及对物性的影响研究[J]. 石油化工应用 2016(10)

- [27].考虑微观孔喉结构的相对渗透率计算方法[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [28].特低渗透砂岩油藏储层微观孔喉特征[J]. 石油学报 2009(04)

- [29].致密砂岩石油充注孔喉下限探讨——以鄂尔多斯盆地延安地区长6砂岩为例[J]. 石化技术 2017(07)

- [30].孔喉尺度弹性微球调驱影响因素[J]. 油气地质与采收率 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e0f71a9aee982c977b5cde03.html