# 电力设备高压试验的方法与安全方案分析

(南方海上风电联合开发有限公司广东珠海519000)

摘要：文章以电力设备高压试验的方法与安全方案为研究对象，首先对电力设备进行高压试验的作用进行了阐述分析，随后简单介绍了高压试验开展流程，接着分析了常见的电力设备高压试验方法，最后提出了一些电力设备开展高压试验的方案，以供参考。

关键词：电力设备；高压试验；方法；安全方案

随着人们对电能需求量日益增加，对于电网平稳运行提出了更高的要求。电力设备在支持电网平稳运行中发挥着重要的作用，一旦电力设备发生故障，将会对电网整体安全运行稳定带来严重的影响，需要采用电力设备高压试验方法，以保证为保证电力设备状态稳定性。因此有必要对电力设备高压试验的方法与安全方案进行分析，确保高压试验顺利进行的同时，保障试验人员的安全。

1电力设备进行高压试验的作用及高压试验开展流程简析

1.1电力设备进行高压试验的作用

在电网运行中，电力设备发挥着重要的作用，设备自身运行状态的稳定性将直接关系到电网运行的质量。而通过对电力设备开展高压试验，能够有效对电力设备运行进行有效的检验，通过分析高压试验所得信息，并结合电力设备规定运行标准进行分析参考，从中发现电力设备潜在的安全隐患问题，并及时采取措施将问题解决，从而有效维护电力设备运行的稳定性，防患于未然，为电网长期稳定运行提供有力的保障。

1.2电力设备开展高压试验流程

一是选择合适的电力试验设备，结合实际试验需要，合理配置电源，做好软件系统运行配置。二是将测量参数初始化，并做好各类数据的记录。三是对电力设备开展高压试验，并根据试验信息，对电力设备潜在性故障进行诊断，并对故障发展趋势进行合理预估；四是对试验电力设备状态进行整体评估，五是做好高压试验结果的初步拟定，六是基于试验结果分析，确定影响电力设备运行的重要指标，并查找出主要问题因素，从而提出应对措施，有效实现问题解决。

2常见的电力设备高压试验方法

2.1局部放电测试法

局部放电法故名思议，主要用于对电力设备的局部检测，通常是在电力设备高压试验开展后期进行，因此对电源造成的影响较小。在实际应用该试验方法时，主要是通过放电部位场强，根据电力设备反馈信息，来判定电力设备高压输送的安全性与输送质量。在具体针对电力设备局部进行放电测试时，一般持续时间为3min，并根据最终放电测量结果，了解具体电能数值，并以测量电能值为依据，来推算出高压输电实际值。在此基础之上，即可实现电力设备绝缘性质的准确判断。

2.2截波冲击试验

在电力设备高压试验阶段，一般会用到截波试验法，来准确把握电力设备的运行状态。在实际进行截波试验法实施时，一般包括两种，一种是波尾截断试验法，通过借助IEC棒状间隙，来完成尾波截断；一种是多级点火截断试验法，在实际进行截波时，受截取位置、时间不同的影响，因此截取的波信息也各不相同，以此来判断电力设备的状态。然而在实际开展试验过程中，电压运行通常为“全波型”，因此在实际进行截断时间确定时，需要严格遵循相关规章制度标准，一般最佳的电力设备截断时间，在3ps范围之内，从而可有效保护试验工作人员的人身安全，防止意外事件发生。

2.3操作波试验法

与其他试验法相比，该试验方法具有对于实际操作要求更加严格，因此在最终试验测试结果，也更加精确，能够对电力设备的灵敏度进行精准检测，测试数据也相对较为准确，因此比较适合在电力设备试验前期进行应用。另一方面，在实际应用该试验方法时，还能够有效检测出电力设备内部绝缘片安全间隙距离，从而更有助于判断电力设备安全性，有效促使后续电力设备高压试验安全平稳进行。

3电力设备开展高压试验的方案

3.1加强高压试验安全设计

结合实际安全需求，做好电力设备高压试验安全设计，可有效提升电力设备开展高压试验安全性。在实际进行设计时，需要做好如下措施落实：首先是应保证接地系统完善且整体性良好：一是对于试验室建筑，应确保其能够构成等电位体。二是不同试验室设备之间，或者试验室设备金属外壳与地面之间，均应具备良好的接地，并且相应的接地线应采用裸铜线，铜线应是多股编制而成，铜线尽量要短，铜线截面面积应在4mm以上，接地线严禁相互缠绕，不同接电线之间，应采取焊接方式，若接地线所处位置焊接不便，可采用螺栓连接方式连接。三是电缆沟应贯通试验室，电缆材质应为扁钢或圆钢，规格为40mm5mm。四是在实际进行高压试验过程中，为避免不同试验电力设备出现感应电压，引发安全事故，在实际设计时，针对相邻试验电力设备，可采取相互短接方式，并保障接地稳定可靠。与此同时，为避免在进行高压试验时，随着电位升高，由此产生的电磁场对电力设备造成反击，需要试验室做好屏蔽预防措施。六是在进行高压试验放电时，为防止局部地电位因产生变化出现的电势差产生感应电流，在进行试验室高压电缆敷设时，应在高压电缆外部设计一个镀锌钢管，对其予以有效的保护，并且每间隔5米，都需要连接一次接地系统。七时为保障试验人员安全，在高压试验室周围，应做好防护栏设置，并最后护栏接地处理，同时悬挂一些警示标志，例如“高压危险”、“高压止步”等。

3.2电力设备开展高压试验过程的安全方案

在正式开展电力设备高压试验前，应做好试验编制方案制定，并教育档案部门做好归档管理。与此同时，要严格遵循《电力安全工作规程》，做好高压试验前的准备工作。另一方面，还应针对需要进行试验设备，做好对其仪表、容量、转换开关等方面的调整与检查，以确保电力设备完全满足高压试验的要求，完成检查后，需要对电力设备进行充分的放电，防止安全事故发生。

在开展电力设备高压试验过程中，首先做好试验分工与责任落实，通常而言，级别较低的工作人员主要负责接线工作，高压试验总负责人则负责全面的检查工作，例如检查接线的状态是否良好，保障安全防护用具是否落实到位，安全防护措施是否准备充分等，并结合不同工作人员特点，合理做好分工安排部署，进一步强调安全试验的重要性。

在试验过程中，应保证电力设备之间接地良好，做好高压试验引线长度控制，一般尽量要短，同时引线的截面面积尽量要大，同时应做好线路衔接的标记，在需要恢复连接时，应确保其能够迅速恢复连接，同时做好试验工作进度的控制，减少试验风险与损失，此外，为避免出现放电问题，不同设备之间应具备足够的安全距离。在试验时如果需要升压，在开始加压前，试验人员应及时离开设备与高压试验区，在检查无误后，方可开展升压工作，在升压过程中，若出现了异常问题，应及时停止高压试验，然后立刻执行降压操作，并将电源切断，确保电力设备进行充分的放电，在正式对异常问题检查前，应保证接地状态良好。完成高压试验后，应将自装的接地线、短路线拆除，然后做好电力设备检查，并将试验场清理干净，确保整个高压试验过程的安全性，提升电力设备高压试验质量。

4总结

综上所述，在电网整体运行过程中，电力设备发挥着重要的作用，为确保电力设备能够时刻保持良好的运行状态，应通过加强对其电力设备试验，并采取有效的试验方法，保证试验测量数据的准确性，同时还要采取有效措施，保证高压试验工作人员的安全性，避免安全事故发生，从而推动电力设备高压试验得以安全平稳顺利进行。

参考文献:

[1]曹健.电力设备高压试验方法与安全措施探讨[J].中国高新技术企业,2016(12):74-75.

[2]李敏.关于电力设备的高压试验探讨[J].科技创新与应用,2016(3):169-169.

[3]钟浩轩.简析电力设备高压试验要点及安全措施[J].通讯世界,2016(20):196-197.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e0f874cc20823862f1a7afb5.html