# 液体色谱论文_陈胜城

导读:本文包含了液体色谱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:色谱,液体,高效,离子,气相,单糖,渣油。

### 液体色谱论文文献综述

陈胜城[1]（2018）在《高效液体色谱法检测食品添加剂A中乙酸根的残留量》一文中研究指出本文建立了高效液体色谱法检测食品添加剂A中乙酸根的残留量方法。方法 :用Agilent TC-C18色谱柱;以0.01mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节p H值为3.0)为流动相;流速1.0 mL/min;柱温30℃;VWD检测器;检测波长210nm;进样量:20uL。结果:乙酸根在10ug/mL~100ug/mL范围内呈良好的线性关系,r=0.9999(n=5),平均回收率101.5%,精密度RSD<1%。结论:高效液相色谱法测定乙酸根选择性强,方便快捷,准确,可用于常规产品分析。(本文来源于《化工管理》期刊2018年04期）

孙静[2]（2017）在《离子液体色谱分析应用研究综述》一文中研究指出离子液体因其良好的性能被作为溶剂广泛应用于各个领域,同时也愈加受到人们的关注。也因此人们逐渐探索出离子液体在色谱分析领域应用效果良好。针对这一现象,从离子液体的组成、性质、合成方法及离子液体在气相色谱、高效液相色谱、毛细管电泳方面的应用进行阐述,以期对离子液体的实际应用提供一些帮助。(本文来源于《当代化工》期刊2017年10期）

王仲来,石恩林,付晓海,俞发荣[3]（2017）在《聚合离子液体色谱柱制备及其在血醇物证分析中的应用》一文中研究指出人体血醇(BA)分析在法医毒化检测中具有重要作用,是酒驾及涉酒刑事案件侦破中重要的环节之一。在血醇鉴定司法实践中,由于气相色谱法具有精度高、易普及等的优点而备受青睐。离子液体(ILs)气相色谱固定相是近年来发展起来的一类新颖的色谱固定相。与传统固定相比较,其极性可向更强极性区间扩展,对极性和非极性化合物均可分离的特性,因此表现出了异于传统色谱固定相的色谱保留性能。本文以1-乙烯基-3-壬基咪唑[ViC_9Mi~+]为阳离子,叁氟甲基磺酸根[TFO~–]、双(本文来源于《第21届全国色谱学术报告会及仪器展览会会议论文集》期刊2017-05-19）

李琼芳,张存凯,陈超,张文静[4]（2016）在《反相-高效液体色谱法测定叁种常见细菌胞外多聚物中的单糖组分》一文中研究指出为研究细菌胞外多聚物(Extracellular polymeric substances,EPS)的复杂组分及其对环境中矿物细颗粒的溶蚀、改性作用,本文选取了土壤常驻菌硅酸盐细菌、空气常见致病菌金黄色葡萄球菌和人体常见菌大肠杆菌为研究对象,采用反相高效液相色谱(RP-HPLC)快速定性定量检测了叁种细菌胞外多糖中单糖成分的方法 .结果表明:8种单糖在检测条件下进行了很好的分离,硅酸盐细菌胞外多糖中单糖成分有甘露糖和葡萄糖醛酸;金黄色葡萄球菌胞外多糖中单糖成分有核糖、葡萄糖,且在其生长过程中会消耗甘露糖、葡萄糖醛酸和半乳糖;大肠杆菌胞外多糖中单糖成分有核糖和半乳糖,且在其生长过程中会消耗甘露糖、葡萄糖醛酸、葡萄糖和半乳糖;不同微生物胞外多糖组成和含量上均有较大差异.该研究建立了用反相高效液相色谱快速测定细菌胞外多糖组分的方法 .(本文来源于《绵阳师范学院学报》期刊2016年05期）

常亮亮,申书昌,毕茎娜[5]（2014）在《一种新型聚合离子液体色谱固定相的制备及应用》一文中研究指出合成了一种聚合离子液体N,N′-二乙酰氧基丙酸聚异丙烯基酯-2-甲基苯并咪唑六氟磷酸盐,确定了此离子液体应用于气相色谱固定相的最高使用温度,考察了其相对极性。通过对烷烃类、醇类、醚类、酯类、酮类、苯类及有机物混合体的分离,测定了分离度及其柱效。(本文来源于《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》期刊2014年02期）

彭永兴[6]（2010）在《咪唑类离子液体色谱填料的合成与表征》一文中研究指出高效液相色谱技术是目前分离、分析最常用的手段之一,液相色谱填料是整个液相色谱系统工作的核心,因此具有重要的研究意义。本文主要研究以活化硅胶为基质,分别键合2-乙基咪唑和1-乙烯基咪唑两种离子液体液相色谱填料,并对填料的色谱性能进行了考察。得到了如下结果：1.以活化硅胶为基质,3-氯丙基叁甲氧基硅烷为偶联剂,2-乙基咪唑为官能团,制备了2-乙基咪唑色谱填料,以叁甲基氯硅烷作为封端试剂对填料进行封端处理。填料装柱后,在反相条件下,以NaNO3为测试物质检测了色谱柱死时间,以苯为测试物质进行了理论塔板数的计算。并进行了芳香族化合物和黄酮类化合物的分离实验,达到了基线分离,取得了较好的分离效果。2.利用硅胶表面硅羟基与KH-570(γ-甲基丙烯酰氧基丙基叁甲氧基硅烷)反应,以BPO(过氧化苯甲酰)为引发剂,发生KH-570的双键同1-乙烯基咪唑的双键聚合反应,叁甲基氯硅烷为封端试剂,制备了1-乙烯基咪唑液相色谱填料。在反相条件下,以NaNO3为测试物质检测了色谱柱死时间,以苯为测试物质进行了理论塔板数的计算,KH-570的侧链结构有效的掩蔽了未反应的硅羟基,在分析芳香族化合物以及黄酮类化合物时,1-乙烯基咪唑色谱填料表现出色。并首次尝试了离子液体色谱填料对蛋白质的分离。(本文来源于《北京化工大学》期刊2010-05-24）

张昌鸣,杨建丽,薛永兵,李允梅,刘振宇[7]（2006）在《柱液体色谱分析沥青类产品的烃族组成》一文中研究指出以柱液体色谱联合红外光谱(IR)、元素分析等手段,建立了一项测定渣油和沥青中烃族的族组成分析方法.通过色谱参数的评选和红外光谱的核实所建立的此方法具有溶剂和担体用量少、色谱分辨率高的特点,是一安全、经济、先进的族组成分析方法.所建方法中,选择的模型化合物为试剂纯碳24烷烃、二苯并[ah]蒽、乙酰苯胺.冲洗所获模型物制备段分,其红外光谱特征和元素分析结果和原试剂相一致,且具有好的回收率.所建方法对渣油和沥青实样的测定,不仅有很好的重复性,还具有很高的分离、分辩能力.IR和核磁共振氢谱(1H-NMR)的测定充分地证实了各制备段的不同特征.(本文来源于《分析测试技术与仪器》期刊2006年03期）

王华,刘晓阳,干忠,王国斌,许红云[8]（2001）在《液体色谱分析校正因子用于测定反应尾气中微量水及有机气体的研究》一文中研究指出研究了液体标样色谱分析校正因子用于测定反应尾气中微量水及有机气体的方法 ,并对方法的准确性及各种影响因素进行了研讨。将该方法用于样品分析取得了满意的结果。(本文来源于《天然气化工》期刊2001年04期）

焦玉英,马洁峰,刘秀芬[9]（1998）在《香荚兰豆制品主香成分的高压液体色谱测定》一文中研究指出本文介绍用高压液体色谱法测定香荚兰豆制品中4种主香成分,操作简便、快速、重现性好、结果准确可靠。(本文来源于《食品研究与开发》期刊1998年01期）

赵彤,石鲜明,刘金阁,朱文江,吴瑶曼[10]（1997）在《高效液体色谱法在酚醛树脂化学结构研究中的应用》一文中研究指出本文确立了高效液体色谱法(HPLC)作为酚醛树脂的分析手段时的色谱条件,合成热塑性结构酚醛化合物10个(双酚环化合物叁个,叁酚环化合物七个),热固型结构酚醛化合物11个(单酚环化合物五个,双酚环单羟甲基化合物六个),并在HPLC谱图中对它们进行了标定。通过HPLC对一种热塑性酚醛树脂中这些化合物的存在进行了指认和分析。对热塑性酚醛树脂,首次对其HPLC谱图中的叁酚环化合物进行了指认。(本文来源于《北京粘接学会第六届学术年会-97中国粘接及密封技术论文集》期刊1997-10-06）

### 液体色谱论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

离子液体因其良好的性能被作为溶剂广泛应用于各个领域,同时也愈加受到人们的关注。也因此人们逐渐探索出离子液体在色谱分析领域应用效果良好。针对这一现象,从离子液体的组成、性质、合成方法及离子液体在气相色谱、高效液相色谱、毛细管电泳方面的应用进行阐述,以期对离子液体的实际应用提供一些帮助。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 液体色谱论文参考文献

[1].陈胜城.高效液体色谱法检测食品添加剂A中乙酸根的残留量[J].化工管理.2018

[2].孙静.离子液体色谱分析应用研究综述[J].当代化工.2017

[3].王仲来,石恩林,付晓海,俞发荣.聚合离子液体色谱柱制备及其在血醇物证分析中的应用[C].第21届全国色谱学术报告会及仪器展览会会议论文集.2017

[4].李琼芳,张存凯,陈超,张文静.反相-高效液体色谱法测定叁种常见细菌胞外多聚物中的单糖组分[J].绵阳师范学院学报.2016

[5].常亮亮,申书昌,毕茎娜.一种新型聚合离子液体色谱固定相的制备及应用[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版).2014

[6].彭永兴.咪唑类离子液体色谱填料的合成与表征[D].北京化工大学.2010

[7].张昌鸣,杨建丽,薛永兵,李允梅,刘振宇.柱液体色谱分析沥青类产品的烃族组成[J].分析测试技术与仪器.2006

[8].王华,刘晓阳,干忠,王国斌,许红云.液体色谱分析校正因子用于测定反应尾气中微量水及有机气体的研究[J].天然气化工.2001

[9].焦玉英,马洁峰,刘秀芬.香荚兰豆制品主香成分的高压液体色谱测定[J].食品研究与开发.1998

[10].赵彤,石鲜明,刘金阁,朱文江,吴瑶曼.高效液体色谱法在酚醛树脂化学结构研究中的应用[C].北京粘接学会第六届学术年会-97中国粘接及密封技术论文集.1997

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e11dd1921491c3e7fcf59de5.html