# 水翼吸力面布置凹槽抑制空化研究

### 论文摘要

空化引起不同程度振动、冲击和噪声,加剧物体表面空蚀,使结构提早发生疲劳。为有效抑制和延缓空化发生和空泡脱落,该文提出了在水翼吸力面布置凹槽的方法,旨在通过水翼表面结构的改变来实现空化流动的调节。在数值模拟研究中,采用Realizablek-ε湍流模型和Schnerr-Sauer空化模型,围绕8°攻角下NACA66（MOD）水翼,开展不同空化数、凹槽尺度和凹槽位置对二维水翼空化流场的动力学特性研究,并进一步分析了水翼表面特殊结构抑制空化的机理。结果表明:当片空化发生时,凹槽布置在距水翼前缘0.32弦长位置时,能降低空泡振荡频率,提高水翼水动力性能;当云空化发生时,适当的凹槽表面构型能够使水翼吸力面边界层变薄,边界层分离点滞后,水翼尾缘回流区减薄,吸力面低压区减小,证明了凹槽表面构型对空化抑制的适用性。然而,在水翼吸力面布置凹槽,虽然可以降低水翼表面边界层的厚度,增强抗逆压能力,但却触发了凹槽附近区域回射流的加速。因此,只有当抗逆压梯度能力大于回射流冲击时,才可以实现对空化流动的抑制。该研究成果扩大了空化流动的被动控制方法研究范围,为水力机械空化抑制技术提供了参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 物理模型与数值计算方法

- 1.1 计算参数与网格划分

- 1.2 控制方程

- 1.3 数值方法

- 2 计算结果与分析

- 2.1 水动力性能分析

- 2.2 空化抑制机理研究

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王巍,唐滔,卢盛鹏,焦建雄,张庆典,王晓放

关键词: 空化,计算机仿真,模型,水翼,吸力面凹槽,空化抑制,水动力性能

来源: 农业工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 农业科技,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地球物理学,水利水电工程

单位: 大连理工大学海洋能源利用与节能教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51876022),国家973计划项目(2015CB057301)

分类号: TV136

页码: 40-47

总页数: 8

文件大小: 4646K

下载量: 180

### 相关论文文献

- [1].不同空化数下水泵水轮机相关特性数值计算与分析[J]. 农业机械学报 2020(01)

- [2].离心泵空化流动数值计算[J]. 农业机械学报 2014(03)

- [3].空化技术研究现状与发展趋势[J]. 化工机械 2019(02)

- [4].沙粒粒径与含量对喷嘴空化的影响[J]. 上海交通大学学报 2017(11)

- [5].非定常空化流动研究现状与进展[J]. 排灌机械工程学报 2018(01)

- [6].不同空化数下船用离心泵空化诱导噪声特性研究[J]. 水电能源科学 2017(12)

- [7].验证用于初生空化数检测的比较法[J]. 水动力学研究与进展A辑 2009(01)

- [8].三维小空化数空泡流数值方法[J]. 计算物理 2008(02)

- [9].空化水动力学非定常特性研究进展及展望[J]. 力学进展 2019(00)

- [10].考虑热力学效应的空化模型修正及其适用性研究[J]. 农业机械学报 2019(02)

- [11].二维水翼空化流动数值模拟研究[J]. 化工机械 2018(02)

- [12].通气空泡最小空化数影响因素数值研究[J]. 哈尔滨工业大学学报 2013(05)

- [13].空化水流与水流空化数的压强差当量表述[J]. 水力发电学报 2012(01)

- [14].离心泵叶片开槽抑制空化数值模拟[J]. 农业机械学报 2018(12)

- [15].文丘里管不同空化阶段空化不稳定特性的试验研究[J]. 机械工程学报 2018(02)

- [16].液氮空化非稳态脱落过程可视化实验研究[J]. 低温工程 2018(02)

- [17].初生空化数公式的优化研究[J]. 吉林水利 2014(05)

- [18].离心泵非定常空化流动特性的数值研究[J]. 流体机械 2019(07)

- [19].空化模型在低温流体空化流动三维计算中的应用与评价[J]. 船舶力学 2018(01)

- [20].埙型结构喷嘴自激振荡脉冲空化射流的数值模拟[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [21].基于Rayleigh-Plesset方程的空化模型改进与应用[J]. 农业机械学报 2018(02)

- [22].水力机械空化初生及其判断方法综述[J]. 化工机械 2019(01)

- [23].液氮空化流动的实验和数值计算研究[J]. 工程热物理学报 2019(10)

- [24].基于流声耦合法的超低比转数离心泵空化特性研究[J]. 农业机械学报 2017(12)

- [25].液压阀口空气型空化周期特性的实验研究[J]. 西安交通大学学报 2019(10)

- [26].空化射流技术的应用进展与前瞻性分析[J]. 能源化工 2018(04)

- [27].基于对流换热的低温空化流动数值模拟研究[J]. 推进技术 2019(06)

- [28].轴流泵叶顶泄漏涡与垂直涡空化特性[J]. 农业工程学报 2018(12)

- [29].文氏管非定常空化流动可视化实验研究[J]. 中国科学:技术科学 2019(02)

- [30].高速离心泵多维空化特性研究[J]. 水力发电 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e174d41af000e22831757118.html