# 成品油管网双罐区中转油库油罐收发油计划编制

### 论文摘要

双罐区的成品油管网中转油库在油罐收发油作业时,既要满足管网运行要求,又要满足罐区与油罐作业工艺流程的复杂要求,导致油罐收发油作业计划难度较大。针对给定的成品油管网批次计划,提出了一种编制双罐区中转油库油罐收、发油计划的时序递推法:通过引入罐容上限、罐容下限、油罐作业连续性、罐区作业连续性、油品沉降时间等经验规则,对罐区与油罐划分优先级,在每个时段均可选择出最合适的油罐来进行收、发油作业,确定整个计划期内任意时刻中转油库各油罐的状态(收油、发油或静置)和收油/发油流量。将该方法应用于某成品油管网的一个双罐区中转油库,验证了方法的可行性与实用性。基于该方法开发的计算机软件可以作为成品油管网双罐区中转油库油罐收、发油计划编制的有效工具。(图5,表1,参21)

### 论文目录

- 1 问题描述

- 2 编制方法

- 2.1 经验规则

- 2.2 总体思路

- 2.3 收发油计划编制

- 2.3.1 收油计划

- 2.3.2 发油计划

- 3 算例测试

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈海宏,左丽丽,王大鹏,宋保强,王莉,吴长春,李清平

关键词: 成品油管网,中转油库,油罐,发油计划,调度

来源: 油气储运 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海油研究总院深水工程重点实验室,中国石油大学(北京)机械与储运工程学院·油气管道输送安全国家工程实验室·城市油气输配技术北京市重点实验室,中国石油北京油气调控中心

基金: 国家科技重大专项“深水油气田流动安全保障技术”,2016ZX05028004,中海石油（中国）有限公司科研课题“水下油田虚拟计算机理研究及光导试验（前瞻基础）”,YXKY-2019-ZY-14

分类号: TE82

页码: 892-898

总页数: 7

文件大小: 1375K

下载量: 70

### 相关论文文献

- [1].芳烃罐区油气回收危险与可操作性分析[J]. 石化技术 2020(04)

- [2].安全检查表法在危险化学品罐区安全评价中的应用[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2020(03)

- [3].浅谈油气回收装置在综合罐区的应用[J]. 氮肥与合成气 2020(04)

- [4].化工罐区设计分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(22)

- [5].化工罐区布置规范介绍[J]. 化工设计 2018(03)

- [6].液化烃罐区风险分析研究[J]. 辽宁化工 2017(04)

- [7].危险化学品罐区设计新发展及趋势研究[J]. 化工与医药工程 2017(02)

- [8].大型罐区重大火灾燃爆风险分析及防范对策[J]. 安全、健康和环境 2017(03)

- [9].可燃液体罐区及装卸系统的设计[J]. 中国石油石化 2017(08)

- [10].储运罐区空压站设计浅析[J]. 化工管理 2017(05)

- [11].浅析加油站承重罐区安全风险及管理[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(08)

- [12].可燃液体罐区的设备布置与管道设计[J]. 化工管理 2016(17)

- [13].加强罐区管理 降低轻质油品储运损失[J]. 石油技师 2013(Z1)

- [14].大型化工罐区储罐类型配备及配管技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(19)

- [15].地下罐区的优点及设计安装注意事项[J]. 机电信息 2016(35)

- [16].空分装置低温罐区设计探讨[J]. 化工设计 2017(01)

- [17].平板闸阀在罐区的应用[J]. 山东工业技术 2017(07)

- [18].中间罐区增加油气回收解决方案[J]. 山西化工 2017(02)

- [19].基于化工厂常压罐区的罐区整体智能化管理[J]. 化工管理 2017(13)

- [20].原油租用罐区管理的探讨与分析[J]. 工业计量 2017(03)

- [21].吸收+吸附油气回收法在液体储运罐区的应用[J]. 广州化工 2017(10)

- [22].浅谈罐区工程建设管理[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(11)

- [23].承重罐区的优势与劣势[J]. 全国商情 2013(14)

- [24].关于中间罐区氮封运行优化的探讨[J]. 广东化工 2013(02)

- [25].液化烃罐区的安全设计探讨[J]. 山东化工 2019(08)

- [26].油品储运罐区运行管理常见问题及措施[J]. 石化技术 2019(10)

- [27].柴油罐区设计[J]. 化工管理 2018(20)

- [28].浅谈炼厂罐区油气挥发及回收措施[J]. 化工时刊 2017(01)

- [29].化工罐区危险化学品倒装作业危害分析及控制策略[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [30].探地雷达在加油站地下罐区泄漏检测中的应用[J]. 安全、健康和环境 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e19005f73547e8f9ae6a16f5.html