# 举升式塔吊基础施工技术

### 论文摘要

为解决塔吊基础节经常出现泡水、围护井易坍塌等问题,提出了一种举升式塔吊基础施工技术。该技术不过多占用施工场地,且高效、节能、安全。从总体思路、技术方案、技术内容、技术特点和实施效果等方面对该技术进行了介绍,以期为位于基坑底部的塔吊基础施工提供借鉴。

### 论文目录

- 1 研究背景

- 2 技术特点

- 3 适应范围

- 4 工艺原理

- 5 工艺流程及操作要点

- 5.1 工艺流程

- 5.2 操作要点

- 5.2.1 深化设计

- 5.2.2 施工准备

- 5.2.3 定位放线

- 5.2.4 基坑开挖

- 5.2.5 基坑验槽、垫层浇筑

- 5.2.6 承压板钢筋绑扎、举升框架柱插筋

- 5.2.7 承压板浇筑

- 5.2.8 举升框架柱钢筋绑扎

- 5.2.9 举升框架模板支设

- 5.2.1 0 举升框架梁钢筋绑扎、塔吊底座预埋

- 5.2.1 1 举升框架混凝土浇筑

- 5.2.1 2 举升框架混凝土养护

- 5.2.1 3 塔吊基节、标准节安装

- 5.2.1 4 基坑回土

- 6 质量控制

- 7 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 金学胜,祝阳

关键词: 举升式塔吊基础,预制混凝土块,外墙螺杆洞,实施效果

来源: 建筑施工 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 中建四局第六建筑工程有限公司

分类号: TU753

DOI: 10.14144/j.cnki.jzsg.2019.11.006

页码: 1976-1978

总页数: 3

文件大小: 2044K

下载量: 33

### 相关论文文献

- [1].工程中非常规塔吊基础运用的必要性及技术控制[J]. 四川建材 2020(04)

- [2].非落地式塔吊基础力学性能试验研究[J]. 兰州工业学院学报 2019(03)

- [3].高层装配式建筑塔吊布置要点[J]. 江苏建材 2019(S1)

- [4].高桩承台塔吊基础在工程中的应用[J]. 天津建设科技 2017(01)

- [5].在原有塔吊基础上安装标准节转换装置的应用[J]. 中国标准化 2016(13)

- [6].浅析塔吊基础常见的问题及对策[J]. 技术与市场 2017(07)

- [7].工作状态下的塔吊基础加固及邻边问题桩处理施工技术[J]. 建筑施工 2017(07)

- [8].浅谈复杂地质塔吊基础设计及施工技术[J]. 安徽建筑 2015(05)

- [9].非常规条件下塔吊基础的设计处理[J]. 建筑安全 2016(05)

- [10].塔吊基础转换支座技术在工程中的应用[J]. 现代物业(中旬刊) 2020(07)

- [11].城市轨道交通盖上(梁式)塔吊基础施工技术[J]. 福建建筑 2020(10)

- [12].浅谈流砂管涌层塔吊基础加固的处理[J]. 建筑技术开发 2019(S1)

- [13].如何做好群塔作业中塔吊位置的确定[J]. 住宅与房地产 2018(06)

- [14].深基坑塔吊基础选型分析[J]. 天津建设科技 2016(04)

- [15].超厚淤泥质土层条件下内嵌式塔吊基础施工技术研究[J]. 住宅与房地产 2020(29)

- [16].塔吊基础设计的计算方法[J]. 价值工程 2014(15)

- [17].某工程塔吊基础偏斜后的处理应用[J]. 建筑安全 2013(06)

- [18].为什么塔吊基础上平面比地下室底板低100mm[J]. 建筑工人 2012(01)

- [19].对某项目桩上格构柱组合式塔吊基础设计的探讨[J]. 中华民居 2011(07)

- [20].塔吊基础定位和施工过程中应注意的问题[J]. 大众科技 2009(01)

- [21].钢格构式塔吊基础在深基坑工程中的应用[J]. 建筑技术开发 2009(09)

- [22].软弱地基条件下附着式塔吊基础设计探讨[J]. 江苏建筑 2008(06)

- [23].塔吊基础与车库筏板一体化的应用分析[J]. 河南建材 2019(05)

- [24].空中女“力士”——记中建二局一公司女塔吊工长郭建辉[J]. 建筑 2017(22)

- [25].装配式建筑施工中塔吊的安装与使用[J]. 上海建设科技 2018(05)

- [26].关于塔吊基础设计安全隐患的研究[J]. 科技展望 2014(09)

- [27].固定式塔吊基础转换平台设计及安全性验算[J]. 安装 2015(10)

- [28].软土地区混凝土组合塔吊基础施工技术[J]. 建筑安全 2014(04)

- [29].组合式塔吊基础设计及施工[J]. 广东建材 2013(03)

- [30].固定式塔吊基础施工中地基问题及对策[J]. 山西建筑 2009(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e196f4012f6f6bf4738304b5.html