# 对硝基氯苯论文_陈小玲,魏嘉良,魏文,罗宇宏,蔡子洋

导读:本文包含了对硝基氯苯论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:氯苯,硝基,土壤,密度,液相,硫酸盐,血红蛋白。

### 对硝基氯苯论文文献综述

陈小玲,魏嘉良,魏文,罗宇宏,蔡子洋[1]（2019）在《高效液相色谱法测定固体废物中2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯的含量》一文中研究指出利用高效液相色谱测定固体废物中2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯的含量。色谱条件为:色谱柱,InertSustain C18反相色谱柱25 cm×4.6 mm(5μm);流动相,采用水和乙腈梯度洗脱;柱温,40℃;流速,1.0 mL/min;进样体积,10μL;二极管阵列检测器波长,250 nm、273 nm。2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯的回收率分别为92.0%～108.4%、88.8%～102.1%,相对标准偏差RSD分别为0.76%(n=6)和1.36%(n=6),检出限均为0.002 mg/kg。该方法快速、简便、准确、稳定、灵敏度高,适合用于固体废物中2,4-二硝基氯苯与对硝基氯苯的含量测定。(本文来源于《广州化学》期刊2019年03期）

李宪,张凤林,唐维[2]（2016）在《职业性急性对硝基氯苯中毒特点及诊断分级探讨》一文中研究指出目的对文献报道及本院收治的急性对硝基氯苯中毒病例进行分析研究,总结其临床特点,为修订职业性急性对硝基氯苯中毒诊断分级标准提供依据。方法通过检索数据库及收集本院的病历资料,对数据进行统计分析。结果本研究显示,急性对硝基氯苯中毒潜伏期多为数分钟至72 h,最长可达24 d,临床表现主要为神经系统症状、发绀和酱油色尿,伴网织红细胞升高、血红蛋白下降、高铁血红蛋白阳性、海因氏小体阳性等实验室指标异常,肝酶和尿常规异常者也较常见。结论急性对硝基氯苯中毒主要靶器官是血液系统,亦可影响肝脏及泌尿系统;以高铁血红蛋白血症和急性血管内溶血为主要临床特点。建议将高铁血红蛋白血症、溶血性贫血及肝肾功损害程度作为急性对硝基氯苯中毒的主要诊断和分级依据。(本文来源于《中国工业医学杂志》期刊2016年01期）

王磊,孙成,朱李俊,应蓉蓉,龙涛[3]（2016）在《土壤湿度对土壤中对硝基氯苯提取率的影响》一文中研究指出在"固–气–液"叁相体系中,通过土壤加标污染物并控制湿度的实验,研究了土壤湿度对p-NCB在土壤及其成分中提取率的影响。结果表明:土壤湿度造成p-NCB在两种土样上的提取率较干燥土样显着减小。土壤成分实验中,高岭石中p-NCB的提取率受样品湿度的影响较大,腐殖酸的存在大大减小了土壤湿度对高岭石中p-NCB老化过程的影响。土壤湿样中p-NCB提取率在反应21天后开始变缓,说明p-NCB在土壤湿样上的老化过程分可为两个阶段:自反应开始至进行到第21天是快速老化阶段,之后为缓慢老化阶段。p-NCB在土壤干样上的老化过程不明显,在实验周期下未发现提取率随反应时间有明显下降。(本文来源于《土壤》期刊2016年01期）

王磊,孙成,龙涛[4]（2015）在《反应时间对对硝基氯苯在土壤上的吸附与解吸行为的影响》一文中研究指出对硝基氯苯(p-.Nitrochlorobenzene,p-NCB)在东北黑土上吸附不同时间(1天和36天)的样品吸附等温线重合,表明吸附在1天内达到平衡。然而,不同吸附时间的两份样品解吸等温线存在显着差异,推测可能是吸附达到表观平衡后,随接触时间的增加,吸附质(p-NCB)分子和土壤有机质之间发生酶催化反应中的"诱导-契合"作用,从而使二者的结合更加紧密。高浓度p-NCB可能会造成黑土有机质发生结构或形态的改变,造成解吸延滞作用显着。(本文来源于《土壤》期刊2015年05期）

文勤亮,张瀚文,许海波,董长勋[5]（2014）在《零价铁还原-过硫酸盐氧化联合降解土壤中对硝基氯苯的研究》一文中研究指出零价铁还原-过硫酸盐氧化联合降解对硝基氯苯(p-NCB)的研究对土壤有机污染物的修复具有重要意义。针对化工厂搬迁遗留的硝基氯苯污染的场地土壤,采用零价铁-过硫酸盐联合体系,研究了对硝基氯苯降解的动力学及初始pH值和温度的影响,并对降解中间产物和反应路径进行了分析。结果表明:对硝基氯苯的去除率随pH值降低和温度升高而增加,初始pH值从10.0降低至3.0,对硝基氯苯的去除率从20.9%增加至97.3%;温度从15℃升高至35℃,对硝基氯苯的去除率从60.9%增加至96.2%。零价铁在低剂量条件下,动力学曲线符合零级动力学方程,活化能为26.88 kJ·mol-1;而在高剂量条件下,符合一级动力学方程,活化能为31.79 kJ·mol-1。对硝基氯苯降解的中间产物有对氯苯胺(p-CAN)、1-(4-氯苯基)-3-苯基脲、5-氯-2-((4-氯苯基)二氮烯基)苯酚和1,4-苯醌。在零价铁-过硫酸盐联合体系,对硝基氯苯首先被还原成对氯苯胺,其比对硝基氯苯更容易被过硫酸盐氧化降解,降解产物主要为二氧化碳和水。结论:零价铁-过硫酸盐联合体系可以快速有效降解去除土壤中对硝基氯苯。(本文来源于《南京农业大学学报》期刊2014年06期）

刘坤[6]（2014）在《Ru/间苯二酚甲醛树脂微球催化剂制备及其催化对硝基氯苯加氢反应研究》一文中研究指出负载型贵金属催化剂是最具工业应用前景的催化剂,加强新型负载型贵金属催化剂的研发不仅对于催化技术的发展,而且对于催化剂的应用等都具有重要的意义。氯代苯胺作为重要的有机中间体,广泛应用于医药、染料、助剂等合成,利用负载型贵金属催化剂催化氯代硝基苯加氢制备氯代苯胺,以其环境友好、产品质量稳定、工艺先进而受到广泛关注。因此,新型负载型贵金属催化剂的发展能够为其带来更广的工业应用价值。论文以间苯二酚甲醛树脂微球为载体,RuCl_3·3H_2O为前驱体,利用浸渍法,选择不同还原方式(甲醇回流还原、乙醇回流还原、异丙醇回流还原、甲醛回流还原、NaBH_4还原和氢气还原),制备了Ru/间苯二酚甲醛树脂微球催化剂,并应用于催化对硝基氯苯加氢制备对氯苯胺。利用FTIR、XRD、SEM、TEM和XPS等现代测试技术对间苯二酚甲醛树脂微球和Ru/间苯二酚甲醛树脂微球催化剂的组成、结构、微观形貌和表面电子状态等进行了表征,考察了催化剂还原方式、不同溶剂、Ru负载量、反应温度、反应时间、氢气压力、底物含量,以及添加金属离子等对催化剂加氢性能及催化选择性的影响。论文取得了以下主要认识:(1)以间苯二酚和甲醛为原料,乙醇和水为溶剂,在氨水催化作用下制备了间苯二酚甲醛树脂微球。表征结果表明,微球呈现无定形结构,分布均匀,大小约0.8μm,具有良好的分散性及球形度,表面较为光滑。(2)以间苯二酚甲醛树脂微球为载体,RuCl_3·3H_2O为前驱体,利用浸渍法,制备了Ru/间苯二酚甲醛树脂微球催化剂。表征结果表明,催化剂为非晶态负载型催化剂,Ru以絮状均匀地负载于Ru/间苯二酚微球甲醛树脂微球催化剂表面,且以零价态和低价的氧化态形式存在。(3)考察了还原方式对催化剂催化活性的影响。结果表明,通过异丙醇回流还原和氢气还原制备的Ru/间苯二酚甲醛树脂微球催化剂参加的加氢反应,对硝基氯苯的转化率均达到了100%;通过不同还原方式制备的催化剂均有较高的催化加氢选择性,其中以通过异丙醇回流还原方式制备的催化剂选择性最高,达到99.7%。(4)通过对异丙醇回流还原制备的Ru/间苯二酚甲醛树脂微球催化剂催化对硝基氯苯加氢反应条件优化的结果表明,随催化剂Ru负载量的增加、催化体系反应温度的升高、催化体系反应时间的增加和催化体系氢气压力的增大,对硝基氯苯的转化率逐渐升高;而随着对硝基氯苯用量的增加,对硝基氯苯的转化率出现下降的趋势;催化剂的催化加氢选择性并未随催化体系反应条件的变化而改变,均保持在99%以上;相对于甲醇、乙醇、四氢呋喃、正己烷和环己烷,利用水为溶剂的催化体系,对硝基氯苯的转化率最高。优化的较佳催化加氢条件为:水为溶剂,催化剂Ru负载量为3%,反应温度为70℃,反应时间为3h,氢气压力为3MPa,对硝基氯苯与Ru摩尔比为150:1。(5)考察了添加金属离子M~(n+)(Fe~(3+)、Co~(2+)、Cr~(2+)、Sn~(2+)、Sn~(4+)、Ni~(2+))对Ru/间苯二酚甲醛树脂微球催化剂(还原方式为NaBH_4还原)催化活性的影响。结果表明,按照摩尔比n(M~(n+)):n(Ru)=1:1,M~(n+)的添加对催化剂催化加氢反应活性均有促进作用,其中以添加Sn~(2+)促进作用最为明显,对硝基氯苯的转化率从41.9%提高到99.9%,而选择性变化并不明显。(本文来源于《成都理工大学》期刊2014-05-01）

赵悠悠,赵临强[7]（2014）在《土壤中对硝基氯苯的检测》一文中研究指出采用乙腈提取、超快速液相色谱法测定土壤中对硝基氯苯的含量,并优化了试验条件。试验结果表明,对硝基氯苯在0~0.6 mg/kg之间时,线性关系良好,检出限为0.006 mg/kg,回收率为75%~110%。该方法快速、准确,能够满足土壤中对硝基氯苯的测定要求。(本文来源于《山西农业科学》期刊2014年03期）

胡卫东,董学亮,徐丹,余学军,宋传君[8]（2013）在《对硝基氯苯液相加氢还原的研究》一文中研究指出较系统地研究了液相加氢法合成对氯苯胺,着重研究了加氢反应的催化剂、溶剂、脱卤抑制剂及反应的温度、压力等主要工艺参数对反应的影响.对硝基氯苯液相催化加氢还原制备对氯苯胺的反应中选用1%Pd/C为催化剂,工业酒精为溶剂,吗啉为脱卤抑制剂,加氢反应温度80~90℃,压力1 MPa.在此条件下反应2.60 h,对硝基氯苯的转化率为100%,对氯苯胺的实际收率可达95%.催化剂连续使用5次,其性能没有明显下降.(本文来源于《河南科学》期刊2013年11期）

李涛,唐延林,凌智钢,李玉鹏,隆正文[9]（2013）在《外电场对对硝基氯苯分子结构与电子光谱影响的研究》一文中研究指出为达到降解有机污染物硝基氯苯的目的,采用外加平行电场的方法,研究电场对硝基氯苯化合物的分子结构和电子光谱等的影响.以对硝基氯苯分子为研究对象,采用密度泛函B3LYP方法在6-311+g(d,p)基组水平上优化并计算了不同外电场作用下pCNB的基态分子结构、电偶极矩和分子总能量,在此基础上采用含时密度泛函研究了该分子的前六个激发态的波长、振子强度受外电场的影响规律.结果表明:C—Cl,C—N键长随电场增加而快速增大,即键能快速减小,同时苯环上的C—C,C—H键长的变化很小,且有增有减,说明分子的降解可能是C—Cl,C—N键断裂而苯环则相对稳定.同时分子总能量随电场先增大后变小,电偶极矩刚好相反.另外,最大吸收波长λmax随电场先缓慢减小,后快速增大,导致电子跃迁相对容易,而振子强度随电场变化则相对比较复杂.(本文来源于《物理学报》期刊2013年10期）

程玮玮,黄莹[10]（2013）在《2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯对斑马鱼的急性毒理学作用》一文中研究指出研究2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯对斑马鱼的急性毒理学作用,结果表明,2,4-二硝基氯苯的24h、48h、72h、96h的LC50分别为0.371、0.444、0.642、0.928 mg/L,毒性为高毒;对硝基氯苯的24h、48h、72h、96h的LC50分别为33.732、29.843、28.714、25.593 mg/L,毒性为低毒。(本文来源于《安徽农学通报》期刊2013年Z1期）

### 对硝基氯苯论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的对文献报道及本院收治的急性对硝基氯苯中毒病例进行分析研究,总结其临床特点,为修订职业性急性对硝基氯苯中毒诊断分级标准提供依据。方法通过检索数据库及收集本院的病历资料,对数据进行统计分析。结果本研究显示,急性对硝基氯苯中毒潜伏期多为数分钟至72 h,最长可达24 d,临床表现主要为神经系统症状、发绀和酱油色尿,伴网织红细胞升高、血红蛋白下降、高铁血红蛋白阳性、海因氏小体阳性等实验室指标异常,肝酶和尿常规异常者也较常见。结论急性对硝基氯苯中毒主要靶器官是血液系统,亦可影响肝脏及泌尿系统;以高铁血红蛋白血症和急性血管内溶血为主要临床特点。建议将高铁血红蛋白血症、溶血性贫血及肝肾功损害程度作为急性对硝基氯苯中毒的主要诊断和分级依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 对硝基氯苯论文参考文献

[1].陈小玲,魏嘉良,魏文,罗宇宏,蔡子洋.高效液相色谱法测定固体废物中2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯的含量[J].广州化学.2019

[2].李宪,张凤林,唐维.职业性急性对硝基氯苯中毒特点及诊断分级探讨[J].中国工业医学杂志.2016

[3].王磊,孙成,朱李俊,应蓉蓉,龙涛.土壤湿度对土壤中对硝基氯苯提取率的影响[J].土壤.2016

[4].王磊,孙成,龙涛.反应时间对对硝基氯苯在土壤上的吸附与解吸行为的影响[J].土壤.2015

[5].文勤亮,张瀚文,许海波,董长勋.零价铁还原-过硫酸盐氧化联合降解土壤中对硝基氯苯的研究[J].南京农业大学学报.2014

[6].刘坤.Ru/间苯二酚甲醛树脂微球催化剂制备及其催化对硝基氯苯加氢反应研究[D].成都理工大学.2014

[7].赵悠悠,赵临强.土壤中对硝基氯苯的检测[J].山西农业科学.2014

[8].胡卫东,董学亮,徐丹,余学军,宋传君.对硝基氯苯液相加氢还原的研究[J].河南科学.2013

[9].李涛,唐延林,凌智钢,李玉鹏,隆正文.外电场对对硝基氯苯分子结构与电子光谱影响的研究[J].物理学报.2013

[10].程玮玮,黄莹.2,4-二硝基氯苯和对硝基氯苯对斑马鱼的急性毒理学作用[J].安徽农学通报.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e1a9db905605384ae3a3ef9c.html