# 基于复合耗能假设的黏弹夹芯梁振动的有限元分析

### 论文摘要

建立了一种新的有限元模型用于研究黏弹夹芯梁的振动和阻尼特性。该模型同时考虑了黏弹性层的剪切和压缩阻尼。建模时将约束层和基梁层视作欧拉-伯努利（Euler-Bernoulli）梁,假定中间黏弹性层同时承受纵向剪切和横向压缩变形以耗散振动能量。应用该模型研究了不同边界条件和几何参数的黏弹夹芯梁结构的振动和阻尼特性。通过与精确解析法及其它常用数值法的对比,结果证明该模型具有良好的精度和适用性,在对夹芯梁结构固有频率和损耗因子的预测中,其精度要高于常规的几种数值模型。最后通过实验结果进一步地验证了该有限元模型的正确性。

### 论文目录

- 1 黏弹夹芯梁有限元建模

- 1.1 基本假设

- 1.2 几何和变形关系

- 1.3 自由度和形函数

- 1.4 单元刚度阵

- （1） 弹性层 （约束层和基梁） 势能

- （2） 黏弹性层势能

- 1.5 单元质量阵

- 1.6 黏弹夹芯梁有限元动力学方程

- 2 黏弹性材料的模型

- 2.1 复常数模量模型

- 2.2 GHM模型

- 3 数值验证

- 3.1 固支-自由边界条件下黏弹夹芯梁结构的振动特性

- 3.2 简支-简支边界条件下黏弹夹芯梁结构振动特性

- 4 实验验证

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄志诚,刘莉娅,吴南星,王兴国,褚福磊

关键词: 黏弹夹芯梁,振动分析,复合耗能,有限元

来源: 振动与冲击 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 数学,力学

单位: 景德镇陶瓷大学机电学院,清华大学机械工程系

基金: 国家自然科学基金(11862007,51565020),江西省青年科学基金重点项目(20171ACB21047),江西省教育厅重点科技项目(GJJ160864)

分类号: O327;O241.82

DOI: 10.13465/j.cnki.jvs.2019.05.015

页码: 106-115

总页数: 10

文件大小: 552K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].飞机平尾蜂窝夹芯结构抗鸟撞性能数值仿真[J]. 航空计算技术 2020(02)

- [2].金属蜂窝夹芯结构抗水下冲击性能[J]. 高压物理学报 2020(03)

- [3].多面体夹芯结构弯曲刚度影响因素分析[J]. 现代制造技术与装备 2020(05)

- [4].复合材料泡沫夹芯结构表面疏松缺陷研究[J]. 军民两用技术与产品 2017(03)

- [5].热防护服用织物蜂窝夹芯结构的辐射热性能测评[J]. 纺织学报 2019(10)

- [6].薄蜂窝复合材料夹芯结构平压试验研究[J]. 中国科技信息 2017(08)

- [7].基于3D打印技术树脂蜂窝复合材料夹芯结构的力学性能研究[J]. 纤维复合材料 2016(04)

- [8].复材夹芯结构连接设计研究[J]. 科技视界 2016(16)

- [9].近场水下爆炸作用下金属夹芯结构的动响应分析[J]. 船舶 2016(03)

- [10].薄蜂窝复合材料夹芯结构侧压性能研究[J]. 科学技术与工程 2014(34)

- [11].Z向增强泡沫夹芯结构的制备技术研究[J]. 材料开发与应用 2012(01)

- [12].复合材料泡沫夹芯结构低速冲击损伤研究[J]. 航空工程进展 2011(04)

- [13].蛋壳夹芯结构的变形机制及力学性能[J]. 北京航空航天大学学报 2009(02)

- [14].金属正交波纹夹芯结构的动态压缩响应[J]. 爆炸与冲击 2020(01)

- [15].大面积复合材料蜂窝夹芯结构变形浅析[J]. 科技创新导报 2019(08)

- [16].球形密闭夹芯结构在内爆载荷作用下的响应分析[J]. 力学与实践 2018(03)

- [17].多层双曲蜂窝夹芯结构胶接技术研究[J]. 中国胶粘剂 2020(11)

- [18].改进V-型复合材料褶皱夹芯结构的制备及压缩性能[J]. 复合材料学报 2014(02)

- [19].玻璃钢夹芯结构真空导入树脂流动特性分析及验证[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2020(10)

- [20].复合材料泡沫夹芯结构低能量冲击损伤特性模拟仿真[J]. 纤维复合材料 2018(02)

- [21].复合材料夹芯结构的数字化敲击检测技术研究[J]. 航空制造技术 2018(03)

- [22].复合材料夹芯结构研究现状及其在船舶工程的应用[J]. 舰船科学技术 2018(03)

- [23].泡沫夹芯复合材料领域专利技术综述[J]. 化工管理 2018(27)

- [24].三种复合材料夹芯结构在弯曲载荷下破坏行为研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(04)

- [25].高温载荷下金属蜂窝夹芯结构的相变和塑性分析[J]. 复合材料学报 2013(06)

- [26].多功能夹芯结构复合墙体技术与应用研究[J]. 建设科技 2014(02)

- [27].复合材料蜂窝夹芯结构低速冲击位置识别研究[J]. 振动与冲击 2012(02)

- [28].双层蜂窝夹芯结构自由振动特性分析研究[J]. 机械强度 2018(05)

- [29].修复方式对蜂窝夹芯结构弯曲性能的影响[J]. 玻璃钢/复合材料 2012(04)

- [30].铝蜂窝夹芯结构的数字成像检测研究[J]. 失效分析与预防 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e1b9ed9b4a4efa9794edcffa.html