# 对地电容电流论文_李一博

导读:本文包含了对地电容电流论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电容,电流,弧线,电网,系统,过电压,相电压。

### 对地电容电流论文文献综述

李一博[1]（2019）在《基于柔性全补偿消弧装置的配电网对地电容电流测置技术研究》一文中研究指出随着电网的智能化发展,如何利用智能化设备识别故障并自动消除故障,使电力系统安全稳定运行,已经成为当前电力工作者的主要研究方向。对于电力系统中最常见的单相接地故障,其消除方法与中性点接地方式密切相关。在众多中性点接地方式中,经消弧线圈接地系统在发生接地故障时,消弧线圈能对容性电流作出补偿,在一定程度上减少残流大小,另一方面,此种接地方式还能降低故障相电压恢复速度。由于其灭弧效果显着,可以有效降低故障发生概率以及由其引发的各类危害的风险,保护电网及设备安全,故而在国内被广泛应用。中性点经消弧线圈的接地方式,根据其工作特点又称为谐振接地。电网正常运行时,消弧线圈与对地电容所构成回路,可等效为串联回路,符合基尔霍夫电压定律,所以也称为电压谐振原理。接地故障情况下,电网可等效为并联回路,符合基尔霍夫电流定律,故也称为电流谐振原理。要想在发生接地故障时,消弧线圈能够达到快速有效补偿、使接地电弧快速自熄的效果,准确测量当前运行方式下的电容电流是不可缺少的一部分,测量结果的准确性将直接影响消弧线圈的调谐和补偿效果。现阶段,各专家学者提出过多种测量对地电容电流的方法,但在实际应用中都不能达到理想的效果,甚至许多尚处于理论分析的层次。因此,本文在前人努力成果的基础上,结合现代技术的发展,提出基于柔性全补偿消弧装置的电容电流测量方法,并通过仿真模型进行验证。本文首先对中性点接地方式以及消弧线圈补偿原理做了认真研究,并对多种电容电流测量方法总结分析,指出各测量方法存在的局限性以及适用范围。其次对柔性全补偿消弧装置基本结构和原理进行深入学习,着重研究了其中的逆变补偿部分,并提出将其运用在叁相不平衡零序电流补偿的观点。最后运用扫频法对电网电容电流进行测量,以不平衡系统零序电流补偿的方法,改善系统不平衡程度,扩大扫频法适用范围,进一步提高电容电流的测量准确度。经仿真验证了所提方法的可行性,其结果显示测量效果良好。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2019-03-01）

侯海波[2]（2016）在《电解铝企业10kV配电系统对地电容过电流分析及防范措施》一文中研究指出电解铝企业配电系统由于是全电缆线路,随着电缆运行年限增长,电缆单相接地故障呈逐渐上升趋势,由于10kV配电系统对地电容过电流,在10kV配电系统发生单相接地时,由于系统电容电流大而造成烧PT爆保险,严重影响配电系统的安全运行。下面通过实例,分析电解企业10kV配电系统单相接地对地电容电流超标的危害,并介绍故障处理程序及解决办法。(本文来源于《变频器世界》期刊2016年06期）

姜楠,李随朝[3]（2015）在《非有效接地电力系统对地电容电流的测试方法的研究》一文中研究指出为了解决6~35 kV非有效接地电力系统对地电容电流的精确测量问题,文中介绍了一种利用配电网电容电流测试仪在叁相电压互感器开口叁角处通过异频法进行测量,将测量的两次数据(PT空载和PT带线路负载)进行差值计算的方法,从而来确定6~35 kV非有效接地电力系统的电容电流。通过对电厂6~35 kV配电网的19条线路进行在线测量,并对试验数据进行分析、试验方法进行验证以及对部分线路进行改造,改造后的结果证明了该方法的可行性和准确性。(本文来源于《高压电器》期刊2015年07期）

董浩,聂海龙,刘伯颖,朱天曈,高建森[4]（2015）在《谐振接地电网对地电容电流测量系统》一文中研究指出谐振接地电网即中性点经消弧线圈接地的电网,这种电网的特点是可利用消弧线圈对电网电容电流进行补偿,而补偿电流的大小取决于电容电流的大小,故需对电容电流进行测量。为了提高测量的准确性与实时性,本文设计了电网对地电容电流自动测量系统。系统由基于AT89C51单片机的控制与信号处理电路、(本文来源于《电气时代》期刊2015年03期）

杨杉,刘力,黄晓景[5]（2014）在《核电厂中压厂用电中性点不接地系统对地电容电流的研究》一文中研究指出在国内外标准中,不接地厂用电系统对地电容电流的限值数值为≤10 A。标准中限制电容电流是为了加快电弧熄灭,降低电弧过电压的持续时间,而并不是防止电弧的产生。电弧过电压的危害与过电压的倍数、发生频率和持续的时间有关。当系统设备存在绝缘薄弱点时,电弧过电压可能导致电气设备中绝缘薄弱点击穿,造成多点短路事故。电缆接头、附件以及电动机的绕组都是绝缘薄弱点。设置消弧线圈可中和系统的电容性接地电流,达到快速消弧的目的;使用浇注母线可显着降低输电线路的对地电容电流值,对设备更安全。(本文来源于《核动力工程》期刊2014年06期）

林凌,刘明光[6]（2014）在《基于变频信号法的一种对地电容电流检测系统》一文中研究指出现有的基于变频信号法的对地电容电流检测系统多采用PWM逆变的方式作为扫频信号源,在应用中受到较多制约。对对地电容电流检测系统进行重新设计,检测系统的测量单元采用双单片机模式,信号源部分使用单片机控制DAC芯片作为数控信号源,经模拟实验验证在该应用中其性能优于传统的PWM逆变方式扫频信号源。相位测量部分由C8051F20片上系统兼顾相位检测与通信功能,上位机软件基于C/S构架搭建。该检测系统测量一次电容电流的时间不超过10 s,经现场实验验证了样机的测量误差在±2%以内,可直接应用于中压配电网的预调式消弧线圈,进一步设计后可应用于随调试消弧线圈。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2014年23期）

张忠锋,王伟,列剑平[7]（2014）在《吉林省配电系统对地电容电流现状况与治理》一文中研究指出随着城市变化,特别是城区内的中压配电网快速发展,变电站设计的消弧线圈补偿容量明显滞后于系统电容电流的增加,对电网运行造成安全隐患,为提高电力系统安全吉林省电力有限公司开展了配电系统对地电容电流调查分析与综合治理工作,其目的是有效解决在电网发展时消弧线圈的增容问题,为系统安全稳定运行提供了保障。(本文来源于《发挥科技支撑作用深入推进创新发展——吉林省第八届科学技术学术年会论文集》期刊2014-11-25）

魏巍,潘思岑,关乃夫,徐冰[8]（2013）在《风电场集电线对地电容电流的准确测量》一文中研究指出针对白城地区风电场大规模接入系统的现状,根据国家电网公司关于风电场集电线路应采用经接地电阻或消弧线圈接地方式的规定,阐述了准确测量风电场汇集线路对地电容电流,对于选择适当消弧线圈容量的重要性,并提出了准确测量风电场汇集线系统对地电容电流的方法。(本文来源于《吉林电力》期刊2013年05期）

王永昌[9]（2013）在《煤矿高压电网对地电容电流测算分析》一文中研究指出煤矿高压电网在运作的过程中会受到许许多多故障的影响,比如:单相接地故障。单相接地故障会严重的干扰煤矿高压电网的供电安全。目前,矿井电缆网络的处于高速发展的阶段,因此对地电容电流的要求也越来越高,这就需要准确快速地计算出电网对地电容电流。本文主要对煤矿高压电网对地电容电流的实用计算方法进行介绍,同时对某矿6kV单相接地电容电流进行计算,最后和实测值进行比较。(本文来源于《中小企业管理与科技(上旬刊)》期刊2013年10期）

芦冬坤,柴新[10]（2012）在《对地电容电流测试原理及方案》一文中研究指出在深入分析对地电容电流测量方法基础上,以保定电网公司为例,给出了实际中采用的GW-2005遥控型便携式电容电流测试仪的基本原理及使用条件。最后给出了保定电网公司市区变电站实测电容值及电容电流值。对消弧线圈的装设提供了依据。(本文来源于《电气开关》期刊2012年06期）

### 对地电容电流论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电解铝企业配电系统由于是全电缆线路,随着电缆运行年限增长,电缆单相接地故障呈逐渐上升趋势,由于10kV配电系统对地电容过电流,在10kV配电系统发生单相接地时,由于系统电容电流大而造成烧PT爆保险,严重影响配电系统的安全运行。下面通过实例,分析电解企业10kV配电系统单相接地对地电容电流超标的危害,并介绍故障处理程序及解决办法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 对地电容电流论文参考文献

[1].李一博.基于柔性全补偿消弧装置的配电网对地电容电流测置技术研究[D].华北水利水电大学.2019

[2].侯海波.电解铝企业10kV配电系统对地电容过电流分析及防范措施[J].变频器世界.2016

[3].姜楠,李随朝.非有效接地电力系统对地电容电流的测试方法的研究[J].高压电器.2015

[4].董浩,聂海龙,刘伯颖,朱天曈,高建森.谐振接地电网对地电容电流测量系统[J].电气时代.2015

[5].杨杉,刘力,黄晓景.核电厂中压厂用电中性点不接地系统对地电容电流的研究[J].核动力工程.2014

[6].林凌,刘明光.基于变频信号法的一种对地电容电流检测系统[J].电力系统保护与控制.2014

[7].张忠锋,王伟,列剑平.吉林省配电系统对地电容电流现状况与治理[C].发挥科技支撑作用深入推进创新发展——吉林省第八届科学技术学术年会论文集.2014

[8].魏巍,潘思岑,关乃夫,徐冰.风电场集电线对地电容电流的准确测量[J].吉林电力.2013

[9].王永昌.煤矿高压电网对地电容电流测算分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2013

[10].芦冬坤,柴新.对地电容电流测试原理及方案[J].电气开关.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e1e29784e3c0439190405cc6.html