# 基于光声谱法的无创血糖在体检测

### 论文摘要

为了实现血糖无创在体检测,解决测量灵敏度低、激励源波动影响大、病患体温干扰严重等难题,本文提出一种基于温度补偿的差动光声测量方法,该方法可以大幅度抑制温度的影响。采用两个相同的光声池分别容纳被测血液和纯水,分别获取测量光声信号和参考光声信号。首先,改变两个光声池的液体温度,测定两路光声信号的温度系数;然后,分别对两路光声信号进行温度补偿和修正,消除温度的影响;最后将两路光声信号进行比值处理,抑制光源强度波动的影响。在此基础上,本文还使用组织工程皮肤安体肤来模拟人体皮肤环境,探究皮肤对激光和光声信号的透过性。测试结果表明,低浓度下葡萄糖光声信号强度和浓度的线性拟合直线的拟合度可以达到0.970 6,证实了这种方法在实际应用中的可行性;模拟皮肤的不同位置对激光的穿透率不同,平均透光率为53.88%,皮肤对光声信号的平均透过率为94.50%。本文的研究结果可为血糖在体无创检测的实现提供有益借鉴。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 测量原理

- 2.1 光声信号强度与浓度的关系

- 2.2 光声信号温度误差补偿原理

- 2.3 差动光声测量原理

- 2.4 皮肤的光声特性分析

- 3 测量实验与结果

- 3.1 实验系统的组成

- 3.2 血糖浓度测试

- 3.2.1 光声温度系数测定

- 3.2.2 血糖浓度差动光声测量

- 3.2.3 温度补偿后的血糖浓度差动光声测量

- 3.3 皮肤光声特性测试

- 3.3.1 皮肤对激光的透过性

- 3.3.2 皮肤对光声信号的透过性

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕鹏飞,陆志谦,何巧芝,王倩,赵辉

关键词: 光声光谱,葡萄糖浓度,温度补偿,差动,血清,模拟皮肤

来源: 光学精密工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技

专业: 化学,临床医学

单位: 上海交通大学仪器科学与工程系

基金: 国家自然科学基金资助项目(No.U1637108,No.61873168)

分类号: R446.1;O657.3

页码: 1301-1308

总页数: 8

文件大小: 415K

下载量: 244

### 相关论文文献

- [1].缓冲气体对光声光谱法气体检测的影响[J]. 激光技术 2020(01)

- [2].相对湿度对光声信号的影响研究[J]. 光学学报 2017(02)

- [3].多波长光声信号的时域与频域比较[J]. 激光技术 2016(06)

- [4].微弱气体光声光谱监测光声信号影响因素分析[J]. 重庆大学学报 2011(02)

- [5].无创血糖检测光声信号的特征提取[J]. 电子设计工程 2015(15)

- [6].钢板激光光声信号低频特性分析[J]. 科技信息 2009(25)

- [7].基于字典学习的稀疏角度采样光声信号重建[J]. 光学学报 2018(11)

- [8].基于相衬解调的实时光声成像系统[J]. 激光与光电子学进展 2016(07)

- [9].双细胞光声信号的有限元分析[J]. 应用声学 2020(05)

- [10].X射线光声成像的信号检测与仿真[J]. 深圳大学学报(理工版) 2018(03)

- [11].基于光声信号的高铁钢轨表面缺陷检测方法[J]. 物理学报 2016(03)

- [12].多组分固体粉末的光声检测[J]. 激光与光电子学进展 2010(05)

- [13].活体白鼠脑血管时域光声成像的实验研究[J]. 医疗卫生装备 2009(12)

- [14].高灵敏度小型化红外光声气体传感系统[J]. 传感器与微系统 2011(02)

- [15].基于光声频谱检测食用油优劣性的装置[J]. 科技传播 2014(09)

- [16].光声信号的双谱分析方法研究[J]. 物理学报 2013(08)

- [17].血管内光声成像的研究进展[J]. 中国生物医学工程学报 2015(02)

- [18].光声信号亚波长成像分辨率的分析与实现[J]. 科学技术与工程 2018(36)

- [19].血管内光声图像的建模与仿真[J]. 声学学报 2016(06)

- [20].生物组织中强度调制的连续激光激发的光声信号影响因素研究[J]. 中国激光 2011(11)

- [21].NO分子光声光谱的理论分析[J]. 光谱学与光谱分析 2010(02)

- [22].聚吡咯纳米粒造影剂的初步研究[J]. 临床超声医学杂志 2015(04)

- [23].多种光声成像方法研究[J]. 激光与光电子学进展 2012(02)

- [24].基于互相关与混沌检测相结合的光声信号检测方法[J]. 电力自动化设备 2008(03)

- [25].光声光谱技术在多组分气体浓度探测中的应用[J]. 光子学报 2017(06)

- [26].基于滤波反投影算法的血管内光声图像重建[J]. 中国生物医学工程学报 2016(01)

- [27].基于FPGA控制驱动振镜扫描与数据采集设计[J]. 电子测量技术 2016(04)

- [28].噪声对光声气体检测系统影响的研究[J]. 电脑知识与技术 2013(18)

- [29].基于维纳滤波反卷积的光声成像[J]. 光学学报 2009(07)

- [30].利用压电光声光谱测量镁掺杂氧化锌薄膜的光吸收特性[J]. 光谱实验室 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e1f879392e769f17d496e1a6.html