# 试分析建筑防火技术在民用建筑设计中的运用

正鼎国际建筑设计有限公司安阳分公司河南安阳455000

摘要：在建筑防火设计中，设计人员应当结合实际情况，认识到建筑防火设计的重要性，加强建筑消防供水、防排烟，电气防火，灭火器材等都应当考虑到设计中。保证用户的生命财产安全，建筑设计的过程中，需要保证火灾发生时，能够在最短的时间内扑灭，阻止火势的蔓延，为人员的疏散提供更长的逃生时间。

关键词：建筑防火技术；民用建筑设计；运用

1建筑火灾的特点

1.1火灾蔓延方式多，速度快

建筑物的高度越高受到气压和风速的影响越大，当气流迅速流动时，一个很小的火花就会引起建筑物的火灾。在建筑物的内部还有着很长的垂直管道，例如电梯井、管井、电缆槽和排气管等，一旦建筑物的内部发生火灾时，火焰会沿着垂直管道迅速的向上蔓延。火灾的发生和天气有着很大的关系，如果天气仅仅是刮风，没有下雨，那么火灾的蔓延速度会更加的迅速，造成严重的后果。

1.2竖直管井数量较多，容易出现烟囱效应

在建筑物的内部会有很多的装饰材料，这些装饰材料大部分属于易燃产品，在火灾发生时，建筑物内部的楼梯、电梯井、排气通道、电缆坑等垂直竖井，竖井就像是烟囱一样，会出现叠加效应，气流的速度会加快，造成火势更加的凶猛，蔓延的速度更加迅速。

1.3人员过度集中，疏散困难

高层建筑物的主要交通工具是电梯，但是在火灾发生时，电梯会停止运行，那么建筑物当中唯一的疏散的设施是楼梯，有研究人员做过专门的调查，发现50层楼的人疏散事件需要两个小时，而且疏散速度会严重的影响伤亡的数量。因此在设计建筑物时，应当要进行充分的考虑，保证人员在火灾中的安全。

2在运用建筑防火技术时所存在的问题

2.1所用到的材料不满足相关的标准

针对这方面的问题，具体可以从以下几个方面来进行分析：①在民用建筑的防火性能方面，与建筑材料的质量是具有着十分密切的联系的。但是，在现在的社会中，由于建筑材料市场质量参差不齐，某些管理人员为了得到更多的经济效益，就会故意去选择一些质量不好但是价格便宜的建筑材料，从而导致民用建筑防火性能无法达到要求，从而对人们的日常生活造成威胁；②某些企业之前在购买建筑材料的时候，没有加强对应用需求、剩余量等方面的分析，从而导致材料的购买量过多，只得存储起来。但是在保存时，又没有做好相应的防范措施，导致材料的质量受到影响。在应用这些建筑材料时，某些员工也没有注重对材料质量的再次分析，从而导致这些质量不合格的材料被用到民用建筑设计中，从而影响到民用建筑的防火性能。

2.2在开展防火设计方面还存在不合理的现象

主要可以从以下几点来进行分析：①在当前社会中，虽然国内在民用建筑方面所设置的防火管理体系还不够完善，但是相关的防火标准和设计规范却还是存在的。只不过，某些建筑企业在开展防火设计时，却没有严格地按照这些规范来进行设计，或者是没有全面地理解相关的规范，从而导致防火设计不合理，进而影响到民用建筑的防火性能；②在经济大力发展的背景下，各种电气设备也开始广泛地出现在人们的生活当中。而这，也就会导致用电负荷过大。但是，在开展民用建筑设计时，某些设计人员却没有加强电气火灾的重视，从而导致设计存在问题。而这，也会导致民用建筑存在着较高的安全隐患。

3在民用建筑设计中提高建筑防火技术应用效果的对策

3.1设计时要合理选择建筑材料

从我国当前民用建筑发生火灾的情况来看，很多建筑物使用的材料燃点过高，这样很容易被温度或者是明火影响，而出现燃烧的情况。很多设计人员在设计阶段，并没有充分地考虑到建筑材料的防火性能，使得一开始建筑物的设计就存在安全隐患。同时，由于建筑物材料的内部包含有很多复杂的物质，一旦发生火灾，将会产生大量的有毒气体，严重威胁到人们的生命安全。针对以上提出的问题，设计人员在开展设计工作的过程中，一定要事先做好调查研究，明确民用建筑施工需求和使用需求，并根据调查结果合理的选择施工材料，要选择防火性能强且质量等级高的材料，这样才能够从源头上来控制火灾隐患的发生，并且能够确保民用建筑后期施工和使用之后的防火。

3.2民用建筑防火设计中的安全疏散问题

需要注意的是，在设计疏散距离的时候，必须要符合《建筑防火设计规范》，同时还需要根据民用建筑施工建设的具体要求进行合理的设计，具体来讲，必须要满足以下要求。首先，在进行民用建筑防火设计时，民用建筑中的公共活动空间的安全疏散距离要控制好，最近疏散口的最短距离要控制在三十米以内，房间最远点和疏散口的距离需要控制在十五米以内。虽然说这两个距离在建筑防火设计规范中并没有明确的规定，但是必须要引起设计人员的高度注意。其次，在设置房间内部和房门距离的时候，需要将二者的距离控制在走廊两侧最大间距范围之内，如果建筑物的内部存在自动喷水灭火器，则可以将二者之间的距离适当的加宽，但是不能够超过四分之一。对于丁字形等特殊的情况，设计人员在进行防火设计的时候，则需要对两个安全出口的距离进行合理地把握，如果有袋形走道，对于其长度需要加倍进行计算。

3.3设计好民用建筑的防烟区和防火区

防烟区和防火区是民用建筑设计中的两个重要区域，设计人员需要根据实际要求科学设定。根据《高层民用建筑设计防火规范》中的相关规定，如果建筑物房间的净高不超过六米，则需要设计挡烟垂壁，并且要划分防烟分区，并保证各个防烟分区的面积在五百平方米以内，且要区分好防烟分区和防火分区的范围，严禁出现跨区域的情况发生。在确定防火分区的时候，则需要合理的设定防火分区的面积，并且需要在充分地考虑到防烟分区设置的基础上开展这一工作。在进行地下车库相关设计的时候，要根据具体的情况设置排烟系统，并且要保障防烟面积在两千平方米以内。如果高层建筑物内部的固定扇窗房间、无窗户房间以及超过二十平方米的无自然排烟管道房间，设计人员在进行设计的时候，都必须要设计好防火区和防烟区，这样能够提升民用建筑的防火性能，降低火灾发生的概率。

3.4合理利用防火技术手段，提升设计的科学性和合理性

首先，在设计的时候，要重视建筑结构的防火设计。一些设计人员过分地追求建筑结构的美观性和实用性，而却忽视结构的安全性和防火性能，因此说，设计人员在进行防火设计时，必须要重点关注建筑结构的防火设计工作。其次，在进行防火设计时需要注重细节问题。例如，民用建筑物中的防火墙不能够设置在L型或者是U型的高层建筑内拐角的位置，如果特殊情况下必须要设置在这一位置，必须要保证拐角位置的两个墙之间门窗最近边缘间的距离在四米以外。如果一个墙装有乙级防火窗，对于距离的强制性要求就可以降低。再如，对于民用建筑物楼层当中的管道井，需要每隔两层或者是三层就要设置分隔材料，如果说整个民用建筑物的高度超过了一百米，则需要在每一层都设置分隔材料，以更好的保障建筑物的防火性能。除此之外，在民用建筑设计的时候，对于封闭的楼梯间，需要设置通向公共楼梯间的通道，这样可以确保消防楼梯在每一层都能够停留。

结束语：

总而言之，在现代社会中，积极地提高民用建筑的防火性能，已经成为了人们十分关注的问题。而在开展民用建筑设计工作中，要想充分地发挥出建筑防火技术的作用，那么也应该从各个角度来做好把控。

参考文献：

[1]吕洁.浅析民用建筑设计中建筑防火技术标准化的运用[J].居舍，2019（09）：101.

[2]韩培培.聂文宝.浅议智能化民用建筑设计中建筑防火技术的运用[J].智能建筑与智慧城市，2018（07）：29-30.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e1f9f17025ab2a7de471e784.html