# 高压下SnS纳米片的结构及电输运性质研究

### 论文摘要

在石墨烯被报道其内部含有独特的层状结构以后,具有类似结构的IV-VI族二维层状半导体材料吸引了人们广泛的研究兴趣。硫化亚锡（Sn S）作为IVVI族化合物中极具代表性的半导体材料之一,引发了科学家们的研究热潮。本文选取应用直流电弧等离子体放电方法合成的少层Sn S纳米片作为研究对象,通过X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）和透射电子显微镜（TEM）对样品在常压时的结构和形貌进行了表征。通过对其高压原位拉曼光谱（Raman spectroscopy）和高压同步辐射X射线衍射光谱的分析,研究了Sn S纳米片在高压下的结构性质。通过高压原位室温电阻率、高压原位变温电阻率以及高压原位Hall效应的测量,对其在高压下的电输运性质进行了系统的研究。探索压力对Sn S纳米片结构及电输运性质的调控作用。具体的研究成果如下:1、我们通过直流电弧等离子体放电方法成功合成了少层Sn S纳米片。利用SEM和TEM对Sn S纳米片的形貌进行了表征,得知Sn S纳米片样品的平均长度和宽度为400-500nm,平均厚度为20-30nm。利用X射线衍射技术对其常压结构进行了表征,结果表明Sn S纳米片为正交结构具有Pnma对称性的单晶粉末样品。通过对其高压原位拉曼光谱及高压原位同步辐射X射线衍射光谱的分析,发现Sn S纳米片在3.0GPa时发生压致正交结构（Pnma）→正交结构（Cmcm）的二阶连续等结构相变,在13.0GPa时发生由正交结构（Cmcm）→单斜结构（P21/C）的一阶结构相变。2、通过高压原位直流电阻率实验,我们发现在整个压力范围内Sn S纳米片电阻率随压力增加而减小。在3.0GPa和12.0GPa处,Sn S纳米片电阻值均发生不连续变化,我们把两次不连续变化归因于结构相变。值得注意的是,相比于体材料Sn S（相变压力点约为12.6GPa和18.2GPa）,Sn S纳米片两次相变的压力点均提前了,其中第一个相变压力点提前9.6GPa,第二个相转变压力点提前6.2GPa。结构相转变的差异可以归因于Sn S纳米片微观尺寸效应以及其层状形貌所具有的特殊表面和界面结构。卸压后Sn S纳米片电阻率基本恢复到原来的数量级,说明其相变过程是可逆的。过高压原位霍尔效应测量系统研究了压力对Sn S纳米片样品电输运性质的影响。霍尔系数（RH）始终为正值,这表明在整个压力区间内Sn S纳米片中起主要传导作用的载流子是空穴。电输运参数如电阻率、霍尔系数、载流子浓度和载流子迁移率等在3.0GPa和12.4GPa左右都发生了明显的不连续变化,这些变化归因于结构相变。3、通过高压原位变温电阻率测量实验,通过数据分析得出Sn S纳米片在常压到7.0GPa电阻率随温度的升高呈下降趋势,可判断在此压力区间内Sn S纳米片表现为明显的半导体特性。到8.0GPa时,Sn S纳米片的电阻率随着温度的升高呈上升趋势,表现为金属特性。对比霍尔效应测量结果,我们发现该金属或半金属相为“坏金属”,以空穴导电为主。我们给出了半导体Sn S纳米片的激活能随压力的依赖关系来反映其杂质能级随压力变化情况。此外,我们还发现:与Sn S体材料数据对比,Sn S纳米片金属化相变点也提前2.3GPa,在高压下展示出极强的尺度效应。

### 论文目录

- 中文摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米材料简介

- 1.1.1 纳米材料的定义和分类

- 1.1.2 纳米材料的性质

- 1.1.3 二维纳米材料

- 1.2 过渡金属硫化物概况及研究背景

- 1.3 高压原位电输运性质研究的意义

- 1.4 论文的选题目的和意义

- 1.5 论文各部分主要内容

- 第二章 实验及表征技术

- 2.1 高压原位拉曼散射光谱测试技术

- 2.2 高压原位同步辐射XRD光谱测试技术

- 2.3 扫描电子显微镜

- 2.4 透射电子显微镜

- 2.5 高压原位电学实验技术

- 2.5.1 高压原位电学测量微电路的集成

- 2.5.2 高压原位直流电阻率的测量方法

- 2.5.3 高压原位Hall效应的测量方法

- 2.5.4 变温条件下基于DAC的电阻率测量方法

- 2.6 本章小结

- 第三章 高压下SnS纳米片结构性质的研究

- 3.1 SnS研究背景及研究概况

- 3.2 SnS纳米片常压结构及形貌表征

- 3.3 高压下SnS纳米片的结构研究

- 3.3.1 SnS纳米片的高压原位Raman光谱分析

- 3.3.2 SnS纳米片的高压原位同步辐射XRD光谱分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 高压下SnS纳米片电输运性质的研究

- 4.1 常温条件下SnS纳米片的高压原位电阻率测量

- 4.2 常温条件下SnS纳米片的高压原位Hall效应测量

- 4.3 SnS纳米片高压原位变温电阻率的测量

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 作者简介及科研成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 刘春明

导师: 刘才龙

关键词: 纳米片,高压,结构相变,电输运性质,尺度效应

来源: 吉林大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,材料科学

单位: 吉林大学

分类号: O521;TB383.1

总页数: 63

文件大小: 3733K

下载量: 58

### 相关论文文献

- [1].聚合物涂覆硅纳米片可望取代石墨稀[J]. 中国粉体工业 2017(02)

- [2].超声波剥离法制备六方氮化硼纳米片[J]. 绝缘材料 2019(12)

- [3].熔融盐法制备富氧空位TiO_2纳米片及其光催化性能[J]. 化学通报 2020(03)

- [4].二硫化钼纳米片用于修饰微生物燃料电池阳极的研究[J]. 水处理技术 2020(02)

- [5].氢氧化铝纳米片:结构依赖性癌症化疗药物的储运（英文）[J]. 无机材料学报 2020(02)

- [6].二维纳米片层孔洞化策略及组装材料在超级电容器中的应用[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [7].微波水热剥离制备高结晶六方氮化硼纳米片[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [8].二硫化钼纳米片制备技术研究进展[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [9].碳化钼/碳纳米片复合材料的制备及析氢性能研究[J]. 应用化工 2020(02)

- [10].熔融盐对氧化锆纳米片合成的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(04)

- [11].石墨相氮化碳纳米片汞离子荧光传感器的制备[J]. 闽南师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [12].基于液相剥离硼纳米片的全光调制和逻辑门研究（英文）[J]. Science Bulletin 2020(12)

- [13].多孔碳纳米片的制备及其在电化学领域的应用研究进展[J]. 合成纤维工业 2020(02)

- [14].锰掺杂二氧化钛纳米片为正极催化剂制备高性能锂空气电池（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [15].单个氮化碳纳米片电化学发光成像监测细胞分泌铜离子[J]. 中国科学:化学 2020(05)

- [16].水溶性高质量二维材料纳米片的制备及其表征[J]. 人工晶体学报 2020(01)

- [17].石墨烯/金属硫化物纳米片的通用制备技术及其光催化性能的研究[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [18].二维生物质炭纳米片材料的合成研究进展[J]. 合成化学 2020(06)

- [19].富含缺陷的(Ni-Co)O_x-NiCo_2S_4三维异质纳米片的制备及氧析出性能研究[J]. 电子元件与材料 2020(07)

- [20].植物多酚在金纳米片成核与生长中的作用[J]. 南昌工程学院学报 2020(04)

- [21].二维疏水铜基纳米片的合成及在硫醚类化合物催化氧化中的应用[J]. 化学学报 2020(09)

- [22].辉钼矿纳米片在湿法冶金和环境治理中的应用研究进展[J]. 金属矿山 2020(10)

- [23].新型二维材料碳化钛纳米片光限幅特性研究[J]. 红外与激光工程 2019(11)

- [24].金纳米片的制备[J]. 化工技术与开发 2018(03)

- [25].二硫化钼纳米片的制备及其研究进展[J]. 科学技术创新 2018(07)

- [26].类石墨相氮化碳纳米片的制备研究进展[J]. 化学通报 2018(05)

- [27].二硫化钨纳米片的制备及其在锂(钠)离子电池中的研究现状[J]. 现代化工 2018(10)

- [28].氮化硼纳米片制备方法研究进展[J]. 功能材料 2016(12)

- [29].产业化制备石墨烯纳米片研究进展[J]. 新型工业化 2017(01)

- [30].一步法制备单层二硫化钼纳米片[J]. 广东化工 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e2613ac003046768db71e8f6.html