# 土地整治项目规划设计中水资源平衡分析

关键词：土地整理；规划设计；水资源；平衡分析

1.引言

土地整理指的是在水资源缺乏的状况下或者人口多土地少，但是以农业生产为主要收入的地区，根据土地利用规划以及城市规划的目标与用途，区域先进行项目的申报，再由上级单位进行审核，通过招投标的方式以确定施工的单位，对土地的使用状况进行调整与改革、综合整治，增多可以耕地的土地面积，以进一步提高土地的质量，这样就能够提升土地的利用率以及生产率，使人们的生活、生态以及土地环境得到改善。

水资源平衡分析属于土地整理的基础以及条件，只有完全了解土地整理项目区的资源利用率，才能根据项目区的具体情况采取相应的措施，以全面提升土地的利用率，使其经济、社会以及生态效益都达到了最大化效果。本文对辽宁省某土地整理项目进行分析与阐述，对水资源平衡分析的要点以及具体方法进行了具体说明。

2.项目区水文地质概况

项目区陆地总面积为14.8万平方公里，占据了中国总陆地面积的百分之一点五。在陆地总面积中，其中山地占了8.8万平方公里，是总面积的59.5%；平地则有4.8万平方公里，占32.4%；水域以及其他面积是1.2万平方公里，占8.1%。

项目区的地形概貌主要为“六山一水三分田”。地理形势主要是自北向南，自东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分布在东西两侧，向中部平原下降，呈现出马蹄形并且向渤海倾斜。辽东、辽西两侧都是平均海拔为800米和500米的山地丘陵；中部则是平均海拔为200米的辽河平原；辽西渤海沿岸是狭长的海滨平原，称“辽西走廊”。

项目区水资源分布会因为气候、水文、地理状况、底层岩性的影响，主要分布在漫滩、冲洪积阶地以及坡地的前缘。地下水类型主要是松散堆积的孔隙潜水，具体可以分成冲洪积砂砾卵石含水层以及坡洪积混土砂砾卵石含水层两类。

项目区分布于蹦河流域，全河长约71.23ｋm，平均比下降了百分之二点八二。境内流域面积为59万亩，河流长约35ｋm，年径流量为63.9万m3。洪水季节大多出现在六、七、八月份，最大洪水位1.1m，最高水位流量288m3/s，河水方向由南向北。

项目区内迳流量系主要是因为降雨形成的，因为项目区的地理、地貌特点以及地形特点等原因，整年降水量的波动比较明显；多年来平均降水量有466.00mm，一年中降水量的分布不是很均匀，而降雨主要集中在六到九月。区内虽然有河流流过，但是由于缺乏控制性的拦蓄工程，所以迳流水不能被人们所使用。

项目区的地下水量很充分，冲洪积最大厚度可以借助曲线来表示，最深大约为40m，最浅则约为25m，平均厚度就约为30m。属于第四系孔隙潜水区，主要组成因素是亚粘土以及砂砾卵石，含水层岩性属于砂砾卵石，夹杂着些许亚粘土夹层，主要是由花岗岩构成，水位埋深为十到十五米，属于区内地下水层潜水种类。水质主要是重碳酸钙型，矿化度为0.2～0.5g/L，一般被人们用作灌溉，单井涌水量主要是50－70m3/h。

3.项目区灌溉水源分析

境内一共有大小河流三百多条，其中流域面积大于5000平方公里的一共有十七条，在1000—5000平方公里的则有三十一条。具有代表的是辽河、浑河、大凌河、太子河、绕阳河以及中朝两国共有的界河鸭绿江等，这些就构成了辽宁省的主要水系。辽河属于项目区第一大河流，全长总共为1390公里，境内河道长约480公里，流域面积为6.92万平方公里。项目区的大多数河流从东、西、北这几个方向流向中南方向的海洋。项目区的河流水文特点是河道比较平坦，含沙量比较多，年内的分配不均匀，泄洪能力不高，经常发生洪涝。

项目区灌溉水组成因素是地表水以及地下水资源量。项目区是蹦河流域地带，河流虽然是径流，但是缺少控制的方法，不能被人们所利用，所以该项目区的灌溉水源都是通过机电井进行地下水的采集。

3.1地面径流

项目区蹦河段流域面积有211.94km2，这几年来平均径流量为408.56m3。该区域虽然有径流经过，但是水流不是很急，所以不能被人们用于农田灌溉。

3.2河川径流

蹦河流域面积共有969.03km2，河流长为71.23km，几年来平均径流量有1868.01万m3，其中百分之七十五频率下径流量是1170.59万m3，可以利用的地下水容量为2971.82万m3，虽然这几年旱灾不断，但是这条河流属于唯一未断流的河流。

项目区处于蹦河流域中下游漫滩地以及阶地中，水资源容量很充沛，地质结构属于第四个等级，厚度约为20－43.5m，水位埋深为2.7－16.6m，渗透系数是20－187.9m/d。

3.3地下水

项目区地下水大多是空气中的降水所形成，大多数是以6-9月为降雨频发时期，地下水位会大幅度地提升，而3-4月则为冰雪融化的阶段，在这个时期地下水上升不是很大，项目区可以储蓄水的容量很大，渗入的降水中，有一些降水会直接变为地下水，剩余的就转化成河水后和蹦河中的地下水互为补充的关系。地下水的主要河流为径流为地下径流，从河谷两边地理位置比较高的地方向河谷流去，蹦河的河道平均比下降了百分之二点八二，水力的坡度比较大，地下水径流的环境比较好。区内地下水排泄可以分成垂直排泄以及下游径流排泄这两大类型，其中垂直排泄可以用于河流两边人们的用水以及农业灌溉的用水。河水的水质属于碳酸钙型，矿化度为0.2－0.5g/L，比较适用于人们饮用以及灌溉田地。

4.项目区灌溉需水量计算

4.1灌溉面积

项目区的土地整理面积为901.86hm2，项目完成后的建设水浇地灌溉面为567.24hm2（8508.6亩）。

4.2灌溉用水定额

按照当地水浇地种植经验以及设计的准则，设计大田灌水的容量为750m3/hm2。因为农作物需要水的容量不是一样的，每年需要灌溉水的次数也是不一样的，因此要灌溉的容量也不一样。大田玉米平均每年需要灌溉的次数为三次，每一次要灌溉的水量是750m3/hm2，灌溉的定量是2250m3/hm2。甜菜每一年需要灌溉的次数是四次，而每次需要灌水的量都差不多，也就是说平均灌水每次750m3/hm2，那么灌溉定额就是3000m3/hm2。

4.3灌溉设计保证率

项目需要浇水的面积为567.24hm2，可以通过地下管网地面软管灌溉的手段来进行农作物的灌溉，按照《水利技术标准汇编•灌溉排水卷》的相关规定，项目的灌溉保证率要达到百分之八十五。

项目完成后预计玉米物种需要浇水的面积为426.74hm2，甜菜为140.5hm2，经过计算可以推导出项目区灌溉需水量是135.69万m3。

5.项目区供水量计算

按照辽宁省水利局有关2000年地下水资源调查结果显示，蹦河流域可以采集的地下水容量为694.91万m3。现在需要灌溉的面积是1.64万亩，其中通过井进行灌溉的面积有1.29万亩，自流灌有0.35万亩，需要灌溉的用水量为159.80万m3；其它人畜用水量为20.00万m3；预计上游将来需灌溉的面积为600hm2，这样既需要预留用水约135.00万m3。该项目区可以采集的地下水资源量为：

694.91-159.8-20.00-135.00＝380.11万m3，按照可以采集的百分之五十水资源来计算的话，项目区可以提供水的面积是190.06万m3。

6.项目区水资源供需分析

项目区要进行水平梯田旱地以及水浇地种植区的开发与建设，在这些地方可以种植玉米、小杂粮等农作物，通过打机电井来提取地下水以用于农田的灌溉，地下水资源的供水量为190.06万m3大于灌溉总需水量135.69万m3，那么水量供需比值K等于1.4，比1大，这就说明了灌溉的水源是很有保证的。

根据《取水许可申请审批程序规定》，项目区的政府向水利资源管理部门提交了申请，并且获得了取水的许可。

7.结束语

水资源平衡分析属于土地整理规划与设计的一个主要部分，同时属于决定土地整理项目能不能顺利进行的前提与基础，更是解决土地整理项目出现的投资少、见效快、效率高的主要手段。只有对水资源平衡做出科学合理的分析与研究，对其进行合理的规划与设计，并且对产业结构进行合理的布局，才能使经济、社会以及生态效益达到最大化的统一与协调。

参考文献：

［1］吴次芳，土地利用规划，北京：中国大地出版社，2011，1。

［2］张正峰，陈百明，土地整理的效益分析，农业工程学报，2013，2。

［3］卢荣安，胡贤辉，浅论县域土地整理及其效益分析，《2l世纪土地整理理论、政策与方法》论文集，2009。

［4］王万茂，土地征的产生、内容和效益，中国土地科学，2007，12。

［5］高向军，土地开发整理理论与实践，北京：地质出版社，2008，5。

［6］中华人民共和国国土资源部，土地开发整理标准，北京，2010。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e2dacdce0a73c6d555bd71d1.html