# 浅议建筑工程框架结构施工技术

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：建筑框架剪力墙是高层建筑施工技术上的一种创新，结合了框架和剪力墙两个方面的优势，从而能够在提高空间的利用率、加快建筑施工速度的同时，也能够保证建筑的稳定性。分析现代建筑框架剪力墙在具体的施工环节中所涉及到的内容，能够找到框架剪力墙在建筑施工中所具有的一些实际困难和措施，从而不断改进相应的技术手段，提升建筑稳定性。

关键词：现代建筑；框架剪力墙；结构施工技术

前言：

高层建筑对建筑的质量要求高，同时也要求相应的建筑施工速度，框架剪力墙是在现代化建筑中的一项重要施工技术。剪力墙的施工技术包括了钢筋、混凝土以及模板三个方面的内容，加强对相应施工阶段的技术控制，从而提升剪力墙的整体承载力。本文针对框架剪力墙的特点在三个方面进行了阐述：受力、刚度以及抗震。在框架剪力墙的施工过程中有着诸多方面需要注意的地方，通过一些有效的措施和技巧，能够不断提升框架剪力墙在高层建筑中的运用，不断促进建筑的发展。

一、剪力墙结构施工的主要内容

剪力墙结构施工在具体的操作过程中，由于工程较为复杂，使用了不同的材料，对这些材料的施工控制管理是剪力墙施工过程中的重要方面。

1.1钢筋施工环节

采用钢筋来进行绑扎和墙体内部的连接工程，在施工过程中必须考虑到由于使用的钢筋是直径12以下的因素，为保证在浇筑和振捣过程中的稳定性，可以通过将水平筋竖排焊接在钢筋搭的范围点上来防止结构的移位。混凝土在楼板浇筑过程中，会由于标高在楼板与图纸上的不符，导致相应的楼板部分的钢筋空隙过大。为了避免这种问题的产生，严格控制每一道施工，事先一定要确定走向，杜绝多层预留的线管叠加的问题发生，打好基础工程。

1.2混凝土施工环节

混凝土一般采用一次性浇筑来进行相关的梁柱墙施工，按照混凝土的设计强度来进行等级的划分，在具体的浇筑操作中有几种方式：

1.2.1垫层的混凝土浇筑

垫层混凝土浇筑就是在平板式的振捣器振捣密实之后，进行垫层的标高检查和修饰垫层的平整度，使得高矮比较均匀，在施工最后再用木铲子处理平整。

1.2.2底板的混凝土浇筑

底板的混凝土浇筑就是在混凝土的调试过程中，降低混凝土中的用水比例，采用振捣棒对其进行振捣，在振捣器振平整之后，按照相应的标准，确保高矮均匀。

1.2.3墙柱的混凝土浇筑

墙柱的混凝土浇筑过程是首先采用3-5CM的碱石子砂浆按照相同的比例与混凝土融合，然后进行分层浇筑和分层振捣。

1.3模板施工环节

在剪力墙的建筑施工过程中，一般的剪力墙模板都是采用的具有定型作用的大模板，这种大模板一般来说平整度、清洁度以及施工效率都比较高，但在大规模的施工过程中，由于工程上面的次序和复杂，使得分段施工中出现施工缝隙的不平整，墙面出现根部腐烂，外墙出现漏浆等质量上的问题。因而，在具体的施工中，应该注意到两个方面的内容：一方面，要确保模板的稳定性能以及刚强程度，从而保证在具体的混凝土浇筑过程中，能够避免一些侧偏、漏浆等问题的发生。另一方面，加强外侧的模板施工，对其进行内缩处理，从而保证墙底不漏浆，增强墙体的稳定性。

二、框架剪力墙结构施工的特点

框架剪力墙从受力、刚度到抗震各个系数方面有着不同的特点，简单地可以分为以下几点：

2.1框架剪力墙结构施工的受力特点

独立的框架剪力墙结构相当于一种与地面垂直的悬臂梁，是一种弯曲型的变形曲线，具有上大下小的变形特征。纯粹的框架剪力墙结构是一种空腹式的悬梁臂，在变形曲线上是一种剪切式的，具有上小下大的变形特征。

2.2框架剪力墙结构施工的刚度特点

墙的基底弯距在总弯距中的占比，可以判断相应强力的受力性能。而剪力墙的这一数值到达23%时，就可以认定其受力已经相当于纯框架结构。而在框架承担了总弯距的20%时，应该采取相应的抗震措施。

2.3框架剪力墙结构施工的抗震特点

按照剪力墙刚度在框架刚度中的占比，可以确定墙体结构系统的稳定性，从而根据相应的文件和施工要求，有针对性地采用抗震等级措施。

三、框架剪力墙施工技术的要点

框架剪力墙能够产生比较灵活和有效的使用空间，在实际的工程施工过程中，影响最终工程稳定性的因素有很多。因而在施工环节中，应该注重一些环节上的事项。

3.1顶部和中部楼层的配筋要合适

在程序计算中，考虑分层加载和不考虑分层加载所带来的最终数值估量具有十分不一样的结果。在没有分层加载的情况下，会使得相应的配筋增多，计算所得的顶层露面的内力值也偏大。在有分层加载的情况下，中部楼层的受轴变形较为明显，使得配筋减小，而在砼的影响下，这种配筋的减小会更为严重。

3.2局部的受风能力要考核

在高层建筑中，风力因素会使得建筑物受到较大的波动，从而影响建筑物的稳定性。这种风力的影响，最终是通过对建筑物的静力以及动力的作用而产生的，建筑的受风能力，涉及到建筑结构的刚强度，只有经过良好的受风能力测试，才能保证建筑的稳定性，防止受到风力因素的疲劳损害。

3.3结构布置以简单性为原则

在框架剪力墙的结构布置中，应该避免复杂的结构处理过程，应该使得断面尽量受力均衡，而结构的刚度以及质量中心点应该尽量靠近，加强抗震能力。应该避免太长的房屋两端设置，加强电梯以及楼梯井形成的抗侧力的能力。

3.4进行科学的混凝土的保养

混凝土作为一种建筑材料，是需要进行相应的保养过程的。为了防止混凝土的早期脱水状况影响到混凝土最终的强度，在墙体拆模之后，应该进行相关的护养措施，从而防止混凝土的脱落。配置相关的温度和湿度的仪器，提供给混凝土施工可以查证的依据。

3.5做好材料质量的把关

原材料本身的质量是最终工程质量的品质保证，在原材料的采购过程中，应该严格把关每一个步骤，从原材料厂商到原材料的进货渠道，应该保证材料的高质量以及高标准化的输入。在材料验收过程中，应该严格遵照标准，具备出厂证明以及验收合格后方可投入使用。

3.6注意对漏浆问题的控制

现浇的混凝土楼板在拼接处容易产生细缝、拼接不严实，最终导致漏浆问题的发生。可以通过一些措施来对其进行控制，例如，可以在支撑外楼板的模板接缝处用一定宽度的胶带进行密封，从而有效防止漏浆。

3.7砌筑洞口的方法

在进行门窗等一些洞口砌筑时，可以在预填的地方采用实心砖的砌筑方式。另一种方式，是在门窗旁采用细石混凝土进行捣实，提高门窗的稳定性、牢固性。同时，在阳台处用实心砖和陶粒砖相结合的方式，能够防止底部受潮。

3.8在结构的设计上增强建筑承受能力

结构承受变形的能力是在一定承载力的作用下发生的变形程度来体现的，结构的延展性能够提高其建筑的承受能力，从而更好的抗震，提高整体建筑的稳定性。

结束语：

随着我国经济社会的不断向前发展，建筑施工理念以及技术都有了很大的改变。城市化进程的不断加快，使得相关的建筑项目和工程不断的增多，建筑的楼层和格局也越来越多变。高层建筑中，框架剪力墙是一种十分广泛运用的结构，具备了剪力墙结构以及框架结构两者的特点和优势，在建筑施工中，能够更好利用空间，增强建筑的承载力。现代建筑框架中剪力墙结构的施工技术也随着技术水平的发展，发生了一定的变化，从而更好地提升了建筑物的安全性与经济性。

参考文献：

[1]杨卫文.剪力墙结构中地下防水工程细部施工方法[J].内蒙古石油化工，2013，（03）.

[2]王晖.超高剪力墙模板施工[J].河南科技，2012，（05）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e31b0cfba5e5b40d21f9065e.html