# 基于滑坡稳定性的锚索微型桩组合抗滑结构分析

### 论文摘要

为了给锚索微型桩组合抗滑结构的设计提供技术支持,对其开展理论研究非常必要.讨论了组合抗滑结构的工作机理,建立了锚索-微型桩-岩土体协同工作的计算模型,采用有限元法进行了求解.基于MATLAB平台开发了面向对象的分析软件,通过微型桩试验验证了分析方法和计算程序的有效性.最后结合算例,采用提出的计算方法对无锚索和不同直径锚索的微型桩抗滑结构进行了分析,并与数值模拟进行了对比,两者吻合较好.结果表明:锚索微型桩结构具有良好的承载性能,桩体弯矩、剪力和水平位移分布趋势相似,其值均为后桩最大、前桩最小,而轴力为后桩最大、中桩最小;随着锚索直径增大,锚拉力增大,边坡水平位移明显减小;滑坡推力作用下组合结构发生压弯变形,设计时前桩和中桩按拉弯验算,而后桩按压弯.提出的计算方法可为抗滑结构的设计提供理论依据.

### 论文目录

- 1 锚索微型桩组合抗滑结构的工作机理

- 2 基于稳定性的锚索微型桩组合抗滑结构计算模型

- 2.1 滑坡推力计算

- 2.2 计算模型

- 3 锚索微型桩组合抗滑结构计算及程序开发

- 3.1 抗滑结构计算方法

- 3.2 程序开发及验证

- 4 算例分析

- 4.1 工程背景

- 4.2 理论计算及分析

- 4.3 数值验证及对比分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董旭光,董建华,何天虎,郑静

关键词: 微型桩,锚索,滑坡稳定性,相互作用,力学模型,有限元分析

来源: 应用基础与工程科学学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 宁夏大学土木与水利工程学院,兰州理工大学甘肃省土木工程防灾减灾重点实验室,兰州理工大学理学院,中铁西北科学研究院有限公司

基金: 甘肃省杰出青年基金项目(145RJDA330),宁夏自然科学基金项目(2018AAC03016),国家自然科学基金项目(51808302,51778275),宁夏大学自然科学基金项目(ZR1720)

分类号: TU473.1

DOI: 10.16058/j.issn.1005-0930.2019.02.014

页码: 391-403

总页数: 13

文件大小: 2035K

下载量: 283

### 相关论文文献

- [1].滑坡推力分布对灌注微型桩受力规律的影响分析[J]. 水利科技与经济 2019(11)

- [2].碎石注浆微型桩施工方法探讨[J]. 建材技术与应用 2017(06)

- [3].浅谈注浆微型桩及其复合地基[J]. 黑龙江科技信息 2013(36)

- [4].微型桩(迷你桩)用于限高操作空间的地基处理方法应用实例[J]. 广东建材 2017(03)

- [5].注浆微型桩加固边坡计算方法探讨[J]. 工程建设与设计 2015(01)

- [6].微型桩的构造及施工工艺[J]. 中华建设 2011(07)

- [7].滑坡微型桩设置方法及设计[J]. 内蒙古公路与运输 2018(01)

- [8].微型桩组合结构模型抗滑机制试验研究[J]. 岩土力学 2013(12)

- [9].注浆微型桩受弯能力试验研究与工程应用[J]. 路基工程 2014(01)

- [10].框架微型桩结构抗滑特性的模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2010(S1)

- [11].研究硬岩地质机械成孔微型桩技术及应用[J]. 西部探矿工程 2020(02)

- [12].微型桩加固土质边坡的加速度响应及其频谱特性研究[J]. 铁道学报 2020(03)

- [13].多排微型桩边坡加固的效果分析[J]. 铁道建筑 2019(05)

- [14].微型桩地震动力特性数值模拟研究[J]. 铁道标准设计 2018(01)

- [15].单排微型桩的稳定性计算与受力性能数值模拟[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2018(03)

- [16].微型桩大型振动台试验-坡体及桩动力特性研究[J]. 铁道工程学报 2017(09)

- [17].滑坡防治独立微型桩性状的大型物理模型试验研究[J]. 水文地质工程地质 2012(04)

- [18].一种微型桩组合抗滑结构内力分析方法[J]. 岩土力学 2010(08)

- [19].输电铁塔微型桩基础中桩-土共同作用研究[J]. 吉林电力 2013(01)

- [20].不同地层和滑坡推力分布对微型桩受力影响分析[J]. 铁道科学与工程学报 2020(03)

- [21].高边坡坡率对微型桩支护效果的影响[J]. 河南科学 2018(08)

- [22].输电线路微型桩模型设计及多通道加载实验方法[J]. 江苏电机工程 2016(01)

- [23].微型桩—锚索系统设计及最优锚固力确定研究[J]. 山西建筑 2014(16)

- [24].注浆式微型桩在地基加固中的应用[J]. 山西建筑 2010(23)

- [25].采用微型桩进行旧堤加固的设计方法初探[J]. 广东水利水电 2008(01)

- [26].软土地基中塔杆微型桩基础施工工艺[J]. 中国住宅设施 2018(12)

- [27].微型桩在建筑物基础加固中的应用[J]. 建筑技术开发 2019(05)

- [28].临水路堤微型桩—承台—挡墙结构受力与变形特性数值分析[J]. 公路与汽运 2019(03)

- [29].微型桩材料对桩—土动力相互作用的影响分析[J]. 福建工程学院学报 2017(06)

- [30].三排微型桩加固碎石土滑坡物理模型试验研究[J]. 水文地质工程地质 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e35f322e74a1a5c3f74d39ea.html