# 基于动态材料模型的Cr8钢的热加工图

### 论文摘要

采用Gleeble-1500D热模拟试验机对Cr8钢进行了高温压缩试验,研究了Cr8钢在变形温度为900～1200℃、应变速率为0. 005～5 s-1条件下的热变形行为。基于试验得到Cr8钢的真应力-真应变曲线,采用动态材料模型和Ziegler失稳判据建立了Cr8钢的热加工图。结果表明:当应变速率小于1 s-1时,该合金的热变形流变曲线呈现出典型的动态回复型特征;材料的失稳区主要发生在高应变速率的区域,并且随着应变的增加,功率耗散因子增加。根据已建立的热加工图,得到了Cr8钢的最佳加工工艺参数为变形温度1125～1190℃、应变速率0. 005～0. 01 s-1。分析加工图中非失稳区的金相照片,该材料的显微组织发生了动态再结晶,获得的组织晶粒细小且分布均匀;分析加工图中失稳区的金相照片,该材料的显微组织中出现了很多剪切带,验证了该热加工图的正确性。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 真应力-真应变曲线

- 2.2 Cr8钢的热加工图

- 2.3 热加工图分析

- 2.4 微观组织分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马雪飞,姜君,李红雷

关键词: 热加工图,动态材料模型,动态再结晶,微观组织

来源: 锻压技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 天津平高智能电气有限公司,平高集团国际工程有限公司

分类号: TG142.1

DOI: 10.13330/j.issn.1000-3940.2019.01.027

页码: 166-171

总页数: 6

文件大小: 2574K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].基于计算机技术在金属材料热加工领域中的应用[J]. 西部皮革 2019(22)

- [2].探究计算机数值模拟在材料热加工工程中的应用——评《计算机在材料热加工工程中的应用》[J]. 材料保护 2020(02)

- [3].学以致用——揭开“工程材料与热加工”课程改革的盖头[J]. 教育教学论坛 2020(23)

- [4].热加工食品中呋喃的生成机制[J]. 天津科技大学学报 2015(01)

- [5].食品热加工中的呋喃[J]. 思茅师范高等专科学校学报 2011(06)

- [6].深圳市售热加工食品中呋喃污染状况调查[J]. 中国热带医学 2011(10)

- [7].山东热加工禽肉产品打开南非市场[J]. 中国禽业导刊 2008(12)

- [8].《钢热加工数值模拟手册》[J]. 装备机械 2016(04)

- [9].班主任工作的“热加工”与“冷处理”[J]. 新课程(综合版) 2009(03)

- [10].汽车金属材料热加工中的问题与解决方案研究[J]. 内燃机与配件 2020(16)

- [11].热加工食品中呋喃的研究进展[J]. 食品与生物技术学报 2010(01)

- [12].“热加工实习”教学改革初探[J]. 中国校外教育 2009(04)

- [13].顶空气相色谱-质谱法检测市售热加工食品中的呋喃[J]. 南昌大学学报(工科版) 2012(02)

- [14].山东又一家企业通过日本热加工禽肉出口注册[J]. 家禽科学 2017(05)

- [15].非热加工食品的安全性进展[J]. 包头医学院学报 2011(03)

- [16].超高效液相色谱-串联质谱法测定高温热加工食品中的丙烯酰胺[J]. 食品与发酵工业 2008(07)

- [17].液相色谱串联质谱法测定热加工食品中杂环胺[J]. 食品研究与开发 2016(22)

- [18].热加工对蜂蜜质量影响的研究进展[J]. 食品与发酵工业 2019(14)

- [19].微课在高职《热加工检测技术》教学中的应用[J]. 散文百家 2018(05)

- [20].金属材料热加工裂纹与控制技术分析[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [21].运用多种控制专利技术 减少热加工食品中丙烯酰胺[J]. 中国食品 2019(08)

- [22].铸锻焊等热加工方法的介绍[J]. 南方农机 2016(01)

- [23].汽车修理操作中热加工强化技术应用[J]. 价值工程 2015(24)

- [24].顶空固相微萃取-气质联用法测定热加工食品中的呋喃[J]. 中国卫生检验杂志 2012(04)

- [25].基于热加工图的中碳钢加工性能分析[J]. 钢铁研究学报 2019(01)

- [26].强化三大措施 推进节能减排 上海四大热加工行业节能减排现状与对策[J]. 上海质量 2009(03)

- [27].热加工强化技术在汽车修理中的应用[J]. 民营科技 2017(06)

- [28].ELISA法测定热加工食品中的丙烯酰胺[J]. 中国酿造 2011(05)

- [29].顶空气相色谱-质谱法测定热加工食品中呋喃的方法研究[J]. 华南预防医学 2009(04)

- [30].热加工对鸡蛋中4种主要过敏原结构的影响[J]. 食品科学 2017(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e3b5ea47b2f01a19974fb26f.html