# Ti6Al4V合金干滑动磨损过程中摩擦层及摩擦氧化物的作用

### 论文摘要

目的分析Ti6Al4V合金在不同滑动速度下的干滑动磨损行为及磨损特征,研究钛合金的磨损机理,并探讨干滑动磨损过程中摩擦层及摩擦氧化物的作用。方法采用销盘式摩擦磨损试验机,对Ti6Al4V合金在不同滑动速度下进行干滑动磨损实验。采用磨损率和摩擦系数表征钛合金的磨损行为,采用SEM、EDS及XRD分析磨损表面及摩擦层的形貌及成分,采用数字显微硬度仪表征摩擦层的力学性能。结果滑动速度在0.5～4 m/s范围内变化,Ti6Al4V合金的磨损率发生显著变化,尤其是在高载条件下。0.5～1.5 m/s速度范围内,磨损率较低,2.68m/s速度下,磨损率达到最高值,4m/s速度下,磨损率达到最低值。0.75m/s速度下,粘着磨损和磨粒磨损为主要磨损机理,氧化磨损为次要磨损机理;2.68 m/s和4 m/s速度下的磨损机理分别为剥层磨损和氧化轻微磨损。2.68m/s速度下的高磨损率与硬度较低的无氧化物摩擦层对应,而4 m/s速度下的低磨损率与高硬度的多氧化物摩擦层对应。结论试验条件改变,Ti6Al4V合金的磨损行为及磨损机理发生变化。不同试验条件下的磨损行为与不同的摩擦层特征相对应,当摩擦层中包含一定量的摩擦氧化物时,这种陶瓷性的摩擦层具有比基体更高的硬度,能有效保护基体,降低磨损率。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 磨损率及摩擦系数

- 2.2 磨损表面形貌及物相分析

- 2.3 磨损剖面分析

- 2.4 摩擦层及摩擦氧化物的作用

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李新星,施剑峰,王红侠,韩伯群,封晶,张冰

关键词: 钛合金,干滑动,磨损行为,磨损机理,摩擦层,摩擦氧化物

来源: 表面技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 宿迁学院材料科学与工程系,江苏丰东热技术有限公司,宿迁学院产业技术研究院

基金: 江苏省第十三批“六大人才高峰”高层次人才项目(XCL-199),江苏省高等学校自然科学研究项目(17KJB430030),江苏省第五期“333工程”培养资金资助项目(BRA2019225)~~

分类号: TG146.23

DOI: 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.12.028

页码: 233-239

总页数: 7

文件大小: 2587K

下载量: 161

### 相关论文文献

- [1].Ti6Al4V粉末热等静压致密化的数值模拟[J]. 机械设计与制造 2020(01)

- [2].Ti6Al4V钛合金在粘着作用影响下微动磨损的微裂特征[J]. 兰州理工大学学报 2017(04)

- [3].Ti6Al4V线性摩擦焊数值模拟[J]. 焊接 2011(02)

- [4].Ti6Al4V合金表面热氧化/真空扩散处理及耐磨性研究[J]. 钢铁钒钛 2014(02)

- [5].Ti6Al4V钛合金薄板退火畸变数值模拟及试验验证[J]. 金属热处理 2016(01)

- [6].Ti6Al4V钛合金背部加热辅助搅拌摩擦焊的温度场研究[J]. 热加工工艺 2014(17)

- [7].热处理对激光选区熔化Ti6Al4V合金电化学腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2019(06)

- [8].Ti6Al4V钛合金枪钻加工轴线直线度误差试验研究[J]. 工具技术 2017(03)

- [9].Ti6Al4V合金显微组织对超声声速的影响[J]. 金属热处理 2015(08)

- [10].氢对多孔Ti6Al4V合金扩散连接质量的影响[J]. 塑性工程学报 2009(05)

- [11].Ti6Al4V钛合金自由曲面钣金件超塑成形数值仿真与实验验证[J]. 塑性工程学报 2020(05)

- [12].硬质合金刀具车削Ti6Al4V钛合金试验研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(05)

- [13].Ti6Al4V无氢离子氮化工艺研究[J]. 热加工工艺 2012(02)

- [14].渗氢温度为800℃时氢对Ti6Al4V合金切削加工性影响的试验研究[J]. 机械设计与制造 2010(04)

- [15].Ti6Al4V钛合金表面阴极辅助离子氮化及其摩擦学性能[J]. 中国科学:技术科学 2013(08)

- [16].多孔Ti6Al4V植入体电子束制备及其力学性能[J]. 上海交通大学学报 2009(12)

- [17].高速切削Ti6Al4V钛合金时切削温度的试验研究[J]. 工具技术 2008(06)

- [18].绿色铣削Ti6Al4V的切削变形试验研究[J]. 工具技术 2012(09)

- [19].Ti6Al4V钛合金枪钻加工的切削力试验研究[J]. 工具技术 2017(02)

- [20].选择性激光熔化成型技术制备Ti6Al4V对骨髓间充质干细胞生物学行为的影响[J]. 中华老年口腔医学杂志 2018(04)

- [21].Ti6Al4V合金毫秒激光打孔重铸层的形成机制[J]. 光学学报 2017(02)

- [22].Ti6Al4V合金表面激光熔覆复合涂层的高温摩擦学性能研究[J]. 摩擦学学报 2015(06)

- [23].Ti6Al4V合金超塑性的研究进展及应用现状[J]. 材料研究与应用 2010(01)

- [24].钛合金Ti6Al4V高速磨削试验研究[J]. 中国机械工程 2014(22)

- [25].热处理工艺对大直径深孔用斜轧穿孔Ti6Al4V钛合金管坯性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(18)

- [26].激光表面纹理加工对Ti6Al4V空蚀性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2010(03)

- [27].氧等离子体离子注入Ti6Al4V表面强化研究[J]. 稀有金属材料与工程 2008(02)

- [28].多束流电子束焊接对Ti6Al4V钛合金薄板变形的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(09)

- [29].硬质合金刀具切削Ti6Al4V的磨损机理及特征[J]. 机械工程学报 2014(01)

- [30].Ti6Al4V合金在血清溶液中的扭动微动腐蚀行为研究[J]. 功能材料 2012(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e3e3726664566e230d855228.html