# 土-结构相互作用对地震动记录的影响——以通信塔为例

### 论文摘要

为提高地震监测密度,近年来我国在非自由场布设了较多的地震烈度仪用于烈度速报,部分布设在通信公司的通信塔附近,站址附近结构物对地震动记录有一定影响。本文以通信塔为例,研究了土-结构相互作用对地震动记录的影响。在建立土-通信塔耦合单自由度体系,分析土层和结构动力参数对地震动记录的影响规律的基础上,利用ABAQUS有限元软件建立自由场和土-通信塔的三维有限元模型,计算分析了不同工况下土-通信塔相互作用对基础地震动加速度峰值和频谱的影响。结果表明:（1）土-通信塔相互作用对基础处地震动加速度峰值影响较小,但对某些频段的频谱影响较大;（2）土-通信塔相互作用对地震动加速度峰值和频谱的影响随着到基础中心距离的增加减小显著;（3）在通信塔附近布设台站时,本文建议布设在距离通信塔0.2H以外,以减小土-通信塔相互作用对台站地震动记录的影响。

### 论文目录

- 引言

- 1 土-通信塔单质点体系计算模型

- 1.1 计算模型

- 1.2 运动方程的建立

- 1.3 参数分析

- 2 ABAQUS有限元模型建立

- 2.1 土-通信塔相互作用模型

- 2.2 等效地震动输入

- 3 计算结果分析

- 3.1 基础中心处地震动加速度峰值PGA和频谱的影响

- 3.2 距通信塔不同距离处地震动加速度峰值PGA和频谱的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭肖瑞,马强,陶冬旺

关键词: 土结构相互作用,通信塔,等效黏弹性人工边界,峰值加速度,频谱

来源: 地震工程与工程振动 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 中国地震局工程力学研究所中国地震局地震工程与工程振动重点实验室

基金: 中国地震局工程力学研究所中央级公益性科研院所基本科研业务专项基金项目(2016A03,2014B08),国家自然科学基金项目(5150082083)~~

分类号: TU435

DOI: 10.13197/j.eeev.2019.04.192.guoxr.020

页码: 192-203

总页数: 12

文件大小: 6994K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].一体化通信塔有限元分析[J]. 装备制造技术 2015(07)

- [2].基于高风压地区的单管通信塔选型研究[J]. 工程建设与设计 2015(03)

- [3].梅泰诺:创造通信塔领域全新商业模式[J]. 股市动态分析 2009(51)

- [4].铝合金在通信塔中的应用与研究[J]. 江苏建筑 2019(01)

- [5].配重式通信塔抗倾覆安全系数的取值探讨[J]. 特种结构 2012(04)

- [6].钢结构通信塔设计[J]. 科技风 2011(01)

- [7].某类型通信塔倒塌事故分析[J]. 建筑结构 2018(S2)

- [8].“社会塔”变“通信塔”的应用价值探讨[J]. 信息通信 2019(04)

- [9].通信塔高度的确定[J]. 信息通信 2019(05)

- [10].一体化通信塔风振响应分析[J]. 装备制造技术 2016(02)

- [11].台风地区通信塔结构分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(11)

- [12].基于初位移加载法和脉动法的单管通信塔模态测试与数值分析[J]. 特种结构 2020(05)

- [13].通信塔对业务大楼雷击环境影响分析[J]. 气象水文海洋仪器 2012(01)

- [14].通信塔多传感器实时监测管理系统的设计与实现[J]. 中国科技论文 2016(20)

- [15].《钢结构单管通信塔技术规程》编制介绍[J]. 工程建设标准化 2008(03)

- [16].基于SAP2000接口技术的通信塔设计[J]. 特种结构 2014(04)

- [17].钢结构单管通信塔钢管桩基础设计探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(05)

- [18].服务于规划的自立式通信塔安全性评估方法[J]. 信息通信 2018(01)

- [19].角钢通信塔抗震性能分析[J]. 特种结构 2019(02)

- [20].单管通信塔制造技术探讨[J]. 装备制造 2010(04)

- [21].通信塔架再分节段斜杆面外计算长度系数的研究[J]. 山西建筑 2016(18)

- [22].玻璃钢美化通信塔的制造工艺及质量控制[J]. 机械制造 2014(02)

- [23].基于新增天线对钢结构通信塔的影响分析[J]. 数字通信世界 2019(07)

- [24].带有长悬臂监控杆通信塔的设计探讨[J]. 电信工程技术与标准化 2018(09)

- [25].内爬式单管通信塔底部人孔补强分析[J]. 特种结构 2012(04)

- [26].通信塔领域中钢管桩基础防腐蚀问题分析[J]. 建筑结构 2016(14)

- [27].巴斯夫聚氨酯解决方案为中国5G通信塔提供稳固支持[J]. 工程塑料应用 2019(10)

- [28].科技创新“领飞”中小企业[J]. 硅谷 2011(14)

- [29].考虑土结构相互作用的通信塔动力特性分析[J]. 四川建材 2014(02)

- [30].对无线通信塔引发雷电灾害的思考[J]. 黑龙江气象 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e5529ed7ca1465cf73cbb96b.html