# 不均匀级配砂土渗蚀过程的细观数值模拟

### 论文摘要

为了从细观角度研究不均匀级配砂土发生渗蚀的机理,采用离散元(DEM)与计算流体动力学(CFD)耦合模拟的方法,依据Kézdi判别准则,对9组不同颗粒级配的土样渗蚀过程进行数值模拟,分析内部稳定土体与易渗蚀土体在渗蚀过程中细观参数的变化,并探讨初始流速对渗蚀发展过程的影响。研究结果表明:土体的渗蚀过程可以分为起始、发展、过渡、延续4个阶段;土体的颗粒级配直接影响渗蚀的发展,间隙比越大,土体内部越不稳定,容易被侵蚀,当间隙比大于4时,土体渗蚀起始阶段时间短,发展阶段渗蚀速率大,延续阶段渗蚀率仍有稳定增长趋势;在相同间隙比的情况下,细粒质量分数不影响内部稳定土体渗蚀曲线的起始阶段和发展阶段,但细粒越多延续阶段的渗蚀率越大;流体边界条件是重要的外部因素,对于易渗蚀土体,超过临界流速,延续阶段的渗蚀率仍保持增长趋势,而对于内部稳定土体,流速对延续阶段渗蚀率逐渐稳定的趋势无影响。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蔡袁强,张志祥,曹志刚,严舒豪

关键词: 渗蚀,颗粒级配,间隙比,细粒质量分数,流速

来源: 中南大学学报(自然科学版) 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 浙江大学建筑工程学院,浙江工业大学建筑工程学院

基金: 国家重点研发计划项目(2016YFC0800203),国家自然科学基金资助项目(51578500,51778571)~~

分类号: TU441

页码: 1144-1153

总页数: 10

文件大小: 1558K

下载量: 150

### 相关论文文献

- [1].关于砂石级配变化引起合同变更的案例分析[J]. 现代企业 2020(09)

- [2].粗粒料的单参数级配方程及其适用性研究[J]. 岩土力学 2020(03)

- [3].多级配砂搭配使用的作用机理[J]. 广东建材 2020(08)

- [4].砂含泥量与级配在工程中的应用[J]. 硅酸盐通报 2015(S1)

- [5].论各种级配控制在工程中的相互关系和作用[J]. 山西建筑 2009(16)

- [6].粗粒料的级配方程及其适用性研究（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(03)

- [7].沥青混合料生产级配响应分析[J]. 交通科学与工程 2013(04)

- [8].砂石级配对卸载影响分析[J]. 科学之友 2011(14)

- [9].浅谈水泥稳定与级配砾石的比较运用[J]. 中国新技术新产品 2008(10)

- [10].级配理论的应用研究[J]. 青海交通科技 2017(05)

- [11].对粗粒料4种级配缩尺方法的统一解释[J]. 岩土工程学报 2016(08)

- [12].城市道路网等级级配研究[J]. 市政技术 2013(01)

- [13].平衡球级配的理论推导[J]. 水泥工程 2011(06)

- [14].基于级配方程的粗粒土渗透系数经验公式及其验证[J]. 岩土工程学报 2020(08)

- [15].基于级配分析的充填强度优化研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2019(03)

- [16].基于彩色数字图像技术的级配颗粒均匀度评价方法[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [17].水泥稳定碎石基层级配优化浅析[J]. 江西建材 2017(22)

- [18].级配论[J]. 公关世界 2016(17)

- [19].级配碳化硅/环氧树脂复合材料冲蚀性能研究[J]. 科技资讯 2014(31)

- [20].级配土的力学性能试验[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [21].基质级配方式对生态介质箱修复黑臭水体的效果比较[J]. 水土保持学报 2019(02)

- [22].加氢裂化催化剂级配技术工业应用进展[J]. 中外能源 2015(11)

- [23].间歇式拌和楼二次筛分生产合成级配矩阵模型及参数研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [24].间歇式与连续式沥青混凝土搅拌设备的级配控制分析[J]. 机电信息 2014(27)

- [25].宝三高速公路级配碎石垫层配合比优化与施工控制[J]. 建材世界 2011(01)

- [26].充填矸石级配特性及其压缩性质试验研究[J]. 矿业快报 2008(12)

- [27].染色石膏颗粒一维压缩破碎与粒径迁移[J]. 岩石力学与工程学报 2020(05)

- [28].季冻区多指标水泥稳定碎石性能评价及级配优选[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(03)

- [29].柴油超深度加氢脱硫催化剂级配技术的研究[J]. 石油炼制与化工 2019(08)

- [30].天然级配砂卵石换填垫层施工控制参数研究[J]. 施工技术 2015(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e59b94634942c2d75d403d55.html