# 基于三维激光扫描点云的道路路面变形分析方法

### 论文摘要

针对常规的道路路面变形分析方法存在工序复杂、效率低、局限性较大,且难以对路面的整体变形做出全面变形分析等特点,提出一种基于三维激光扫描技术对道路变形分析的方法。采用三维激光扫描技术获取运营中道路路面的点云数据,并建立道路路面数字化模型定性且定量地对道路路面进行变形分析,进而得到路面的整体变形区域和变形量。结果表明,通过三维激光扫描技术可以更加直观、简洁地对道路做出数字化分析,对道路病害监测技术的自动化发展有着极为重要的意义。

### 论文目录

- 1 研究背景

- 2 实验路段路面数据采集与处理

- 2.1 实验路段数据采集

- 2.2 扫描设站方案

- 2.3 路面点云数据的预处理

- 2.3.1 路面点云识别

- 2.3.2 路面点云配准

- 2.3.3 点云降噪、抽稀

- 2.4 建立三维路面数据模型

- 3 基于路面原始点云数据建立理论路面模型

- 3.1 曲面拟合理论

- 3.2 确定理论曲面函数

- 4 实验路段路面沉降变形分析

- 4.1 路面变形定性分析

- 4.2 路面沉降变形定量分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 司梦元,韩达光,郭杰明,袁亚通,杨宇鹏,应春莉,白建国,郭彤

关键词: 三维激光扫描,路面变形,变形分析,可视化模型

来源: 科学技术与工程 2019年24期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 重庆交通大学土木工程学院BIM研究中心,中铁十六局第五工程公司吴银项目经理部,中建三局集团有限公司成都分公司,东南大学土木工程学院

分类号: U418.6

页码: 386-391

总页数: 6

文件大小: 583K

下载量: 201

### 相关论文文献

- [1].时空变形分析与预报理论研究及应用策略[J]. 测绘通报 2016(S2)

- [2].基于ANSYS的平板凳有限元分析[J]. 科技创新与应用 2012(30)

- [3].压力容器应力、变形分析与数值验证[J]. 化学工程与装备 2017(02)

- [4].铝合金加工变形分析与控制[J]. 世界有色金属 2017(15)

- [5].工作变形分析在电机振动处理中的应用[J]. 电机技术 2015(01)

- [6].变形分析与预报的理论和方法[J]. 河南科技 2011(08)

- [7].环卫车薄板焊接变形分析与控制[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [8].采空区引起的地面变形分析[J]. 价值工程 2016(16)

- [9].运营线路下换乘节点施工变形分析与现场监测[J]. 中外公路 2019(06)

- [10].基于极限学习机的变形分析建模研究[J]. 测绘通报 2018(S1)

- [11].轿车车身发动机盖变形分析及焊点优化[J]. 电焊机 2017(09)

- [12].河浜区域基础采用砂石地基处理的变形分析与控制[J]. 科技信息 2010(33)

- [13].工作变形分析方法在发电厂汽水管道振动治理中的应用[J]. 浙江电力 2017(03)

- [14].一种复合材料旋翼桨叶结构大变形分析方法的改进及验证[J]. 应用力学学报 2014(05)

- [15].基于非连续变形分析的岩质高边坡稳定性评价[J]. 四川建筑科学研究 2012(03)

- [16].不连续变形分析及其在采矿和土木工程中的应用[J]. 国际学术动态 2008(01)

- [17].降雨作用下高速公路边坡稳定的非连续变形分析[J]. 水电能源科学 2009(02)

- [18].试论水平井压裂管柱受力变形分析的间隙元法[J]. 中国设备工程 2017(18)

- [19].长江科学院参加“第11届国际非连续变形分析研讨会(ICADD-11)”[J]. 长江科学院院报 2013(10)

- [20].下沉式窑洞结构的变形分析[J]. 工业建筑 2011(09)

- [21].南广铁路东山村2号桥连续箱梁现浇混凝土支撑体系变形分析[J]. 科技与企业 2015(23)

- [22].不连续变形分析理论的C#程序实现及改进[J]. 应用数学和力学 2014(S1)

- [23].基于激光扫描的隧道变形监测的误差来源及变形分析[J]. 铁道工程学报 2013(05)

- [24].《隧道设计与施工-岩土控制变形分析法》新书征订[J]. 现代隧道技术 2011(06)

- [25].《隧道设计与施工-岩土控制变形分析法》新书征订[J]. 现代隧道技术 2012(01)

- [26].柳州市某工程沉降观测与变形分析[J]. 广西城镇建设 2010(09)

- [27].紧邻铁路线路地铁站基坑施工过程变形分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [28].薄壁支架零件加工变形分析[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [29].东露天煤矿槽仓三维有限元变形分析[J]. 煤炭工程 2020(06)

- [30].某空间相机反射镜的温度变形分析[J]. 红外技术 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e5cbdba0c49d458e7f1a6ce1.html