# 扣件式钢管脚手架论文_陈灏谦

导读:本文包含了扣件式钢管脚手架论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:扣件,脚手架,钢管,建筑施工,模板,高大,技术规程。

### 扣件式钢管脚手架论文文献综述

陈灏谦[1]（2019）在《扣件式钢管脚手架连墙件在超高层建筑施工中的布置策略》一文中研究指出当前,国内高层建筑的数量持续攀升,使得扣件式钢管脚手架的应用也更为广泛,由于其具备搭设便捷而且快速、稳定性好并且能够多次周转利用。本文从脚手架搭设过程中受力分析角度出发,根据在不同连墙件布置方案情况下架体杆件的内力分布以及节点位移云图进行对比分析,建立脚手架模型,进而对建筑施工的布置策略进行研究。(本文来源于《价值工程》期刊2019年19期）

[2]（2019）在《协会标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》顺利通过审查》一文中研究指出2019年5月22日,由中国建筑科学研究院有限公司和上海隧道工程有限公司会同有关单位编制的中国工程建设协会标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程(送审稿)》(以下简称《规程》)审查会在北京召开。中国工程建设标准化协会张志新副理事长兼秘书长,中国工程建设标准化协会诸金伟秘书长助理,中国建筑科学研究院有限公司标准规范处姜波副处长,标准主编人中国建筑科学研究院有限公司刘群教授级高工、上海隧道工程有限公司施耀锋高级工程师、标准审查专家及编制组成员等近30人参加了会议。张志新副理事长兼秘书长代表中国工程建设标准化(本文来源于《工程建设标准化》期刊2019年06期）

刘炳义[3]（2019）在《装配式迭合楼板支撑体系力学性能研究》一文中研究指出装配式建筑如今正在蓬勃发展,国家以及各省市都出台了规定预制装配率的相关政策。由于国家对于装配式迭合楼板的支撑体系没有相关的规范规定,行业内也没有针对装配式专门设计的支撑架,施工单位大多为经验施工,仍按照传统现浇楼板的支撑搭设架体,效率低,材料消耗大。为了避免因构配件浪费使用而造成的工程成本增加,本文对装配式迭合楼板的支撑体系力学性能进行研究,对支撑体系优化改善。在各种支撑体系中,扣件式钢管脚手架占据总使用量的70%,所以本文以扣件式钢管脚手架为研究对象,采用桁架式钢筋混凝土迭合楼板,将迭合楼板的现浇层作为活荷载,预制层作为恒荷载作用在脚手架上,对扣件式钢管脚手架不同情况下的力学性能进行了研究,分析了扫地杆离地高度、扣件扭力大小、单双向楼板选择、剪刀撑的布置等对力学性能的影响。本文首先依托国家现行规范对立杆进行了稳定性验算,求得了立杆保持稳定可承受的极限荷载,再根据力学公式对脚手架进行了稳定性计算的反推,在保证稳定与安全的前提下对脚手架立杆最大间距进行估算;然后,利用大型有限元软件SAP2000建立仿真模型并对建模过程中的问题(材料及钢管截面定义、受力形式、节点形式、初始缺陷等)进行解决,再通过现场试验对有限元建模进行了检验,确保有限元结果的准确性。最后借助有限元软件对多种参数影响下的脚手架结构进行力学性能研究,根据屈曲因子与荷载—位移曲线判断脚手架结构的整体稳定性,优化了脚手架搭设(扫地杆高度宜为0.2—0.4m;扣件扭力大小宜为40—60 mN?;双向楼板面荷载传递效果更好,宜选用双向板;3种现浇层厚度的装配式迭合楼板下脚手架不设剪刀撑时最大间距分别为2.2m、2.1m、2.0m,设置剪刀撑时最大间距为2.3m、2.2m、2.1m),并对优化后的脚手架成本与目前传统搭设成本进行了分析计算,得到了优化后每平方米节约成本百分比,体现了论文选题的经济意义。(本文来源于《聊城大学》期刊2019-06-01）

卢群芳[4]（2019）在《超高扣件式钢管脚手架设计施工技术研究》一文中研究指出《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)规定:满堂脚手架搭设高度不超过36m。但实际工程往往需要高度超过36m满堂脚手架体系,当前,对超高扣件式钢管脚手架体系的研究尚不完善,因此,有必要对超高脚手架体系进行研究。结合郑州市科技馆项目,通过现场试验,对超高扣件式脚手架在施工作业过程中主副立杆、水平杆、水平和竖向剪刀撑的内力进行全过程监测;然后,基于现场试验相关参数,利用有限元软件进行对应工况条件下的数值模拟,再用试验结果验证数值模拟模型和参数;最后,利用试验结果、有限元分析结果与基于规范方法计算结果对比分析,总结各杆件内力分布及其发展规律,确定副立杆高度最优范围,并对架体内力、变形和稳定性影响因素进行研究,主要研究成果如下:(1)通过现场试验研究立杆的内力分布和发展规律。结果表明:立杆的最大内力出现在装修材料竖向运输阶段,内力值大约在10~15kN范围内;从同一根立杆看,主立杆轴力分布特征为:中部>上部>底部,副立杆的轴力沿高度方向从上到下逐渐增大。综合考虑杆件的横向和竖向变形,根据有限元分析结果与试验实测结果得出:副立杆高度最优范围为超高架体总高度的35%~50%。(2)在施工作业的过程中,超高脚手架水平杆均受压。水平杆轴力达到甚至超过9kN,而规范规定直角扣件抗滑承载力设计值为8kN,这隐藏着安全风险。建议实际搭设时采取措施加强水平杆搭接,保障可靠传力。(3)通过有限元分析发现:超高脚手架的主要破坏形式为脚手架的水平侧移,整体横向失稳而发生倒塌;超高脚手架首先屈服的部位为架体上部约1/5范围内,该范围是架体的薄弱部位。建议架体上部采取与主体结构“抱柱拉结”、增加连墙件等措施限制侧移。(4)在超高脚手架顶面不同区域施加较大荷载,分析荷载位置对架体稳定的影响。结果表明:越靠近架体顶面荷载堆放区域,立杆发生局部变形越大,甚至架体整体出现扭转现象,这可能会导致脚手架的整体失稳。建议超高脚手架设置专门的上料区域。当考虑物料提升方便而将上料区布置在架体顶面时,宜布置在架体角部,并对架体下方立杆进行局部加强,不宜布置在架体周边中点附近。(5)超高脚手架局部较大荷载易造成架体局部杆件失稳,实际架体上部荷载形式复杂,在有集中堆载区域下方应增加副立杆高度。若荷载大于5kN/m~2,副立杆宜直通架体顶面。(6)采用有限元软件对水平、竖向剪刀撑进行承载力分析。随着剪刀撑设置密度的增加,极限承载力逐步提高。为防止架体发生失稳,建议水平剪刀撑竖向间距宜小于6m(4步),水平剪刀撑竖向间距自架体下部至上部逐渐减小,在架体总尺寸较短的方向上,应减小竖向剪刀撑宽度;竖向剪刀撑宽度范围宜为3~5m,与水平面夹角宜小于60°。(本文来源于《郑州大学》期刊2019-04-01）

郭清标[5]（2019）在《建筑施工扣件式钢管外脚手架坍塌事故成因及预防措施的研究》一文中研究指出在建筑施工工作开展期间,脚手架在搭设使用以及施工作业中存在危险因素非常多,因此很容易出现因为脚手架坍塌而引发群体性伤亡事故的情况,不利于工程的良好开展。对此,本文即对建筑施工扣件式钢管外脚手架坍塌事故成因进行了研究,并结合实际现状,制定了相应的预防对策,希望可以有效的对坍塌事故进行缓解和降低。(本文来源于《四川水泥》期刊2019年03期）

郑守[6]（2019）在《如何提高扣件式钢管脚手架连墙件的安全可靠性》一文中研究指出外墙的脚手架是保证建筑工程施工的重要防护设施,而其中脚手架连墙件的稳定性则关系着建筑物结构的安全稳定性。本文将结合建筑工程现场施工管理经验,然后提出应该采取怎样的有效措施保证外墙脚手架连墙件搭设牢固、拆卸和使用方便。(本文来源于《居舍》期刊2019年04期）

周伟[7]（2019）在《桥梁工程高支模中扣件式钢管脚手架的应用》一文中研究指出对桥梁工程高支模形式的选择和扣件式钢管脚手架高支模的支撑体系设计要点进行了总结,对扣件式钢管脚手架高支模体系的构造要求和搭设过程中的安全技术措施进行了分析,以便确保桥梁工程的施工安全,减少事故的发生。(本文来源于《交通世界》期刊2019年Z1期）

周学焕[8]（2018）在《扣件式钢管脚手架高大模板支撑体系的施工技术分析》一文中研究指出文章以厦门市某项目为例,结合作者实际施工经验,介绍扣件式钢管脚手架高大模板支撑系统工程中的应用与施工技术分析,希望对读者有所帮助。(本文来源于《河南建材》期刊2018年06期）

王晓栋[9]（2018）在《浅析高大模板支撑体系扣件式钢管脚手架施工要点》一文中研究指出结合工程实例,从高大模板支撑方案论证、满堂脚手架搭设方面,阐述了扣件式钢管脚手架在高大模板支撑体系的施工要点,为以后类似工程提供宝贵经验。(本文来源于《陕西建筑》期刊2018年11期）

王頔[10]（2018）在《扣件式钢管脚手架施工模板支撑体系的安全保障措施》一文中研究指出本文就扣件式钢管脚手架施工现场模板支撑体系的安全保障方法作了梳理,指明了具有针对性和技术支持的专项施工方案的重要性,作为方案要件,从材料进场严把验收关、地基基础、水平剪刀撑、抱柱措施等方面做了要求,对如何实施模板支撑体系作了操作性极强的阐述,为安全规范模板支撑体系提供了支持方法,以严格模板支架管控,确保施工安全。对履行论证、审批程序做了明确流程。(本文来源于《陕西建筑》期刊2018年07期）

### 扣件式钢管脚手架论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

2019年5月22日,由中国建筑科学研究院有限公司和上海隧道工程有限公司会同有关单位编制的中国工程建设协会标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程(送审稿)》(以下简称《规程》)审查会在北京召开。中国工程建设标准化协会张志新副理事长兼秘书长,中国工程建设标准化协会诸金伟秘书长助理,中国建筑科学研究院有限公司标准规范处姜波副处长,标准主编人中国建筑科学研究院有限公司刘群教授级高工、上海隧道工程有限公司施耀锋高级工程师、标准审查专家及编制组成员等近30人参加了会议。张志新副理事长兼秘书长代表中国工程建设标准化

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 扣件式钢管脚手架论文参考文献

[1].陈灏谦.扣件式钢管脚手架连墙件在超高层建筑施工中的布置策略[J].价值工程.2019

[2]..协会标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》顺利通过审查[J].工程建设标准化.2019

[3].刘炳义.装配式迭合楼板支撑体系力学性能研究[D].聊城大学.2019

[4].卢群芳.超高扣件式钢管脚手架设计施工技术研究[D].郑州大学.2019

[5].郭清标.建筑施工扣件式钢管外脚手架坍塌事故成因及预防措施的研究[J].四川水泥.2019

[6].郑守.如何提高扣件式钢管脚手架连墙件的安全可靠性[J].居舍.2019

[7].周伟.桥梁工程高支模中扣件式钢管脚手架的应用[J].交通世界.2019

[8].周学焕.扣件式钢管脚手架高大模板支撑体系的施工技术分析[J].河南建材.2018

[9].王晓栋.浅析高大模板支撑体系扣件式钢管脚手架施工要点[J].陕西建筑.2018

[10].王頔.扣件式钢管脚手架施工模板支撑体系的安全保障措施[J].陕西建筑.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e68b05213d28182d02c1362c.html