# 新型组合式导管水轮机水动力性能研究

### 论文摘要

为了解决导管水轮机尾流分离的问题同时减小系统轴向的阻力,采用计算流体力学(CFD)与拖拽水池试验相结合的手段对一种新型带流道的组合式导管水平轴水轮机进行了水动力性能研究。分析了导管流道数量、流道宽度及流道形状对系统水动力的影响。研究结果表明:相比原导管水轮机,组合式导管水轮机在保证输出功率基本不变的前提下,在低叶尖速比运行状态下能显著减少导管的轴向阻力并改善尾流流动情况,提高系统的运行稳定性。同时在一定范围内,随着流道数及流道宽度的增大,尾流改善效果将变得更明显。对于流道形状而言,直流道为最佳流道。研究成果为解决该型水轮机流动分离问题提供了参考依据,对水轮机及支撑装置的优化设计具有参考作用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 数学模型与数值计算方法

- 1.1 控制方程

- 1.2 数值计算模型

- 1.3 转子叶轮水池验证试验

- 1.4 导管水动力性能

- 2 组合式导管水轮机水动力性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋科,王文全,闫妍

关键词: 组合式导管水轮机,水动力性能,流道,流动分离

来源: 水力发电学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地球物理学,水利水电工程,电力工业

单位: 昆明理工大学建筑工程学院

基金: 国家自然科学基金(51479085,11262008),霍英东青年基金(141120)

分类号: TV734.1;TV136.1

页码: 113-120

总页数: 8

文件大小: 2414K

下载量: 93

### 相关论文文献

- [1].常规水轮机的检修工艺研究[J]. 价值工程 2019(32)

- [2].高原自然环境对水轮机运行的影响[J]. 河南科技 2017(23)

- [3].水轮机运行中的故障分析及处理措施[J]. 建材与装饰 2018(06)

- [4].大型水轮发电机组运行稳定性研究[J]. 机电信息 2016(33)

- [5].水轮机运行中的故障处理分析[J]. 科技视界 2017(11)

- [6].轴流转桨式水轮机抬机原因分析及防抬机措施[J]. 中国科技信息 2020(15)

- [7].重庆电厂水轮机的经济运行[J]. 节能与环保 2009(08)

- [8].水轮机发生振动的原因以及消除振动的主要措施[J]. 中国水能及电气化 2008(08)

- [9].水电厂水轮机检修方式及能量问题分析[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(01)

- [10].水轮机运行稳定性的研究与展望[J]. 山东工业技术 2018(01)

- [11].水电厂水轮机检修方式及能量问题分析[J]. 科技风 2018(05)

- [12].弹性水击情况下随机非线性水轮机的概率分布控制[J]. 电机与控制学报 2018(09)

- [13].浅谈水轮机运行故障与处理[J]. 科技创新与应用 2012(02)

- [14].水轮机发电机的振动原因及处理研究[J]. 居舍 2018(36)

- [15].混流式水轮机转轮工地加工的新工艺分析[J]. 科技经济导刊 2019(17)

- [16].几种典型结构水轮机工作密封的安装[J]. 水电站机电技术 2019(10)

- [17].水电厂水轮机检修方式及能量问题分析[J]. 农家参谋 2020(20)

- [18].循环水场冷却水塔风机电机改水轮机的经济分析[J]. 辽宁化工 2019(08)

- [19].大藤峡水利枢纽水轮机运行稳定性分析及预防措施[J]. 中国水利 2020(04)

- [20].基于LSTM网络预测的水轮机机组运行状态检测[J]. 山东大学学报(工学版) 2019(03)

- [21].浅析水轮机的运行过程[J]. 中国高新技术企业 2016(18)

- [22].混流式水轮机流动特性研究[J]. 陕西电力 2016(07)

- [23].浅析水轮机磨蚀中的冲击相变[J]. 灾害与防治工程 2009(01)

- [24].中小型水电站低压水轮机运行优化的探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2009(08)

- [25].混流式水轮机运行性能的分析[J]. 水资源与水工程学报 2009(04)

- [26].工程案例教学法在水轮机课程教学中的实践与思考[J]. 科教导刊(中旬刊) 2019(08)

- [27].葛洲坝125 MW机组增容改造水轮机结构设计[J]. 四川电力技术 2017(06)

- [28].水轮机运行振动和发电机功率下降的分析[J]. 农村电工 2010(10)

- [29].水轮机运行中的故障处理方法探析[J]. 中国高新技术企业 2015(32)

- [30].江垭水电站水轮机运行工况综述[J]. 小水电 2012(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e6de2bf5b99093d86f3ac8b9.html