# 复合改性再生混凝土抗氯离子渗透性能

### 论文摘要

提出了粉煤灰和纳米SiO2的复合改性方法,使用质量取代法,研究了粉煤灰和纳米SiO2单掺及复掺对再生混凝土（RAC）抗氯离子渗透性能（84 d）的影响。结果表明,再生粗骨料全部取代天然粗骨料会显著降低抗氯离子渗透性能,84 d氯离子迁移系数和电通量分别提高了101.7%和89.1%;单掺SiO2或粉煤灰时,随着取代率的提高抗氯离子渗透性能越好。复掺纳米SiO2和粉煤灰能够产生叠加效应,显著提高RAC的抗氯离子渗透性能,其中复掺2%纳米SiO2与30%粉煤灰时84 d氯离子迁移系数和电通量分别降低了72.3%和89.1%,甚至优于普通混凝土,并且相同掺量的纳米SiO2对30%的粉煤灰改性效果更好。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验

- 1.1 试验材料及配比

- 1.2 搅拌方法

- 1.3 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 单掺改性效果分析

- 2.2 复掺改性效果分析

- 2.3 不同取代率改性效果比较

- 2.3.1 纳米SiO2对不同掺量粉煤灰的影响

- 2.3.2 粉煤灰对不同掺量纳米SiO2的影响

- 2.4 氯离子迁移系数与电通量相关性分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 肖建庄,李标,杨钱荣,杨晓斌

关键词: 再生混凝土,复合改性,纳米,粉煤灰,抗氯离子渗透

来源: 混凝土与水泥制品 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 同济大学土木工程学院,同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,上海建冶机器有限公司

基金: 国家自然科学基金重点项目(51438007),国家科技部中日合作重点项目(2016YFE0118200)

分类号: TU528

DOI: 10.19761/j.1000-4637.2019.10.001.05

页码: 1-5

总页数: 5

文件大小: 600K

下载量: 492

### 相关论文文献

- [1].废弃纤维再生混凝土细观结构研究[J]. 混凝土 2019(11)

- [2].温度对全再生混凝土三轴受压性能及破坏准则影响[J]. 应用基础与工程科学学报 2019(06)

- [3].一种再生混凝土生产装置[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [4].多功能再生混凝土球型路障试验研究[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [5].纤维改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(12)

- [6].低强再生混凝土及其应用[J]. 建筑科学与工程学报 2020(02)

- [7].基于砂率的富含砖粒再生混凝土基本性能试验研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [8].粉煤灰再生混凝土强度的超声检测研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].地质聚合物再生混凝土的制备与力学性能研究[J]. 四川水泥 2020(06)

- [10].钢筋再生混凝土T形柱轴心受压性能非线性数值分析[J]. 工程建设 2020(06)

- [11].超声回弹综合法检测再生混凝土强度[J]. 河北农业大学学报 2020(04)

- [12].均布荷载下废弃纤维再生混凝土板受力性能[J]. 科学技术与工程 2019(01)

- [13].再生混凝土的研究现状和应用前景分析[J]. 四川建材 2019(01)

- [14].再生混凝土的低温抗震性变化对比分析[J]. 地震工程学报 2019(02)

- [15].再生混凝土的研究现状[J]. 江西建材 2019(03)

- [16].节能环境下再生混凝土的应用探讨[J]. 节能 2019(04)

- [17].再生混凝土耐久性研究综述[J]. 江苏建材 2019(03)

- [18].再生混凝土的研究现状及发展前景[J]. 河南建材 2019(03)

- [19].不同纤维及含量对再生混凝土力学性能影响研究[J]. 四川建筑科学研究 2019(03)

- [20].再生混凝土利用技术及应用现状[J]. 科技经济导刊 2019(21)

- [21].废砖再生混凝土应用现状研究和前景展望[J]. 居业 2019(10)

- [22].陶瓷骨料再生混凝土高温损伤研究[J]. 硅酸盐通报 2019(09)

- [23].再生混凝土弹性模量试验研究[J]. 门窗 2017(11)

- [24].再生混凝土的发展及研究现状[J]. 南方农机 2017(23)

- [25].再生混凝土研究现状及应用[J]. 四川建材 2017(11)

- [26].再生混凝土研究[J]. 建材与装饰 2018(03)

- [27].废橡胶改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(12)

- [28].废弃纤维再生混凝土简支单向板承载力研究[J]. 混凝土 2018(01)

- [29].基于再生混凝土在建筑工程设计中的应用及其性能应用评价[J]. 门窗 2018(01)

- [30].再生混凝土国内外研究现状综述[J]. 山西建筑 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e6f4991afab73c72a998ebdd.html